##### ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ-  2/ 2014

Zadanie nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Przedmiot oferty : Stacja robocza do analizy i archiwizacji obrazów wykonywanych

na aparatach USG  produkcji GE

Nazwa i typ urządzenia : ………………………………………………………(wypełnić)

Urządzenie fabrycznie nowe  rok produkcji– ……………………………......(wypełnić)

Producent: ………………………………………………………………………(wypełnić)

Kraj pochodzenia : ……………………………………………………………..(wypełnić)

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zewnętrzna stacja robocza do obróbki i archiwizacji badań (raportów, obrazów i pętli obrazowych) z monitorem LCD min. 21 cali i rozdzielczości minimum 1280x1024 pixeli, z nagrywarką DVD/CD, twardym dyskiemmin. 500GB, połączona sieciowo z echokardiografem |  |
| 2 | Możliwość podłączenia do stacji roboczej trzech echokardiografów |  |
| 3 | Możliwość podłączenia i bezpośredniego eksportu do stacji roboczej obrazów z posiadanych przez Zamawiającego echokardiografów Vivid 7 Dimension i Vivid i. |  |
| 4 | Drukarka laserowa do wydruku raportów |  |
| 5 | Oprogramowanie stacji roboczej umożliwiające na obróbkę zaimportowanych obrazów z posiadanych echokardiografów Vivid 7 Dimension i Vivid i : |  |
| 5.1 | Obróbka obrazów 2D – niezależna regulacja jaskrawości (2D) i wzmocnienia koloru (kolor doppler), |  |
| 5.2 | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta w trybie dopplera spektralnego |  |
| 5.3 | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) na pętlach obrazowych w trybie dopplera tkankowego |  |
| 5.4 | Oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, strain, strain rate wybranych punktów mięśnia sercowego |  |
| 5.5 | Obrazowanie do oceny synchroni skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie lub równoważne |  |
| 5.6 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice speckle tracking (śledzenia plamek) – odpowiedniki znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) |  |
| 5.7 | Oprogramowanie do obróbki obrazów trójwymiarowych wraz z pomiarami |  |
| 5.8 | Oprogramowanie do pomiaru objętości lewej komory w trybie trójwymiarowym |  |
| 5.9 | Oprogramowanie do pomiaru objętości prawej komory w trybie trójwymiarowym |  |
| 6. | Instruktaż personelu w zakresie obsługi sprzętu |  |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Podpis

Osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

…………………………………….

(pieczątka imienna i podpis)