##### ZAŁĄCZNIK NR 5.2. DO SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ-  2/ 2014

Zadanie nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Przedmiot oferty :  Monitory  telemetryczne  - szt. 4  wraz z modernizacją istniejącego systemu monitorowania  typu Intelli Vue  produkcji  Phlipis

Nazwa i typ urządzenia : ………………………………………………………(wypełnić)

Urządzenie fabrycznie nowe  rok produkcji– ……………………………......(wypełnić)

Producent: ………………………………………………………………………(wypełnić)

Kraj pochodzenia : ……………………………………………………………..(wypełnić)

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Monitor telemetryczny niewielkich rozmiarów, noszony przez pacjenta, umożliwiający bezprzewodowe monitorowanie na ekranie centrali monitorującej następujących parametrów: EKG, saturacja SpO2 i ciśnienie krwi (NIBP) u pacjentów znajdujących się w obrębie oddziału. |  |
| 1.1 | Monitor wyposażony w możliwość bezpośredniego podglądu aktualnie mierzonych parametrów życiowych pacjenta na wbudowanym wyświetlaczu oraz zmiany parametrów, w tym nastawionych limitów alarmowych |  |
| 1.2 | Monitor wyposażony w sygnalizację graficzną odłączonej elektrody |  |
| 1.3 | Urządzenie musi być odporne na upadki i zachlapanie wodą (klasa odporności min IPX7) |  |
| 1.4 | Urządzenie kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego centralą monitorującą typu IntelliVue produkcji Philips. |  |
| 1.5 | W komplecie min 2 akumulatory na każdy monitor oraz ładowarka sieciowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie min 8 akumulatorów |  |
| 2 | Rozbudowa aktualnego systemu o licencje programowe konieczne do włączenia nowych monitorów do systemu |  |
| 3 | Aktualizacja oprogramowania centrali do najnowszej, aktualnie dostępnej wersji. Modernizacja hardware’u konieczna do zainstalowania nowej wersji oprogramowania |  |
| 4 | Instruktaż personelu w zakresie obsługi sprzętu i centrali monitorującej |  |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Podpis

Osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

…………………………………….

(pieczątka imienna i podpis)