Załącznik nr 2  do Umowy Użyczenia

Szp/FZ – 55/2014

Zakres remontu pomieszczeń zaplecza socjalno – gospodarczego

Miejsce: 	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

budynek nr 2 – Kuchni Pralni

ul. H. Kamieńskiego 73a; 51-124 Wrocław

Remont pomieszczeń zaplecza socjalno – gospodarczego w budynku nr 2 – Kuchnia Pralnia - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu

PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ze zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ze zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń zaplecza socjalno-gospodarczego w budynku nr 2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73 A we Wrocławiu.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robot budowlanych w zakresie wszystkich branż, polegające na remoncie pomieszczeń zaplecza socjalno-gospodarczego w budynku nr 2 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Szczegółowy opis wykonania robót budowlanych zawarty jest w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która dodatkowo uzupełniają:

- dokumentacja inwentaryzacyjna – budowlana Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu – cześć 2 – Pralnia i Kuchnia – załącznik 001_obmiar z wymiarami poszczególnych elementów;

- rzut pomieszczeń niskiego parteru budynku nr 2 z numeracją pomieszczeń – załącznik 002_plan;

- zestawienie pomieszczeń z zaznaczonym zakresem opracowania – załącznik 003_zastawienie pomieszczeń.

Wykonawca na podstawie powyższej dokumentacji jest zobowiązany do wykonania przedmiarów we własnym zakresie i oszacowania dla własnych potrzeb kosztów przedsięwzięcia. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowych pomieszczeń oraz wykonania dodatkowych pomiarów przez Wykonawcę.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca wykona roboty objęte przedmiotem zamówienia z materiałów własnych.

- Wykonawca na własny koszt wykona próby pomontażowe, dokona niezbędnych pomiarów na instalacji elektrycznej, wod-kan.

- Wszystkie materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne, itp. Wykonawca przed użyciem materiałów zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru budowlanego Szpitala dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania oraz uzyskanie akceptacji na ich użycie.

- Wykonawca na własny koszt zorganizuje, zagospodaruje oraz należycie zabezpieczy plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz zabezpieczy przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie wywiezie odpady po robotach rozbiórkowych na działające legalnie wysypisko.

- Wykonawca uczestniczyć będzie w końcowym odbiorze robót.

- Wykonawca uporządkuje teren po wykonaniu robót.

- Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać roboty budowlane tak, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócały bieżące funkcjonowanie Szpitala.

- Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, oraz zaleceniami inspektora nadzoru budowlanego Szpitala.

- Kody CPV:

45200000 – 9  	roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części

45332300 – 6 	 instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

45332200 – 5  	instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz p/poż

45321000 – 3  	roboty instalacyjne, wodne i kanalizacyjne

45332400 – 7  	urządzenia sanitarne

45300000 – 0  	roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000 – 3  	roboty instalacyjne elektryczne

45311000 - 0  	roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw

oświetleniowych

45300000 -  0  	roboty instalacyjne w budynkach,

# TERMIN WYKONANIA

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 5 miesięcy od dnia przekazania protokolarnego terenu robót przez inspektora nadzoru budowlanego Szpitala..

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT

Zakres prac remontowych dotyczy pomieszczeń zaplecza socjalno-gospodarczego w budynku nr 2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73 A we Wrocławiu

Remont dotyczy następujących pomieszczeń:

- Szatnie pracowników

- Pomieszczenia personelu (dyżurki, pomieszczenia socjalne)

- Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze

5.. Węzły sanitarne

6. Ciągi komunikacyjne (przedsionki)

Zakres prac budowlanych

Szatnie pracowników /2-1.12; 2-1.23; 2-1.25/

-   demontaż zbędnych elementów istniejącej wentylacji

- wykonanie  nowej instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z wymianą osprzętu

- wykonanie nowych przyłączy do pionu instalacji wod- kan.  zakończonych zaworami odcinającymi

- wymiana fartuchów umywalkowych

- montaż umywalek 50 cm z półnogą oraz baterii  pionowych

- wykonanie instalacji c.o oraz montaż zaworów na zasilaniu i powrocie instalacji c.o

- montaż grzejników wraz z gałązkami na  płytowe  oraz zaworami termostatycznymi

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami -  na pełne drewnopodobne w okleinie laminowanej

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie ścian i sufitów,

- ułożenie kafli na podłodze w całym pomieszczeniu

- montaż listwy odbojowej i kątowników z tworzyw sztucznych zabezpieczającej ściany

- wykonanie węzła sanitarnego

- skucie kafli wykonanie podłączeń wod- kan.

- ułożenie nowych kafli do wys.205cm

- wykonanie izolacji pod kaflami z wywinięciem na cokół

- montaż armatury: montaż spłuczki i WC typu geberit, montaż umywalek 40cm wraz z bateriami pionowymi

dodatkowo w pomieszczeniu 2-1.23

- likwidacja istniejących fundamentów pod pralnice

- wykonanie otworu o wymiarach 100 x 200 cm w ścianie działowej między pomieszczeniami

Pokój socjalny /2-1.33/

- wykonanie  nowej instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z wymianą osprzętu (wymagane gniazdo 400V)

- wykonanie nowych przyłączy do pionu instalacji wod- kan.  zakończonych zaworami odcinającymi

- wymiana fartuchów umywalkowych

- montaż umywalek 50 cm z półnogą oraz baterii  pionowych

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami -  na pełne drewnopodobne w okleinie laminowanej

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie ścian i sufitów,

- ułożenie kafli na podłodze w całym pomieszczeniu

- montaż listwy odbojowej i kątowników z tworzyw sztucznych zabezpieczającej ściany

-     skucie kafli wykonanie podłączeń wod- kan.

-      ułożenie nowych kafli do wys.205cm

-      wykonanie izolacji pod kaflami z wywinięciem na cokół

-     montaż armatury: umywalka + zlewozmywak 2-komorowy + baterie

Dyżurka pracowników transportu /2-1.26; 2-1.27; 2-1.28/

- wykonanie  nowej instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z wymianą osprzętu

- wykonanie nowych przyłączy do pionu instalacji wod- kan.  zakończonych zaworami odcinającymi

- wymiana fartuchów umywalkowych

- montaż umywalek 50 cm z półnogą oraz baterii  pionowych

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami -  na pełne drewnopodobne w okleinie laminowanej

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie ścian i sufitów,

- ułożenie kafli na podłodze w całym pomieszczeniu

- montaż listwy odbojowej i kątowników z tworzyw sztucznych zabezpieczającej ściany

- wykonanie węzła sanitarnego

- skucie kafli wykonanie podłączeń wod- kan.

- ułożenie nowych kafli do wys.205cm

- wykonanie izolacji pod kaflami z wywinięciem na cokół

- montaż armatury: montaż spłuczki i WC typu geberit, montaż umywalek 40cm wraz z bateriami pionowymi

## Magazyn materiałów zużywalnych /2-1.31; 2-1.32/

-   demontaż zbędnych elementów istniejącej wentylacji

- wykonanie  nowej instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z wymianą osprzętu

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie ścian i sufitów,

- ułożenie kafli na podłodze w całym pomieszczeniu

- montaż listwy odbojowej i kątowników z tworzyw sztucznych zabezpieczającej ściany

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami -  na pełne drewnopodobne w okleinie laminowanej

- skucie kafli wykonanie podłączeń wod- kan.

- ułożenie nowych kafli do wys.205cm

- wykonanie izolacji pod kaflami z wywinięciem na cokół

- montaż armatury: umywalka wraz z baterią umywalkową

dodatkowo w pomieszczeniu 2-1.31

- zamontowanie instalacji automatycznego przygotowania środków myjących i dezynfekujących,

Magazyn sprzętu /2-1.36/

- wykonanie  nowej instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z wymianą osprzętu

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie ścian i sufitów,

- ułożenie kafli na podłodze w całym pomieszczeniu

- montaż listwy odbojowej i kątowników z tworzyw sztucznych zabezpieczającej ściany

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami -  na pełne drewnopodobne w okleinie laminowanej

- skucie kafli wykonanie podłączeń wod- kan.

- ułożenie nowych kafli do wys.205cm

- wykonanie izolacji pod kaflami z wywinięciem na cokół

- montaż armatury: umywalka, zlew wraz z bateriami pionowymi

Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

Należy wykonać osobne obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń. Obwody wyprowadzać z tablic piętrowych, z odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. Stosować przewody miedziane. Przewody prowadzić między gniazdami bez stosowania puszek pośrednich. Prowadzenie przewodów analogicznie jak przewodów oświetleniowych. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację we właściwych tablicach elektrycznych.

Oświetlenie podstawowe

Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw jarzeniowych, żarowych lub ze świetlówkami kompaktowymi. Stosować oprawy nastrojowe, modułowe do stropów podwieszonych, naścienne w zależności od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności. Oprawy jarzeniowe powinny być wyposażone w stateczniki elektroniczne z korektą cosφ. Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń przyjąć zgodnie z normą Instalacje wykonać jako wtynkową przewodami miedzianymi w układzie TN-S. Stosować osprzęt wtynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek osprzętowych. Ciągi przewodów prowadzić na ścianach wyłącznie odcinkami poziomymi i pionowymi. Przewody prowadzone pod posadzkami chronić rurkami z twardego PVC zachowując kąty proste względem ścian pomieszczeń. W uzasadnionych przypadkach doświetlać wydzielone stanowiska pracy.

## OKREŚLENIA PODSTAWOWE

## Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlano -montażowych .

1. Materiały.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i obiektach służy zdrowia.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swoją jakość.

2.  Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jednie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawca odpowiada za nieprzestrzeganie przepisów BHP, ppoż. i innych obowiązujących w szpitalu w czasie wykonywania remontu.

3. Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Gruz powstały w wyniku trwających prac remontowych powinien być na bieżący usuwany z terenu szpitala przewożony i utylizowany na wyznaczonych do tego celu wysypiskach na koszt Wykonawcy.

4. Wykonanie robót

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej specyfikacji wraz z ich załącznikami, oraz opisem warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

Wykonawca musi uwzględnić wykonywanie prac w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie osób/pacjentów/ na terenie remontowanego obiektu.

Przed wbudowaniem materiałów przedstawić atesty dopuszczające wyrób do wbudowania.

5. Kontrola jakości robót.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu użytkowego.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac jak również w przyległych ciągach komunikacyjnych w okresie trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami.

2. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej, będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- świadectwa jakości materiałów, atesty,

- protokoły dokonanych pomiarów instalacji elektrycznej oraz szczelności instalacji sanitarnej

Odbiór końcowy robót nastąpi po zgłoszeniu pisemnym gotowości do odbioru przez Wykonawcę w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia.