Zadanie nr  1

Załącznik nr 6.1 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 53/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:   Aparat do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu -  1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aparat do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu |  |
| 1.1. | Przenośne urządzenie do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu |  |
| 1.2. | Ciekłokrystaliczny, dotykowy kolorowy wyświetlacz |  |
| 1.3 | Zakres pomiarowy stężeń 0-500 ppm |  |
| 1.4. | Pomiar za pomocą czujnika elektrochemicznego |  |
| 1.5. | Dokładność odczytu: nie gorsza niż +/- 10% |  |
| 1.6. | Interferencja CO <2% |  |
| 1.7. | Częstotliwość kalibracji: nie częściej niż 1 raz na miesiąc |  |
| 1.8. | Czas reakcji poniżej 45 s |  |
| 1.9 | Temperatura i wilgotność pracy nie gorsza niż: 15-35oC, 10-90% |  |
| 1.10 | Okres eksploatacji czujnika min. 24 miesiące |  |
| 1.11 | Wymiary nie większe niż 44 x 77 x 138 mm |  |
| 1.12 | Waga <300 g łącznie z bateriami |  |
| 1.13 | Standardowe komunikaty: - Przypomnienie o konieczności kalibracji - Konieczność wymiany D-adaptera |  |
| 1.14 | Dwa tryby pobierania próbki: - za pomocą ustnika - za pomocą maski (opcja) |  |
| 1.15 | Gniazdo USB do synchronizacji oprogramowania z aparatem |  |
| 2. | Oprogramowanie |  |
| 2.1 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 2.2 | Zapisywanie danych demograficznych pacjenta |  |
| 2.3 | Zapisywanie wyników badań |  |
| 2.4 | Wydruk wyników badań w ujęciu tabelarycznym i w postaci wykresów |  |
| 2.5 | Wprowadzanie opisu wyników badań i komentarzy |  |
| 2.6 | Standardowe protokoły badań |  |
| 2.7 | Definiowanie protokołów użytkownika |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  2

Załącznik nr 6.2 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 53/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:    Spirometr  - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Właściwości |  |
| 1 | Złota turbina – dokładne wyniki szczególnie przy niskich przepływach |  |
| 2 | Kontrola poprawności wykonania badania |  |
| 3 | Porównanie wyników z wartościami należnymi |  |
| 4 | Walizka do przechowywania i transportu aparatu wraz z akcesoriami |  |
| 5 | Wiek płuc i interpretacja wg Enright’a, ATS lub BTS |  |
| 6 | Pamięć na 2000 badań |  |
| 7 | 41 parametrów mierzonych, spirometria wdechowa i wydechowa, natężona i swobodna |  |
| 8 | Obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI) i skala duszności |  |
| 9 | Wbudowana drukarka o wysokiej rozdzielczości pozwala na wydruk krzywych przepływ/objętość i objętość/czas |  |
| 10 | Testy po podaniu leku rozszerzającego oskrzela i/lub steroidu |  |
| 11 | Ustniki lub filtry jednorazowego użytku |  |
| 12 | Nie wymaga kalibracji |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| 13 | Parametry mierzone VC, FEV0.75, FEV1, FEV3, FEV6, FVC, PEF, FEV0.75/VC, FEV0.75/FVC, FEV1/VC, FEV1/FVC, FEV3/VC, FEV3/FVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, MEF75, MEF50, MEF25, MEF25-75, FEF50/VC, FEF50/FVC, MMEF/FVC, FIV1, FIVC, PIF, FIV1/FIVC, MIF75, FIF50, MIF25, R50, MET25-75, FET, MVV (ind), EVC, IVC, IC, VT, Ti, Te, Ti/Ttot, VT/Ti, IRV, ERV, FR |  |
| 14 | Ilość prób dla badania 5 dla badania swobodnego VC, 8 dla badania natężonego, 2 badania po podaniu leku |  |
| 15 | Wartości przewidywane Ustawiane zależnie od preferencji narodowych (np. ECCS) |  |
| 16 | Przetwornik Dwukierunkowy cyfrowy przetwornik objętości - złota turbina |  |
| 17 | Rozdzielczość 10ml objętość, 0,0025l/s przepływ |  |
| 18 | Dokładność +/-3% zgodnie ze standardami ATS 2005 |  |
| 19 | Pamięć do 2000 pacjentów (wpisywane dane: imię, nazwisko, numer ID, wiek, waga, wzrost , płeć) włączając krzywe Przepływ/Objętość i Objętość/Czas |  |
| 20 | Drukarka - Wbudowana drukarka termiczna i możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki |  |
| 21 | Prędkość przesuwu papieru wbudowanej drukarki 13mm/s (średnia) |  |
| 22 | Wyświetlacz Graficzny, dotykowy |  |
| 23 | Zasilanie 100-240V, 50-60Hz i akumulatory NiMH 8,4V, 1Ah |  |
| 24 | Wymiary Spirometr: 25,5x12x3,5cm, przetwornik 50x60x90mm |  |
| 25 | Waga Spirometr wraz z przetwornikiem: 630g |  |
| 26 | Warunki magazynowania temp. -20°÷70° C, wilgotność: od 10% do 90%RH |  |
| 27 | Warunki pracy temp. 0-40st. |  |
| 28 | Wyjście RS232 i USB 1,1 |  |
| 29 | Ustniki Jednorazowego użytku PSA1000 (dla dorosłych) i PSA 1200 (dla dzieci), ustniki z zaworem SST 100, filtry antybakteryjne - 100 szt. |  |
| 30 | Papier - Microlab - szer. 11 cm 1 op. po. 5 szt. - lub równoważny |  |
| 31 | Pomiar SpO2 (opcja) Za pomocą opcjonalnie dostarczanego czujnika na palec |  |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Podpis

Osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

…………………………………….

(pieczątka imienna i podpis)

Zadanie nr  3

Załącznik nr 6.3 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 53/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia-  Wózek do przewozu chorych - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wymiary zewnętrzne 2050 x 730 mm ( ± 50 mm ) |  |
| 2. | Zakres regulacji wysokości leża od 600 mm - do 900 mm. ( ± 50 mm ) |  |
| 3. | Bezpieczne obciążenie robocze ≤ 250 kg. |  |
| 4. | Kąt przechyłu Trendelenburga 0 - 20 º |  |
| 5. | Kat odchylenia oparcia pleców 0-12 º |  |
| 6. | Kąty odchylenia oparcia pleców 0-65 º |  |
| 7. | Kąty odchylenia oparcia uda 0-30 º |  |
| 8. | Kolor tapicerki - seledyn |  |
| 9. | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym - kolor biały |  |
| 10. | Leże trzysegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG. |  |
| 11. | Prowadnice na kasetę umieszczone pod leżem, umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości leża. |  |
| 12. | Regulacja oparcia pleców , uda ( w wersji trzysegmentowej ) przechyłu Trendelenburga i anty -Trelendenburga dokonywana płynnie przy pomocy dźwigni nożnej. |  |
| 13. | Cztery koła jezdne blokowane centralnie, jedno z blokadą kierunkową. |  |
| 14. | Standardowe wyposażenie: - barierki boczne - wieszak kroplówki - kosz na ubranie pacjenta - 4 krążki odbojowe w narożnikach leża - uchwyty na butle z tlenem - materac posiadający uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr 4

Załącznik nr 6.4 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 53/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:   Zintegrowany system do obsługi Pracowni Endoskopowej

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1. | PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |  |
| 1 | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) |  |
| 2 | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV |  |
| 3 | Wyostrzenie obrazu w minimum 24 stopniach |  |
| 4 | Zoom elektroniczny |  |
| 5 | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS |  |
| 6 | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora |  |
| 7 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego. |  |
| 8 | Wymienna pamięć w postaci flash pojemności minimum: 2 GB |  |
| 9 | Lampa ksenon – moc 300 W |  |
| 10 | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej |  |
| 11 | Pełna polska wersja językowa menu procesora |  |
| 12 | Wyjścia analogowe min RGBS, YPbPr |  |
| 13 | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D |  |
| 14 | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV |  |
| 15 | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 |  |
| 16 | Sygnał wyjściowy 1080i lub 1080p |  |
| 17 | System redukcji zakłóceń obrazu |  |
| 18 | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki |  |
| 19 | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów |  |
| 20 | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD |  |
| 21 | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z możliwością transferu po jej ponownym podłączeniu |  |
| 22 | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw Back up danych |  |
| 23 | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo |  |
| 24 | Min 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) |  |
| 25 | Możliwość czterostopniowej regulacji pompy powietrza |  |
| 26 | Współpraca z wideolaparoskopami |  |
| 27 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu |  |
| 28 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) |  |
| 29 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego |  |
| 30 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury |  |
| 31 | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych |  |
| 32 | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna |  |
| 4.1.2 | MONITOR MEDYCZNY |  |
| 1 | przekątna min: 21 cali |  |
| 2 | Rozdzielczość min: 1920 x 1200 punktów (WUXGA) |  |
| 3 | Proporcje ekranu: 16:10 (monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4) |  |
| 4 | Kąt widzenia min: 170° |  |
| 5 | Kontrast: min 1000:1 |  |
| 6 | Funkcje specjalne: PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu) w pełnej kombinacji dostępnych sygnałów na wszystkich wejściach monitora, Rotacja obrazu w zakresie 180°, Lustrzane odbicie |  |
| 7 | Wejścia/ wyjścia video min: HD-SDI (2), DVI (2), VGA, RGBS (YPbPr), S-VIDEO, COMPOSITE |  |
| 4.1.3 | WÓZEK |  |
| 1 | Podstawa jezdna z blokadą kół |  |
| 2 | Wieszak na dwa endoskopy |  |
| 3 | Mocowanie obrotowe monitora z możliwością ruchu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej |  |
| 4 | Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu |  |
| 5 | Możliwość podłączenie do transformatora separującego: min. 10 urządzeń |  |
| 4.2. | SYSTEM ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PROCESU MYCIA I DEZYNFEKCJI |  |
| 1 | Pełna kompatybilność z posiadaną myjnią typu miniETD2 |  |
| 2 | Podłączenie jednego lub dwóch urządzeń myjących typu ETD. |  |
| 3 | Ekran graficzny LCD 5’’ |  |
| 4 | Język obsługi - polski |  |
| 5 | Zewnętrzna specjalizowana klawiatura zaprojektowana dla zminimalizowania zajętości personelu |  |
| 6 | Wbudowany czytnik transpondentów z dołączoną anteną zewnętrzną |  |
| 7 | Wspołpraca ze standardową klawiaturą PVC |  |
| 8 | Pamięć min. 50 osób i 50 endoskopów |  |
| 9 | Komunikaty głosowe w języku polskim |  |
| 10 | Podłączenie do sieci Ethernet i współpraca z programem EndoAlpha – Documentation (Endobase) zakończone kablem sieciowym 8 PIN ( UTP / FTP ) RJ45 |  |
| 11 | Pamięć min. 5 ostatnich raportów |  |
| 12 | Wprowadzanie danych przy pomocy programu Rejestrator zainstalowanego na komputerze PC z zainstalowanym systemem do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych ( EndoAlpha) |  |
| 13 | Wydruk raportu do min. 3 kopii |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) |  |
| 4.3 | SYSTEM DO ARCHIWIZACJI I OPISYWANIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH |  |
| 1 | Interfejs programu w języku polskim |  |
| 2 | Możliwość konfiguracji poziomu dostępu każdego użytkownika |  |
| 3 | Terminarz do prowadzenia zapisów badań |  |
| 4 | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD |  |
| 5 | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej |  |
| 6 | Rejestracja obrazów oraz sekwencji wideo sterowanych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu w czasie rzeczywistym |  |
| 7 | Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego |  |
| 8 | Edycja zdjęć oraz obróbka materiału wideo |  |
| 9 | Możliwość eksportowania oraz importowania zdjęć w znanych formatach: BMP, JPG, PNG |  |
| 10 | Możliwość eksportowania oraz importowania filmów w znanych formatach: AVI, MPG2, |  |
| 11 | Możliwość nagrywania notatek głosowych |  |
| 12 | Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków |  |
| 13 | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop |  |
| 14 | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: -edycji -wyborem procedur do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia -Wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania -wyborem kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9 |  |
| 15 | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT |  |
| 16 | Tworzenie raportów z badań w oparciu o terminologię MST w języku Polskim |  |
| 17 | Zestawienie statystyczne rodzajów badań ,ilości schorzeń, liczenie kosztów badań, instytucji kierujących |  |
| 4.4. | STACJA ROBOCZA DO SYSTEMU |  |
| 1 | Płyta oparta na min. Chipsecie Intel lub równoważne |  |
| 2 | Procesor min. Intel Core i3 lub równoważne |  |
| 3 | Pamięć RAM min: 3 GB |  |
| 4 | Dysk Twardy min: 500 GB |  |
| 5 | Nagrywarka DVD+/ -RW |  |
| 6 | Mysz |  |
| 7 | Klawiatura |  |
| 8 | System Windows 7 PROFESSIONAL PL – 32 - bit |  |
| 9 | Karta do przechwytywania obrazu |  |
| 10 | Obudowa mini – tower |  |
| 11 | Monitor LCD min.: 20” |  |
| 12 | Drukarka Laserowa typu HP ColorJet Pro 200 M276nw lub równoważne |  |
| 4.5. | Integracja z istniejącym w szpitalu systemem PACS ( Systemem Archiwizacji i Transmisji Obrazów ) firmy Agfa /RIS ( Radiologiczny System Informacyjny ) firmy Alteris w Standardzie HL7 / DICOM |  |
| 1 | Utworzenie pracowni endoskopowej w systemie RIS wraz z wymaganą licencją |  |
| 2 | Podpięcie pracowni do terminarza badań w systemie RIS |  |
| 3 | Pobieranie list roboczych przez system endoskopowy z sytemu RIS |  |
| 4 | Możliwość aktualizacji danych pacjenta |  |
| 5 | Odbieranie wyników badań z systemu endoskopowego przez system RIS wraz z wymaganymi danymi |  |
| 6 | Wymagana jest integracja z istniejącym systemem archiwizacji danych PACS |  |
| 7 | Dostęp do logów wymiany danych pomiędzy systemem endoskopowym a RIS. |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z systemem). |  |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Podpis

Osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

…………………………………….

(pieczątka imienna i podpis)

Zadanie nr  5

Załącznik nr 6.5 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 53/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:    Pompa infuzyjna objętościowa - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pompa objętościowa do żywienia pozajelitowego z możliwością podaży dojelitowej, dotętniczej oraz do podawania leków światłoczułych oraz cytostatyków w tym TAXOL- u sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |
| 2 | Pompy z możliwością rozszerzenia funkcji terapeutycznych o PCA i PCEA |  |
| 3 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI |  |
| 4 | Pompa do podaży krwi i preparatów krwiopochodnych |  |
| 5 | Możliwość pracy systemie kontrolowanej insulinoterapii SGC |  |
| 6 | Podświetlany panel sterowania |  |
| 7 | Zasilanie AC 230V 50Hz |  |
| 8 | Klasa ochronności II, typ CF |  |
| 9 | Ochrona przed wilgocią min. IP X22 |  |
| 10 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 4 h przy przepływie 100 ml/h |  |
| 11 | Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia poprzez zasilacz zewnętrzny |  |
| 12 | Waga max. 1,5 kg |  |
| 13 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie, jeden na drenie |  |
| 14 | Możliwość mocowania do rury poziomej bez dodatkowych akcesoriów. |  |
| 15 | Możliwość mocowania do rury pionowej |  |
| 16 | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą |  |
| 17 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 18 | Maxymalna objętość bolusa po alarmie okluzji < 0,2 ml |  |
| 19 | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania wlewu |  |
| 20 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 21 | Zakres prędkości infuzji min. 0,01 do 999,9 ml/h. Programowany co 0,01 ml/h w zakresie od 0,1 do 99,99 ml/h |  |
| 22 | Prędkość infuzji w zakresie od 0.01 - 99,99 ml/h programowana co 0,01 ml/h |  |
| 23 | Zakres prędkości infuzji bolusem min. 1 do 1200 ml/h, programowany co 0,01 ml/h w zakresie od 1 do 99,99 ml/h |  |
| 24 | Dokładność prędkości infuzji ± 5% |  |
| 25 | Bolus o określonej objętości |  |
| 26 | Bolus podawany na żądanie |  |
| 27 | Bolus w określonym czasie |  |
| 28 | Funkcja programowania objętości do podania min. 1-9999 ml (VTBD) |  |
| 29 | Funkcja programowania objętości do podania min. 0,1-9999 ml (VTBD) |  |
| 30 | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 700 leków z możliwością podzielenia na grupy - max. 15 grup |  |
| 31 | Leki zawarte w bibliotece powiązane z parametrami infuzji (limity względne min:max, limity bezwzględne, parametry standardowe) |  |
| 32 | Biblioteka leków z możliwością wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji |  |
| 33 | W przypadku leków wprowadzanych do biblioteki bez parametrów infuzji - na ekranie odpowiednie ostrzeżenie |  |
| 34 | Możliwość integracji i pracy z oferowaną stacją dokującą |  |
| 35 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 3 szt. zasilane jednym przewodem |  |
| 36 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp |  |
| 37 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika |  |
| 38 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. Mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
| 39 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej |  |
| 40 | Możliwość pracy z lub bez czujnika kropli |  |
| 41 | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
| 42 | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji |  |
| 43 | Alarm okluzji |  |
| 44 | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
| 45 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
| 46 | Alarm braku lub źle założonego zestawu |  |
| 47 | Alarm powietrza w linii |  |
| 48 | Alarm informujący o uszkodzeniu zestawu |  |
| 49 | Alarm czujnika kropli |  |
| 50 | Alarm wstępny przed końcem infuzji min. 3 min |  |
| 51 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą |  |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Podpis

Osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

…………………………………….

(pieczątka imienna i podpis)

Zadanie nr  6

Załącznik nr 6.6 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 53/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia-  Wózek  funkcyjny opatrunkowy - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Długość wózka: 690 mm ( + 20 mm ) |  |
| 2. | Szerokość wózka: 510 mm ( + 20 mm ) |  |
| 3. | Wysokość : 820 mm ( + 20 mm ) |  |
| 4. | Wózek wykonany w całości ze stali nierdzewnej |  |
| 5. | Wyposażony w: - szufladę z wkładem z tworzywa; - tacę górną; - tacę dolną; - dwie kuwety; - uchwyt do przetaczania |  |
| 6. | Tace wyjmowane |  |
| 7. | Wózek przejezdny z blokadą na dwa koła |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  7

Załącznik nr 6.7 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 53/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:    Lampa diagnostyczna bezcieniowa  statywowa - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Natężenie w odległości 1 m > 30 000 Ix |  |
| 2. | Średnica plamy świetlnej w odległości 1 m 120 mm |  |
| 3. | Zakres zmiany natężenia oświetlenia 20 % |  |
| 4. | Wskaźnik oddawania barw Ra 90 |  |
| 5. | Temperatura barwowa 4000 K |  |
| 6. | Trwałość żarówki 1000 h |  |
| 7. | Napięcie zasilające 220/230 V, 50 Hz |  |
| 8. | Napięcie zasilające żarówkę 24V/22 V |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  8

Załącznik nr 6.8 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 53/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:   Szczypce biopsyjne   gastroskopowe uchylne  wielorazowego użytku - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | FB - 52K-1 SWING JAW Szczypce biopsyjne uchylne OLYMPUS (możliwość biopsji stycznej) gastroskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu Owalne z Okienkiem, Szczęki Aligatora i Ząb Szczura długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  9

Załącznik nr 6.9 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 53/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:     Szczypce biopsyjne  kolonoskopowe  wielorazowego użytku - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | FB- 24U-1 Szczypce biopsyjne kolonoskopowe OLYMPUS (wielorazowego użytku) łyżki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem i z Igłą długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  10

Załącznik nr 6.10 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 53/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:    Pulsoksymetr z pomiarem EKG - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Waga urządzenia poniżej 250 gram wraz z akumulatorem |  |
| 2 | Ochrona przed zalaniem min. IPX1 |  |
| 3 | Wymiary: 60mm X 125mm X 30mm ( +/- 5%) |  |
| 4 | Czas pracy na akumulatorze min. 14 godzin przy założeniu ciągłego monitorowania EKG |  |
| 5 | Możliwość zastosowania standardowych baterii |  |
| 6 | Wyświetlacz min. 2,4’ |  |
| 7 | Rozdzielczość min. 320*240 |  |
| 8 | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe, zgodne z normą IEC 60601-1-8 |  |
| 9 | Trendy tabelaryczne |  |
| 10 | Rozdzielczość trendów w zakresie min. od 5 sekund do 30 minut |  |
| 11 | Dostosowany do różnych grup wiekowych ( dorośli, dzieci, noworodki) |  |
| 12 | Zakres pomiaru SpO2: 0~100% |  |
| 13 | Rozdzielczość: 1% |  |
| 14 | Dokładność od 70% do 100%: +/- 2% |  |
| 15 | Zmiana natężenia dźwięku tzw. „Pitch Tone” |  |
| 16 | Zakres pomiaru PR: min. 25-250 bpm |  |
| 17 | Rozdzielczość PR: 1 bpm |  |
| 18 | Dokładność PR: +/- 2% lub +/-1 bpm |  |
| 19 | 3 odprowadzeniowe EKG |  |
| 20 | Odprowadzenia do wyboru: I, II, III |  |
| 21 | Wzmocnienie: x0.25, x0.5, x1 |  |
| 22 | Tryb pracy: monitorowanie, diagnoza |  |
| 23 | Zakres HR: min. od 10 bpm do 300 bpm |  |
| 24 | Rozdzielczość HR: 1 bpm |  |
| 25 | Dokładność HR: +/- 1% lub +/-1 bpm |  |
| 26 | Pulsoksymetr wyposażony w czujnik grawitacji, możliwość obserwacji monitorowanych parametrów zarówno w pionie jak i poziomie. |  |
| 27 | Możliwość transmisji danych na PC |  |
| 28 | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis min. 300 grup pomiarowych dla min. 90 pacjentów. |  |
| 29 | Możliwość zapisu w trybie ciągłego monitorowania do 60 000 grup pomiarowych |  |
| 30 | Na wyposażeniu: czujnik SpO2, 3 odprowadzeniowy kabel EKG, ładowarka biurkowa, akumulator |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy na etapie konfiguracji urządzenia o saturację w technologii Nellcor . |  |
| 32 | Osobny przycisk na obudowie do: aktywowania głównego menu na ekranie urządzenia, wyboru podświetlanej pozycji menu na ekranie, wstrzymywania/zwalniania wykresu na ekranie EKG |  |
| 33 | Osobny przycisk do: zmiany wyświetlania w trybie dużych cyfr, trybie wykresu SpO2 i wykresu EKG na ekranie monitorowania |  |
| 34 | Osobny przycisk do: zwiększania głośności sygnału pulsu na ekranie monitorowania oraz przesuwania kursora w górę lub zwiększania wartości na ekranie menu. |  |
| 35 | Osobny przycisk do: obniżania głośności sygnału pulsu oraz przesuwania kursora w dół lub obniżania zaznaczonej wartości na ekranie. |  |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Podpis

Osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

…………………………………….

(pieczątka imienna i podpis)