Zadanie nr 2

Załącznik nr 6.2 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 67/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:    Myjnia dezynfektor  - 1 szt. dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej         po modyfikacji

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Myjnia wykonana ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 |  |
| 2. | Wymiary: Wysokość: 1630 mm ( +/- 5% ) Szerokość 545 mm ( +/- 5% ) Głębokość 475 mm ( +/- 5% ) |  |
| 3. | Pojemność na jeden cykl - 2” Kaczki” i jeden basen lub 3 kaczki. |  |
| 4. | Izolacja termiczna myjni ( 15 mm ) |  |
| 5. | Drzwi otwierane uchylnie w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości (82-cm+/- 5%). Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą pedału nożnego, zamykanie ręczne. |  |
| 6. | System 14 dysz ( w tym min. 9 obrotowych ) |  |
| 7. | Elementy grzejne poza komorą myjni - moc elementów grzejnych - 4,5 kW |  |
| 8. | Dwie pompy dozujące detergent z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie |  |
| 9 | Trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania ( za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych )- program krótki, standardowy, intensywny |  |
| 10 | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym. |  |
| 11 | Nastawialna temperatura dezynfekcji - standard pracy przy 93ºC |  |
| 12 | Sterowanie mikroprocesorowe - automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika |  |
| 13 | Blokada drzwi podczas trwania cyklu |  |
| 14 | Zabezpieczenie przed zalaniem |  |
| 15 | Możliwość zawieszenia urządzenia na ścianie bez ponoszenia dodatkowych kosztów |  |
| 16 | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w j. polskim Wyświetlane informacje: -typ programu -wartość A0 -temperatura w komorze -aktualna faza cyklu |  |
| 17 | Wizualna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach |  |
| 18 | Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna o mocy 730 W |  |
| 19 | Samodezynfekcja urządzenia |  |
| 20 | Wbudowana wytwornica pary |  |
| 21 | Poziom emitowania hałasu - 51 dB |  |
| 22 | Odpływ Ø110 mm |  |
| 23 | Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia 5,05 kW |  |
| 24 | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3 |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)