Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015				 		                                                                                              Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1- Tonometr ręczny kontaktowy - 1 szt.

Rok produkcji:        sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2014

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość graniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| I. | WARUNKI OGÓLNE |  |  |
| 1. | Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego w pozycji leżącej | TAK |  |
| 2. | Tonometria kontaktowa, bez potrzeby stosowania leków znieczulających | TAK |  |
| 3. | Wbudowany czujnik odchylenia umożliwiający pomiary w pozycji przechylonej | TAK |  |
| 4. | Przechowywanie danych w tonometrze, podłączenie do komputera i przesyłanie danych. | TAK |  |
| 5. | Jednorazowe sondy do pomiaru ciśnienia. | TAK |  |
| 6 | Zakres pomiaru 5-50mmHg | TAK |  |
| 7 | Zakres wyświetlania 1-99,9mmHg | TAK |  |
| 8 | Powtarzalność <7% | TAK |  |
| 9 | Dokładność wyświetlania 0,1mmhg | TAK |  |
| II. | INNE WYMAGANIA |  |  |
| II.I | Minimalne warunki gwarancji | TAK |  |
|  | Długość gwarancji min. 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
|  | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail | TAK |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
|  | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| II.II | Instruktaż |  |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
|  | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| II.III | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
|  | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015				 		                                                                                              Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2- Oftalmoskop obuoczny do badania dna oka - 1 szt.

Rok produkcji:   sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2014

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość graniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| I. | WARUNKI OGÓLNE |  |  |
| 1. | Oftalmoskop obuoczny na głowowy do badania dna oka | TAK |  |
| 2. | Regulacja natężenia oświetlenia | TAK |  |
| 3. | Praca z zasilaczem akumulatorowym | TAK |  |
| 4. | Oświetlenie halogenowe, ledowe lub XHL | TAK |  |
| 5. | Wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna | TAK |  |
| 6. | Funkcja oglądania siatkówki przy wąskiej źrenicy, nawet do 1mm | TAK |  |
| 7. | Wbudowane 3 średnice oświetlenia oraz dyfuzor | TAK |  |
| 8. | Rozstaw źrenic do 46 mmm do 74 mm | TAK |  |
| 9. | Wbudowane 3 filtry | TAK |  |
| 10. | Walizka transportowa | TAK |  |
| 11. | Soczewka + 20D | TAK |  |
| 12. | Podgląd asystenta | TAK |  |
| 13. | Ładowarka do akumulatora | TAK |  |
| II. | INNE WYMAGANIA | TAK |  |
| II.I | Minimalne warunki gwarancji | TAK |  |
| 1. | Długość gwarancji min. 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 2. | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail. | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 5. | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu. | TAK |  |
| 7. | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 9. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| II.II | Instruktaż |  |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
|  | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| II.III | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, , - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
|  | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015				 		                                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3-   OCT spektralny optyczny tomograf koherentny - 1 szt.

Rok produkcji:   sprzęt   fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2014

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość graniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| I. | WARUNKI OGÓLNE |  |  |
| 1. | Wykonywanie badań w pozycji leżącej pacjenta ( dzieci/wcześniaki) | TAK |  |
| 2. | Wykonywanie badań bez poszerzenia źrenic | TAK |  |
| 3. | System automatycznej kompensacji wady wzroku pacjenta | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość optyczna: - osiowa 5 mikrometrów - poprzeczna 15 mikrometrów | TAK |  |
| 5. | Głębokość skanowania min 2 mm | TAK |  |
| 6. | Korelacja skanów z obrazem dna oka | TAK |  |
| 7. | Ocena siatkówki: - mapowanie warstwy nabłonka barwnikowego siatkówki, - obrazy 2D i 3D - analiza i obrazowanie plamki z uwzględnieniem sektorów ETDRS - certyfikowana baza normatywna - wykonywanie automatycznej analizy i raportu progresji zmian | TAK |  |
| 8. | Ocena tarczy nerwu II- moduły GDX, HRT, GCC: obrazy 2D i 3D, certyfikowana baza normatywna, wykonywanie automatycznej analizy i raportu progresji zmian | TAK |  |
| 9. | Obrazowanie i analizowanie rogówki oraz przedniego odcinka oka: automatyczny pomiar grubości rogówki, mapa pachymetryczna, obrazowanie i pomiar warstw rogówki, obrazowanie i pomiar kąta przesączenia. | TAK |  |
| 10. | Archiwizowania danych i pracy w sieci. | TAK |  |
| 11. | Zestaw z komputerem i drukarką kolorową oraz stolikiem i walizką ochronną transportową. | TAK |  |
| 12 | Długość fali 840+/- 10nm | TAK |  |
| 13 | Prędkość skanowania 26.000 A-scan/sec | TAK |  |
| 14 | Gęstość skanowania 256 do 1024 A-scan/frame | TAK |  |
| II. | INNE WYMAGANIA |  |  |
| II.I | Minimalne warunki gwarancji |  |  |
| 1. | Długość gwarancji min. 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 2. | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail. | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 5. | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu | TAK |  |
| 7. | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 9. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| II.II | Instruktaż |  |  |
| 12. | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
| 13. | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |
| 14. | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
| 15. | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| II.III | INNE |  |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, , - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 17. | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 18. | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 19. | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 20. | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 21. | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 22. | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 23. | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 24. | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 25. | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
| 26. | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 27. | O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-2/2015				 		                                                                                               Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4- Laser  okulistyczny do laseroterapii siatkówki  - 1 szt.

Rok produkcji : sprzęt   fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2014

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość graniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| I. | WARUNKI OGÓLNE |  |  |
| 1. | Laser okulistyczny do laseroterapii siatkówki | TAK |  |
| 2. | Laser czerwony o dł. fali 810 nm | TAK |  |
| 3. | Długość promieniowanej fali pilotującej 650 nm | TAK |  |
| 4. | Moc max. lasera min. 3,0 W | TAK |  |
| 5. | Moc wiązki celującej regulowana w zakresie 0 do 1 mW | TAK |  |
| 6. | Praca w systemie mikropulsów: Czas ekspozycji w trybie mikropulsów min. w zakresie 10 do 1000 µs | TAK |  |
| 7. | Czas trwania impulsu ( czas ekspozycji) regulowany min. w zakresie 0,01s ÷ 30 min. | TAK, podać |  |
| 8. | Możliwość podłączenia dodatkowego panelu sterującego | TAK |  |
| 9. | System chłodzenia lasera powietrzem. | TAK |  |
| 10. | Zabezpieczenie przed niekontrolowaną ekspozycją: - osłonięty wyłącznik nożny - blokada wykonania ekspozycji w wyniku wyłączenia pilota - blokada sensorowa – wyłączenia lasera przy otwarciu drzwi pomieszczenia | TAK |  |
| 11. | Możliwość współpracy z oftalmoskopem pośrednim, adapterem do lampy szczelinowej oraz mikroskopem operacyjnym i końcówkami do endolaserofotokoagulacji w systemie 25G, 23G, 20G, możliwość współpracy z sondami do cyklofotokoagulacji przez twardówkowej | TAK |  |
| 12. | Okulary ochronne – 1 szt. | TAK |  |
| 13. | Zasilanie 230 VAC, 50 HZ | TAK |  |
| 14. | W komplecie: oftalmoskop pośredni- 1 szt. soczewki o powiększeniach 28D – 1 szt. soczewki o powiększeniach 20D - 1 szt. soczewki o powiększeniach 22D - 1 szt. | TAK |  |
| II. | INNE WYMAGANIA |  |  |
| II.I | Minimalne warunki gwarancji | TAK |  |
| 1. | Długość gwarancji min. 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 2. | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail. | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 5. | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu. | TAK |  |
| 7. | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 9. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| II.II | Instruktaż |  |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
|  | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| II.III | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
|  | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |