Znak sprawy: Szp/FZ/MD-5A/2015	                                 			                           Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1 - Inkubator zwykły – 4 szt.

Rok produkcji:        sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2015

| Lp | Opis parametru | Wartość wymagana |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem | TAK |  |
| 1.2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, pole zajmowane przez inkubator nie większe jak 8100 cm2 | TAK |  |
| 1.3 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |
| 1.4 | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej minimum 8 cali, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia (regulacja wielopłaszczyznowa) umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. | TAK |  |
| 2.0 | Kopuła inkubatora |  |  |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |
| 2.2 | Otwierane 2 długie ścianki kopuły z lewej i prawej strony o kąt 180 stopni powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. | TAK |  |
| 2.3 | Otwory pielęgnacyjne minimum 6 sztuk | TAK |  |
| 2.4 | Uszczelnione otwory (przepusty) minimum 7 sztuk, na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | TAK |  |
| 2.5 | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany . | TAK |  |
| 2.6 | Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności otwierania kopuły inkubatora. Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora. | TAK |  |
| 2.7 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora. | TAK |  |
| 2.8 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy | TAK |  |
| 2.9 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza działa w pełni automatycznie po otwarciu ścianek kopuły lub otworów pielęgnacyjnych. | TAK |  |
| 2.10 | Swobodny dostęp do inkubatora z 4 stron | TAK |  |
| 2.11 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤ 44 dB | TAK |  |
| 3.0 | Regulacja nawilżania |  |  |
| 3.1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie minimum do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | TAK |  |
| 3.2 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | TAK |  |
| 3.3 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia | TAK |  |
| 4.0 | Regulacja temperatury |  |  |
| 4.1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 24 – 38°C | TAK |  |
| 4.2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 35–38,0°C | TAK |  |
| 5.0 | Tlenoterapia |  |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% | TAK |  |
| 5.2.. | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami regulowanych alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). | TAK |  |
| 6.0 | Monitorowanie |  |  |
| 6.1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - wilgotność względna, - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub %. | TAK |  |
| 6.2 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | TAK |  |
| 6.3 | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów, bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: - temperatury z obu czujników, - wilgotności, - stężenia tlenu, - moc grzałki. | TAK |  |
| 7.0 | Alarmy |  |  |
| 7.1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | TAK |  |
| 7.1.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | TAK |  |
| 7.1.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | TAK |  |
| 7.1.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | TAK |  |
| 7.1.4 | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu | TAK |  |
| 7.1.5 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | TAK |  |
| 8 | Świadectwa i certyfikaty |  |  |
| 8.1 | Certyfikat zgodności CE | TAK |  |
| 8.2 | Powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 9.0 | Wyposażenie |  |  |
| 9.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia - 2 szt. – na 1 aparat | TAK |  |
| 9.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji - 1 szt. – na 1 aparat | TAK |  |
| 9.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 9.4 | Pokrowce bawełniane na materacyk - 2 szt. – nas 1 aparat | TAK |  |
| 9.5 | Rogal do ułożenia noworodka – 3 sztuki w różnych rozmiarach – na 1 aparat | TAK |  |
| 9.6 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury - 8 szt. – na 1 aparat | TAK |  |
| 9.7 | Wbudowana waga umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru 300 ÷ 6500 g | TAK |  |
| 9.8 | Szuflada na drobne akcesoria z dostępem z obu stron – 1 szt. | TAK |  |
| 10. | OPCJE WYPOSAŻENIE |  |  |
| 10.1 | Możliwość rozbudowy o opcję wbudowanego Pulsoksymetru w technologii Nellcor | TAK |  |
| 11 | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 11.1 | Minimalne warunki gwarancji |  |  |
| 11.1.1 | Długość gwarancji min. 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 11.1.2 | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 11.1.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail | TAK |  |
| 11.1.4 | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 11.1.5 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 11.1.6 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Partnera. Podać dane teleadresowe serwisu. | TAK |  |
| 11.1.7 | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Partnera. | TAK |  |
| 11.1.8 | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 11.1.9 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 11.1.10 | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 11.1.11 | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Partnerowi listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| 12. | Instruktaż |  |  |
| 12.1 | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Partnera w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
| 12.2 | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Partnera w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Partnerem. | TAK |  |
| 12.3 | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Partnera w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
| 12.4 | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Partnera muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| 13 | INNE |  |  |
| 13.1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 13.2 | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (certyfikat zgodności WE uprawniający do oznakowania urządzenia znakiem CE, deklaracja zgodności) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 13.3 | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 876). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 13.4 | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 13.5 | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 13.6 | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 13.7 | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 13.8 | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 13.9 | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis przedmiotu zamówienia” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 13.10 | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
| 13.11 | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-5A/2015	                                 			                           Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2 – Stanowisko do resuscytacji noworodka – 3 szt.

Rok produkcji:        sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2015

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Wymiary zewnętrzne ( szerokość x głębokość x wysokość) 62 cm(±5cm) x 106 cm(±5cm) x 190 cm(±5cm) | TAK |  |
| 1.3 | Stabilna konstrukcja osadzona na 4 kółkach, 2 kółka wyposażone w hamulec. | TAK |  |
| 1.4 | Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni z kwarcowym źródłem iR. Kolumna mocująca promiennik wykonana w sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacje od strony główki noworodka (od strony kolumny). | TAK |  |
| 1.5 | Promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej o kąt min.170º, w celu wykonania zdjęcia Rtg. Wyposażony w wygodne uchwyty po obu jego stronach. | TAK |  |
| 1.6 | Funkcja wstępnego dogrzewania pre-heat – po włączeniu funkcji, stanowisko grzeje na 100 po uzyskaniu temp. Automatycznie przechodzi w tryb manualny | TAK |  |
| 1.8 | Ręczna regulacja temperatury grzania | TAK |  |
| 1.9 | Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w zakresie 34 ÷ 38ºC | TAK |  |
| 1.10 | Cyfrowy wskaźnik temperatury nastawionej w OC | TAK |  |
| 1.11 | Cyfrowy miernik temperatury skóry noworodka: odczyt z rozdzielczością 0,1 OC | TAK |  |
| 1.12 | Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/ Trendelenburga w sposób płynny i cichy (bezstresowo) zakres ± 13º | TAK |  |
| 1.13 | Wymiary materacyka dla noworodka 700(±50) mm x 560(±30) mm - poziomica w platformie inkubatora | TAK |  |
| 1.14 | Ścianki boczne leża: |  |  |
|  | wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV | TAK |  |
|  | odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych deklarowanych przez producenta | TAK |  |
|  | odchylane o kąt 180O | TAK |  |
|  | przynajmniej jedna ścianka posiada przepust dla mocowania rur i przewodów | TAK |  |
|  | wszystkie ścianki wyposażone w mechanizm wolnego opadania | TAK |  |
| 1.15 | Szafka z półką lub szuflada wysuwana na prawą i lewą stronę. | TAK |  |
| 1.16 | Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED z możliwością jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika | TAK |  |
| 2 | Alarmy |  |  |
| 2.1 | Alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |
| 2.1.1 | Lampa alarmów umieszczona w sposób dobrze widoczny z odległości kilku metrów | TAK |  |
| 2.2 | Przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) w trybie ręcznym i servo | TAK |  |
| 2.3 | Brak połączenia czujnika naskórnego – odklejenie czujnika | TAK |  |
| 2.4 | Zanik napięcia zasilającego | TAK |  |
| 2.5 | Alarmy techniczne – awaria grzałki , uszkodzenie czujnika temp | TAK |  |
| 3. | Wyposażenie |  |  |
| 3.1 | Zegar Apgar zintegrowany z inkubatorem, wyposażony w sygnały dźwiękowe możliwe do ustawienia w 4 interwałach czasowych. | TAK |  |
| 3.2 | Krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego - 24 szt. do jednego inkubatora | TAK |  |
| 3.3 | Czujnik naskórny do kontroli temperatury „servo”, | TAK |  |
| 3.4 | Pokrowiec i prześcieradełko na materacyk | TAK |  |
| 3.5 | Zintegrowane z lewej lub prawej strony stanowiska urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym od 5 do 70 cmH2O i PEEP 1 ÷ 10 cmH2O. Umożliwia ręczne taktowanie częstości oddechowej. Posiada wbudowany manometr wskazujący ciśnienie w drogach oddechowych (zakres ciśnień min.: 20 ÷ 80 cmH2O). | TAK |  |
| 3.6 | Mikser tlen/ powietrze na przepływomierzach do tlenoterapii | TAK |  |
| 4 | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 4.1 | Minimalne warunki gwarancji |  |  |
| 4.1.1 | Długość gwarancji min. 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 4.1.2 | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 4.1.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail | TAK |  |
| 4.1.4 | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 4.1.5 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 4.1.6 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Partnera. Podać dane teleadresowe serwisu. | TAK |  |
| 4.1.7 | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Partnera. | TAK |  |
| 4.1.8 | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 4.1.9 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 4.1.10 | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 4.1.11 | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Partnerowi listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| 5. | Instruktaż |  |  |
| 5.1 | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Partnera w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
| 5.2 | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Partnera w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Partnerem. | TAK |  |
| 5.3 | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Partnera w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
| 5.4 | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Partnera muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| 6 | INNE |  |  |
| 6.1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 6.2 | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (certyfikat zgodności WE uprawniający do oznakowania urządzenia znakiem CE, deklaracja zgodności) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 6.3 | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 876). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 6.4 | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 6.5 | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 6.6 | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 6.7 | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 6.8 | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 6.9 | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis przedmiotu zamówienia” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 6.10 | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
| 6.11 | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-5A/2015	                                 			                           Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3 – Kardiomonitor zwykły – 17 szt.

Rok produkcji:        sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2015

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1.1 | Monitor kompaktowy do pomiaru SpO2, NIBP, EKG, IBP i temperatury, wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia aparatu | TAK |  |
| 1.2 | Monitor zasilany z sieci 230 V i wewnętrznych akumulatorów przez minimum 120 minut | TAK |  |
| 1.3 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 10,4” | TAK |  |
| 1.4 | Możliwość kreślenia minimum 6 krzywych jednocześnie | TAK |  |
| 1.5 | Alarmy akustyczne i optyczne monitorowanych parametrów, minimum 4 stopnie ważności alarmów | TAK |  |
| 1.6 | Wyposażony w zapis trendów minimum 120 godzin | TAK |  |
| 1.7 | Wbudowany rejestrator termiczny | TAK |  |
| 1.8 | Wbudowana funkcja kalkulatora leków | TAK |  |
| 1.9 | Minimum dwa tryby pracy urządzenia – noworodkowy i dorosły uwzględniające różne zakresy pomiarowe | TAK |  |
| 1.10 | Waga urządzenia (bez baterii) ≤ 4 kg | TAK |  |
| 2. | POMIAR PARAMETRÓW | TAK |  |
| 2.1 | Pomiar EKG | TAK |  |
| 2.1.1 | Pomiar tętna w zakresie minimum 30 ÷ 350 ud/min | TAK |  |
| 2.1.2 | Prędkość kreślenia minimum 6,25; 12,5; 25; i 50 mm/sek. | TAK |  |
| 2.1.3 | Możliwość monitorowania 3 lub 5 odprowadzeń | TAK |  |
| 2.1.4 | Możliwość wyświetlania 7 krzywych EKG | TAK |  |
| 2.1.5 | Ochrona przeciwprzepięciowa przed impulsem defibrylatora oraz narzędzi chirurgicznych | TAK |  |
| 2.1.6 | Analiza podstawowych arytmii | TAK |  |
| 2.2 | Pomiar oddechów | TAK |  |
| 2.2.1 | Zakres pomiaru: 5 ÷ 120 odd./min | TAK |  |
| 2.2.2 | Możliwość wyboru kanału RA-LA lub RA-LL | TAK |  |
| 2.2.3 | Dokładność minimum 1 odd./min | TAK |  |
| 2.3 | Pomiar saturacji | TAK |  |
| 2.3.1 | Pomiar SpO2 w zakresie: 0 ÷ 100 % | TAK |  |
| 2.3.2 | Zakres pomiaru pulsu minimum: 0 ÷ 253 bpm | TAK |  |
| 2.3.3 | Pomiar saturacji metodą Nellcor | TAK |  |
| 2.4 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |
| 2.4.1 | Zakres pomiaru minimum: 20 ÷ 260 mmHg | TAK |  |
| 2.4.2 | Wybór trybu pomiarowego minimum: ręczny, automatyczny, ciągły | TAK |  |
| 2.4.3 | Możliwość zaprogramowania maksymalnego ciśnienia pompowania mankietu | TAK |  |
| 2.5 | Pomiar temperatury | TAK |  |
| 2.5.1 | Zakres pomiaru minimum: 15 ÷ 45 OC. | TAK |  |
| 2.5.2 | Dwa kanały pomiaru temperatury | TAK |  |
| 2.5.3 | Dokładność minimum: ±1 OC. | TAK |  |
| 2.5.4 | Współpraca z czujnikami YSI 400 | TAK |  |
| 2.6 | Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
| 2.6.1 | Pomiar ciśnienia 2 kanałowy | TAK |  |
| 2.6.2 | Zakres pomiaru minimum: od -50 do 300 mmHg | TAK |  |
| 2.6.3 | Zakres pomiaru pulsu minimum: od 0 do 300 bpm | TAK |  |
| 2.6.4 | Czułość przetwornika poniżej 6μV/mmHg | TAK |  |
| 2.6.5 | Kompatybilny z przetwornikami ciśnienia Codan lub Smiths Medical | TAK |  |
| 2.7 | Pomiar CO2 |  |  |
| 2.7.1 | Możliwość pomiaru w strumieniu bocznym metodą Respironics Microstream | TAK |  |
| 2.7.2 | Możliwość pomiaru w strumieniu głównym metodą Respironics Mainstream | TAK |  |
| 2.7.3 | Możliwość pomiaru w strumieniu bocznym metodą sidestream | TAK |  |
| 2.7.4 | Zakres pomiaru minimum: 1 ÷ 150 mmHg | TAK |  |
| 2.7.5 | Pomiar oddechów w zakresie minimum: 2 ÷ 150 odd/min. | TAK |  |
| 3. | WYPOSAŻENIE |
| 3.1 | Przewód EKG 3 - żyłowy - 1 szt. na 1 aparat | TAK |  |
| 3.2 | Mankiety NIBP noworodkowe: - wielorazowy - po jednym w trzech rozmiarach na 1 aparat, - jednorazowy (jednopacjentowy) - po 3 szt. w trzech rozmiarach na 1 aparat. | TAK |  |
| 3.3 | Czujniki SpO2 noworodkowe: - wielorazowy – 1 szt. na 1 aparat, - jednorazowy (jednopacjentowy) – 1 opakowanie (24 szt.) na 1 aparat. | TAK |  |
| 3.4 | Papier termiczny 2 rolki | TAK |  |
| 4. | INNE |  |  |
| 4.1 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 4.2 | Możliwość doposażenia monitora w uchwyt do mocowania na szynie | TAK |  |
| 4.3 | Złącze RJ-45 do komunikacji sieciowej LAN | TAK |  |
| 4.4 | Możliwość rozbudowy o komunikację bezprzewodową WIFI | TAK |  |
| 4.5 | Współpraca z systemem centralnego monitorowania BM Central | TAK |  |
| 4.6 | Wyjście synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
| 4.7 | Złącze systemu wezwania pielęgniarki | TAK |  |
| 4.8 | Wejście zasilające przystosowane do instalacji karetki 12-18 V DC | TAK |  |
| 4.9 | Monitor wyposażony w akumulator Li-ion (wolny od efektu pamięciowego) | TAK |  |
| 5 | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 5.1 | Minimalne warunki gwarancji |  |  |
| 5.1.1 | Długość gwarancji min. 24 miesiące. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 5.1.2 | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 5.1.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail | TAK |  |
| 5.1.4 | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 5.1.5 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 5.1.6 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Partnera. Podać dane teleadresowe serwisu. | TAK |  |
| 5.1.7 | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Partnera. | TAK |  |
| 5.1.8 | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 5.1.9 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 5.1.10 | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 5.1.11 | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Partnerowi listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| 6. | Instruktaż |  |  |
| 6.1 | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Partnera w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
| 6.2 | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Partnera w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Partnerem. | TAK |  |
| 6.3 | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Partnera w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
| 6.4 | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Partnera muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| 7 | INNE |  |  |
| 7.1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.2 | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (certyfikat zgodności WE uprawniający do oznakowania urządzenia znakiem CE, deklaracja zgodności) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.3 | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 876). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.4 | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.5 | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.6 | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.7 | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.8 | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.9 | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis przedmiotu zamówienia” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.10 | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
| 7.11 | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-5A/2015	                                 			                           Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 4 – Kardiomonitor noworodkowy – 13 szt.

Rok produkcji:        sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2015

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1.1 | Monitor kompaktowy do pomiaru SpO2, NIBP, EKG, IBP, CO2 i temperatury, wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia aparatu | TAK |  |
| 1.2 | Monitor zasilany z sieci 230 V i wewnętrznych akumulatorów przez min. 60 minut | TAK |  |
| 1.3 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 12”, komunikacja za pomocą przycisków, pokrętła regulacji oraz ekranu dotykowego. | TAK |  |
| 1.4 | Możliwość kreślenia minimum 6 krzywych jednocześnie | TAK |  |
| 1.5 | Alarmy akustyczne i optyczne monitorowanych parametrów, minimum 4 stopnie ważności alarmów | TAK |  |
| 1.6 | Wyposażony w zapis trendów min. 165 godzin. | TAK |  |
| 1.7 | Wbudowany rejestrator termiczny | TAK |  |
| 1.8 | Wbudowana funkcja kalkulatora leków | TAK |  |
| 1.9 | Waga urządzenia ≤ 4,6 kg | TAK |  |
| 1.10 | Stojak jezdny | TAK |  |
| 2. | POMIAR PARAMETRÓW | TAK |  |
| 2.1 | Pomiar EKG | TAK |  |
| 2.1.1 | Pomiar tętna w zakresie 30 ÷ 350 ud/min | TAK |  |
| 2.1.2 | Prędkość kreślenia minimum 6,25; 12,5; 25; i 50 mm/sek. | TAK |  |
| 2.1.3 | Możliwość monitorowania 3 i 5 odprowadzeń | TAK |  |
| 2.1.4 | Możliwość wyświetlania 7 krzywych EKG | TAK |  |
| 2.1.5 | Ochrona przeciwprzepięciowa przed impulsem defibrylatora oraz narzędzi chirurgicznych | TAK |  |
| 2.1.6 | Wybór trybu filtrowania zakłóceń wewnętrznych | TAK |  |
| 2.1.7 | Analiza podstawowych arytmii | TAK |  |
| 2.2 | Pomiar oddechów | TAK |  |
| 2.2.1 | Zakres pomiaru 5 ÷ 120 odd./min | TAK |  |
| 2.2.2 | Możliwość wyboru kanału RA-LA lub RA-LL | TAK |  |
| 2.2.3 | Dokładność min. 1 odd./min | TAK |  |
| 2.3 | Pomiar saturacji | TAK |  |
| 2.3.1 | Pomiar SpO2 w zakresie 0 ÷ 100 % | TAK |  |
| 2.3.2 | Zakres pomiaru pulsu minimum 0 ÷ 253 bpm | TAK |  |
| 2.3.3 | Pomiar saturacji metodą Nellcor | TAK |  |
| 2.4 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |
| 2.4.1 | Zakres pomiaru min. 20 ÷ 260 mmHg | TAK |  |
| 2.4.2 | Wybór trybu pomiarowego minimum: ręczny, automatyczny, ciągły | TAK |  |
| 2.4.3 | Możliwość ograniczenia maksymalnego ciśnienia pompowania mankietu | TAK |  |
| 2.5 | Pomiar temperatury | TAK |  |
| 2.5.1 | Zakres pomiaru minimum 0 ÷ 50 OC. | TAK |  |
| 2.5.2 | Dwa kanały pomiaru temperatury | TAK |  |
| 2.5.3 | Dokładność minimum ±1 OC. |  |  |
| 2.5.4 | Zgodność z czujnikami YSI400 | TAK |  |
| 2.6 | Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
| 2.6.1 | Pomiar ciśnienia 2 kanałowy | TAK |  |
| 2.6.2 | Zakres pomiaru minimum: od -50 do 300mmHg | TAK |  |
| 2.6.3 | Zakres pomiaru pulsu minimum: od 0 do 300 bpm | TAK |  |
| 2.6.4 | Czułość przetwornika poniżej 6μV/mmHg | TAK |  |
| 2.7 | Moduł pomiaru kapnografii EtCO2 (w strumieniu bocznym) | TAK |  |
| 2.7.1 | Zakres pomiaru: 0 ÷150 mmHg | TAK |  |
| 2.7.2 | Dokładność: 0 ÷ 40mmHg ±2 mmHg, 41 ÷ 70mmHg ±5% odczytu 71 ÷ 100mmHg ±8% odczytu, 101 ÷ 150mmHg ±10% odczytu | TAK |  |
| 2.7.3 | Częstość oddechu: 2 ÷ 150 odd./min. | TAK |  |
| 2.7.4 | Dokładność pomiaru: ±1 oddech na minutę | TAK |  |
| 2.7.5 | Linia próbkująca do pomiaru w strumieniu bocznym - 1 kpl. na 1 aparat | TAK |  |
| 3. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 3.1 | Przewód EKG 3 żyłowy - 1 szt. na 1 aparat | TAK |  |
| 3.2 | Mankiety NIBP noworodkowe: - wielorazowy - po jednym w trzech rozmiarach na 1 aparat, - jednorazowy (jednopacjentowy) - po 10 szt. w trzech rozmiarach na 1 aparat. | TAK |  |
| 3.3 | Czujniki SpO2 noworodkowe: - wielorazowy – 1 szt. na 1 aparat, - jednorazowy (jednopacjentowy) – 5 opakowań (24 szt.) na 1 aparat. | TAK |  |
| 3.4 | Czujnik temperatury – 2 szt. na 1 aparat | TAK |  |
| 3.4 | Papier termiczny - 2 rolki na 1 aparat | TAK |  |
| 4. | INNE |  |  |
| 4.1 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 4.2 | Złącze LAN do przesyłania danych do centrali | TAK |  |
| 4.3 | Wyjście synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
| 4.4 | Monitor wyposażony w akumulator Li-ion (wolny od efektu pamięciowego) | TAK |  |
| 4.5 | Wejście zasilające przystosowane do instalacji karetki 12-18 V DC | TAK |  |
| 4.6 | Interfejs LAN do pracy w sieci centralnego monitorowania | TAK |  |
| 5 | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 5.1 | Minimalne warunki gwarancji |  |  |
| 5.1.1 | Długość gwarancji min. 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 5.1.2 | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 5.1.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail | TAK |  |
| 5.1.4 | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 5.1.5 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 5.1.6 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Partnera. Podać dane teleadresowe serwisu. | TAK |  |
| 5.1.7 | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Partnera. | TAK |  |
| 5.1.8 | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 5.1.9 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 5.1.10 | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 5.1.11 | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Partnerowi listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| 6. | Instruktaż |  |  |
| 6.1 | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Partnera w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
| 6.2 | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Partnera w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Partnerem. | TAK |  |
| 6.3 | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Partnera w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
| 6.4 | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Partnera muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| 7 | INNE |  |  |
| 7.1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.2 | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (certyfikat zgodności WE uprawniający do oznakowania urządzenia znakiem CE, deklaracja zgodności) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.3 | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 876). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.4 | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.5 | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.6 | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.7 | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.8 | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.9 | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis przedmiotu zamówienia” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |
| 7.10 | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
| 7.11 | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Partnera. | TAK |  |