Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stolik medyczny typu Mayo do instrumentów chirurgicznych – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Blat roboczy zagłębiony, obracany w zakresie 360 stopni |  |
|  | Blokada obrotu blatu |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnej |  |
|  | Podstawa w kształcie litery T, stabilna |  |
|  | 3 koła wyposażone w blokadę, dostosowane do nośności stolika |  |
|  | Koła wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |  |
|  | Wymiary: max. dł. 750 x max. szer. 500 x max. wys. 920 - 1380 mm |  |
|  | Nośność 40 kg |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Lampa zabiegowa bezcieniowa jezdna – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lampa zabiegowa bezcieniowa, jezdna typu PH-121.2 lub równoważny, do oświetlania pola zabiegowego |  |
| 2 | Napięcie 230V; 50Hz |  |
| 3 | Napięcie żarówki 12V Moc żarówki 50W |  |
| 4 | Natężenie światła z odległości 0,8m – 65000 lx Natężenie światła z odległości 1m – 50000 lx |  |
| 5 | Wielkość plamy świetlnej 130mm |  |
| 6 | Temperatura barwowa 4000ºK |  |
| 7 | Klasa zabezpieczenia ppor. I |  |
| 8 | Włącznik/wyłącznik: 2 pary: na stelażu lampy, na projektorze świetlnym |  |
| 9 | Statyw lampy na podstawie jezdnej z pięcioma kółkami (2 kółka z blokadą) |  |
| 11 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Inhalator do ciągłej pracy  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Zasilanie: 230V 50 Hz |  |
| 2 | Wymiary: 34 x 21,5 x 17 cm (+/- 2cm) |  |
| 3 | Waga: nie większa niż 4,5 kg |  |
| 4 | Ciśnienie robocze: 1,4 bar |  |
| 5 | Wydajność: 480 mg/min |  |
| 6 | Średnia masa cząsteczki przy przepływie: 3,6µm - ilość cząsteczek mniejszych niż 5 µm: 65% |  |
| 7 | Standardowy roztwór pomiarowy: NaCl 0,9 % |  |
| 8 | Inhalator powinien zapewniać dobrą penetrację leku przy chorobach dolnych dróg oddechowych tj.: bronchit, astma, mukowiscydoza |  |
| 10 | Wyposażenie dodatkowe: stelaż/wózek na kółkach w tym przynajmniej 1 z blokadą – 1 szt. |  |
| 11 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kontener transportowy zamknięty do przewożenia brudnej bielizny  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Zamknięty, wykonany z anodowego aluminium lub równoważnego materiału łatwego do mycia i dezynfekcji |  |
| 2 | Wyposażony w 2 półki wykonane z aluminium, podwójne |  |
| 3 | 4 kółka gumowe niebrudzące o śr. 150 mm (2 stałe, 2 obrotowe) |  |
| 4 | Dół wózka wyposażony w zderzak z nie brudzącą powłoką |  |
| 5 | Wymiary: - szerokość: max. 1230 cm ( - 2 cm), - głębokość: max. 630 cm ( - 2 cm), - wysokość: max. 1740 cm ( - 2 cm), |  |
| 6 | Uchwyt do przetaczania |  |
| 7 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.5  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Uniwersalny stół zabiegowy / do badań   – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Stabilna stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową odporną na uszkodzenia mechaniczne |  |
| 2 | Wymiary: - szerokość leża min. 65 cm (+ 5 cm), - długość leża min. 195 cm (+ 5 cm), |  |
| 3 | Zakres regulacji wysokości leża 760 – max. 1060 mm (- 50 mm) |  |
| 4 | Leże trzyczęściowe |  |
| 5 | Segmenty leża tapicerowane bezszwowo (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego) |  |
| 6 | Kąt przechyłu Trendelenburga 0-10 stopni |  |
| 7 | Kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-15 stopni |  |
| 8 | Kąt odchylenia oparcia pleców 0-75 stopni |  |
| 9 | Kąt odchylenia oparcia uda 0-15 stopni |  |
| 10 | Szyny ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia dodatkowego |  |
| 11 | Regulacja wysokości leża hydrauliczna przy pomocy dźwigni nożnej |  |
| 12 | Wysuwana miska ze stali nierdzewnej |  |
| 13 | Centralna blokada kół |  |
| 14 | Max. obciążenie 250 kg |  |
| 15 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.6  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Ssak elektryczny – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Ssak przenośny akumulatorowo-sieciowy, umożliwiający łatwe i szybkie wykorzystanie na oddziale oraz przy transporcie pacjenta |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne: Wysokość: 220 mm (+/- 5 mm), Szerokość: 420 mm (+/- 5 mm), Głębokość: 130 mm (+/- 5 mm), |  |
| 3 | Urządzenie zasilane przez zaplombowane baterie ołowiowo-kwasowe o wydajności przy max. pracy ciągłej 45 min (+/- 10%) |  |
| 4 | Wbudowana pompa próżniowa, przeponowa bezolejowa |  |
| 5 | Elementy sterujące i wyłącznik membranowy umieszczone na zewnętrznym przednim panelu |  |
| 6 | Płynna regulacja mocy ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przednim panelu wraz ze wskaźnikiem mocy ssania |  |
| 7 | System ostrzegania o niewystarczającej pojemności baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej całkowitym rozładowaniem oraz przeładowaniem |  |
| 8 | Moc ssania w zakresie min 50-550 mmHg z płynną regulacją |  |
| 9 | Przepływowość < 30 l/min |  |
| 10 | Zasilanie 220/240 V |  |
| 11 | Ssak wyposażony w automatyczną ładowarkę wbudowaną w urządzenie oraz w uchwyt ambulansowy, utrzymujący zespół w danej pozycji przy nacisku siły 10G – zasilanie i ładowanie urządzenia z instalacji elektrycznej pojazdu |  |
| 12 | Wskaźnik stanu/ naładowania baterii – 3 diody z 5 stadiami |  |
| 13 | Waga ssaka max. 4 kg |  |
| 14 | Dodatkowo butla 1,5 l- 2l – 1 szt. |  |
| 15 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.7  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek medyczny funkcyjny  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad oraz wnętrze szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo ABS zapewniające prawidłową eksploatację i dezynfekcję. |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość : 90 cm, +/- 5 cm; - głębokość: 60cm, +/- 5 cm; - szerokość: 50 cm, + 5 cm; |  |
| 3 | Wózek wyposażony w 3 szuflady o wysokości 150 mm. |  |
| 4 | Czoła szuflad z wysokoodpornego tworzywa jak w pkt.1. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Pojemniki 2 szuflad z podziałami wewnętrznymi. |  |
| 5 | Układ jezdny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy max. 125 mm, z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka |  |
| 6 | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt zapewniający wygodne prowadzenie i manewrowanie, - pojemnik do zużytych igieł wraz z uchwytem - kosz z systemem otwierania kolanowego lub uchwyt z miską na odpady, - wieszak kroplówki teleskopowy, |  |
| 7 | Kolor do wyboru przez użytkownika |  |
| 8 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.8  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek medyczny funkcyjny  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad oraz wnętrze szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo ABS zapewniające prawidłową eksploatację i dezynfekcję. |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość : 93 cm, +/- 5 cm; - głębokość: 55 cm, +/- 5 cm; - szerokość: 69 cm, + 5 cm; |  |
| 3 | Wózek wyposażony w 3 szuflady: - 1 szt. o wysokości 10 cm z pionowymi przegródkami, - 1szt. o wysokości 15 cm, - 1 szt. o wysokości 25 cm, |  |
| 4 | Czoła szuflad z wysokoodpornego tworzywa jak w pkt.1, wyposażone w magnetyczne identyfikatory Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. |  |
| 5 | Układ jezdny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy max. 125 mm, z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka |  |
| 6 | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt zapewniający wygodne prowadzenie i manewrowanie, - pojemnik do zużytych igieł wraz z uchwytem - zamykany kosz na odpady, - centralny zamek, - kosz uniwersalny, - pojemnik na rękawiczki z uchwytem |  |
| 7 | Kolor do wyboru przez użytkownika |  |
| 8 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.9  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 9

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek medyczny funkcyjny  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad oraz wnętrze szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo ABS zapewniające prawidłową eksploatację i dezynfekcję. |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość : 90 cm, +/- 5 cm; - głębokość: 60cm, +/- 5 cm; - szerokość: 50 cm, + 5 cm; |  |
| 3 | Wózek wyposażony w 4 szuflady: - 2 szt. o wysokości 150 mm, - 1 szt. o wysokości 100 mm, - 1 szt. o wysokości 250 mm. |  |
| 4 | Czoła szuflad z wysokoodpornego tworzywa jak w pkt.1. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Pojemniki 2 szuflad z podziałami wewnętrznymi. |  |
| 5 | Układ jezdny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy max. 125 mm, z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka |  |
| 6 | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt zapewniający wygodne prowadzenie i manewrowanie, - pojemnik do zużytych igieł wraz z uchwytem - kosz z systemem otwierania kolanowego lub uchwyt z miską na odpady, - wieszak kroplówki teleskopowy, |  |
| 7 | Kolor do wyboru przez użytkownika |  |
| 8 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.10  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 10

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek medyczny funkcyjny  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad oraz wnętrze szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo ABS zapewniające prawidłową eksploatację i dezynfekcję. |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość : 90 cm, +/- 5 cm; - głębokość: 60cm, +/- 5 cm; - szerokość: 50 cm, + 5 cm; |  |
| 3 | Wózek wyposażony w 2 szuflady: - 1 szt. o wysokości 150 mm, - 1 szt. o wysokości 450 mm. |  |
| 4 | Czoła szuflad z wysokoodpornego tworzywa jak w pkt.1. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Pojemniki 2 szuflad z podziałami wewnętrznymi. |  |
| 5 | Układ jezdny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy max. 125 mm, z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka |  |
| 6 | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt zapewniający wygodne prowadzenie i manewrowanie, - pojemnik do zużytych igieł wraz z uchwytem - kosz z systemem otwierania kolanowego lub uchwyt z miską na odpady, - wieszak kroplówki teleskopowy, |  |
| 7 | Kolor do wyboru przez użytkownika |  |
| 8 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.11  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 11

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS |  |
| 2 | Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość – 900 mm (+/- 20 mm), - szerokość – 600 mm (+/- 20 mm), - szerokość przy rozłożonym blacie – 1150 mm (+/- 20 mm), - głębokość – 450 mm (+/- 20 mm), - regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 750 mm do 1100 mm (+/- 20 mm) |  |
| 4 | Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL o grubości minimum 6 mm, odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV |  |
| 5 | Tył i boki blatu głównego wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz uchwyt na szklankę |  |
| 6 | Czoła dwóch szuflad wykonane z aluminium, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej |  |
| 7 | Szuflada górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad z wyjmowanymi wkładami z tworzywa |  |
| 8 | Pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki |  |
| 9 | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną |  |
| 10 | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do lóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką |  |
| 11 | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Minimum 2 koła z blokadą |  |
| 12 | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach |  |
| 13 | Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS |  |
| 14 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad, blatów oraz ramy szafki z min. 10 kolorów |  |
| 15 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.12  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 12

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat KTG – kardiotokogram do monitorowania i rejestracji czynności serca płodu i czynności skurczowej macicy w ciąży pojedynczej i bliźniaczej - 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Zakres pomiarowy US min. 50-210 bpm |  |
| 2 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu |  |
| 3 | Częstotliwość pracy ≤ 1,2 MHz |  |
| 4 | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm² |  |
| 5 | Znacznik zdarzeń |  |
| 6 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika |  |
| 7 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu |  |
| 8 | Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza) |  |
| 9 | Monitorowanie ciąży bliźniaczej |  |
| 10 | Wbudowana drukarka termiczna |  |
| 11 | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/ min |  |
| 12 | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru |  |
| 13 | Współpraca z telemetrią płodową KTG |  |
| 14 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco |  |
| 15 | Wodoszczelność przetworników (głowic) |  |
| 16 | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako (potwierdzona oświadczeniem przez producenta systemu Monako) |  |
| 17 | Podłączenie aparatu do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako |  |
| 18 | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |
| 19 | Przetwornik Toco (1 sztuka) |  |
| 20 | Przetworniki Cardio (2sztuki) |  |
| 21 | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki |  |
| 22 | Wózek pod KTG (1sztuka) |  |
| 23 | Pasy mocujące |  |
| 24 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.13  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 13

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Fantom położniczy – edukacyjny – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Anatomicznie poprawny model naturalnej wielkości miednicy, zawierający wszystkie istotne punkty orientacyjne |  |
| 2 | Całopostaciowy fantom wcześniaka |  |
| 3 | Realistyczny model płodu z ciemiączkami i szwami czaszkowymi |  |
| 4 | Zdejmowana ściana brzucha |  |
| 5 | Modułowa nakładka brzucha z nadmuchanym workiem owodniowym z płodem do manewru chwytów Leopolda |  |
| 6 | Model łożyska i pępowiny |  |
| 7 | Łatwo wymienialny srom |  |
| 8 | Realistyczna jama miednicy |  |
| 9 | Osłona na fantom z tworzywa zmywalnego |  |
| 10 | Pojemnik lub torba z tworzywa zmywalnego na drobne części |  |
| 11 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.14 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 14

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Uroflometr – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Stojak o regulowanej wysokości w zakresie 0-76 cm |  |
|  | Centralka wraz z wbudowaną drukarką |  |
|  | Pisuar - przepływomierz |  |
|  | Pojemnik na mocz |  |
|  | Centralka z elektronicznym wyświetlaczem |  |
|  | Wykres z drukarki winien zawierać następujące dane: - opróżnienia, - objętości, - maksymalne natężenie przepływu, - czas przepływu, - czas mikcji, - czas do maksymalnego przepływu, - wbudowana pamięć średnio 20 wyników |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50/60 Hz |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.15 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 15

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Pojemniki do sterylizacji – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Pojemnik do sterylizacji cystoskopów typu ScopePak lub równoważne |  |
|  | Wymiar: 430 mm x 80 mm x 40 mm |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.16 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 16

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do terapii ozonowej – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Zasilanie: 230V~ 50Hz |  |
| 2 | Maksymalny pobór mocy: 100 W |  |
| 3 | Bezpieczeństwo: klasa I |  |
| 4 | Zakres stężeń ozonu: 5 - 70 μg/ml |  |
| 5 | Ciśnienie minimalne (podciśnienie): -0,2 bar |  |
| 6 | Ciśnienie maksymalne: 0,6 bar |  |
| 7 | Przepływ mały (podczas zabiegów): 27 litrów/h |  |
| 8 | Przepływ duży (podczas płukania aparatu tlenem): 150 litrów/h |  |
| 9 | Wymiary aparatu: 490 x 450 x 185 mm |  |
| 10 | Ciężar: nie więcej niż 18,5 kg |  |
| 11 | Zewnętrzne suche kąpiele w gazowej mieszaninie tlen-ozon |  |
| 12 | Zastrzyki z mieszaniny tlenowo - ozonowej |  |
| 13 | Ozonowanie płynów do zastosowań zewnętrznych - woda |  |
| 14 | Ozonowanie płynów infuzyjnych |  |
| 15 | Podawanie ozonu do jam ciała |  |
| 16 | Ozonowanie krwi metodą autohemotransfuzji |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
| 17 | Wózek do aparatu – 1 szt. |  |
| 18 | Zbiornik do ozonowania płynów z pistoletem aplikacyjnym – 1 szt. |  |
| 19 | Linia przyłączeniowa do zbiornika – 2 szt. |  |
| 20 | Wielorazowy komplet przewodów do rękawa foliowego – 2 kpl. |  |
| 21 | Wielorazowa linia odbiorcza do ozonowania płynów infuzyjnych z adapterem typu Luer żeński-żeński– 3 szt. |  |
| 22 | Jednorazowy zestaw do ozonowania płynów infuzyjnych (bez płynu) – 5 szt. |  |
| 23 | Linia do ostrzykiwania ozonem – 4 szt |  |
| 24 | Filtr przeciwbakteryjny – 5 szt. |  |
| 25 | Jednorazowe butelki do ozonowania krwi z kompletem linii – 5 szt. |  |
| 26 | Wielorazowy adapter do cewnika – 2 szt. |  |
| 27 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.17 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 45/2016

Zadanie nr 17

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wieszak jezdny na fartuchy rtg  – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
| 2 | Na statywie jezdnym, wyposażony w 4 kółka z możliwością ich blokady |  |
| 3 | Wyposażony w 5 obrotowych ramion |  |
| 4 | Wysokość: 1400 mm – 1500 mm |  |
| 5 | Długość: 500 mm – 550 mm |  |
| 6 | Szerokość: 700 mm – 900 mm |  |
| 7 | Odległość pomiędzy ramionami minimum 120 mm |  |
| 8 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)