Załącznik nr 1.1

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ –  50 /2016

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek reanimacyjny - 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Konstrukcja wózka i szuflady ze stali nierdzewnej AISI304 |  |
|  | Blat, części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości |  |
|  | Blat z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu |  |
|  | Blat ze zintegrowanym uchwytem do prowadzenia wózka |  |
|  | Układ jezdny wyposażony w cztery koła Ø 150 mm, w tym 2 anty-elektrostatyczne, 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża |  |
|  | Dół wózka zabezpieczony odbojem wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad na prowadnicach rolkowych: - 2 szuflady o wysokości 75 mm z organizerami z tworzywa w formie przekładek dwóch pionowych i dwóch poziomych o wys. 60 mm - 2 szuflady o wysokości 155 mm z organizerami z tworzywa w formie przekładek dwóch pionowych i dwóch poziomych o wys. 140 mm - 1 szuflada o wysokości 235 mm na płyny infuzyjne - dodatkowo: elastyczne ramię do montażu iluminatora naczyń z mobilnym uchwytem, o dł. ramienia giętkiego min. 600 mm, zakończone głowicą, która umozliwia dodatkową bezstopniową regulację kąta położenia iluminatora - 1 szt. do trzech wózków |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty szuflad w różnych kolorach z możliwością opisu zawartości |  |
|  | Obciążenie pojedynczej szuflady do 25 kg |  |
|  | Centralna blokada szuflad na plomby (na wyposażeniu 20 plomb) |  |
|  | Płyta CPR montowana od frontu wózka (blokująca szuflady) o wym. 390x690 mm |  |
|  | Wysięgnik kroplówki ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 2 haczykami |  |
|  | Półka na defibrylator zamontowana na wysięgniku umożliwiającym łatwy dostęp ze wszystkich stron, blokowana, obrotowa o 360°, z pasami mocującymi |  |
|  | Półka na defibrylator o regulowanych wymiarach 360-495 mm x 280 mm ( +/-5%) |  |
|  | Obciążenie półki pod defibrylator do 20 kg (+/-5%) |  |
|  | Półka pomocnicza wysuwana z pod blatu roboczego wykonana z tworzywa sztucznego o wym. 410x420x25 h mm (powierzchnia robocza półki 360x390 mm) (+/-5%) |  |
|  | Uchylne, transparentne półki boczne - 2 szt. |  |
|  | Półka pod ssak z zabezpieczeniem przed wypadnięciem ssaka |  |
|  | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, przeznaczona do cewników o różnych długościach |  |
|  | Uchwyt na butlę tlenową (o pojemności od 3 do 7 litrów) wbudowany w tylną konstrukcję wózka z pasami mocującymi |  |
|  | Kosz na odpady z tworzywa sztucznego, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji, o pojemności 10 litrów |  |
|  | Listwa z gniazdami elektrycznymi min. 4 sztuki |  |
|  | Wymiary wózka: 780 x 690 x 1250 h mm (+/-5%) |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2

do  Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr  2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta , dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów w tym pacjentów bariatrycznych – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Model z produkcji seryjnej, nie modyfikowany dla potrzeb przetargu. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego producenta. |  |
| 2 | Materac przeznaczony dla pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn oraz z odleżynami wszystkich typów w tym niektórych pacjentów bariatrycznych |  |
| 3 | System pracy zmiennociśnieniowy (co druga komora), z możliwością przełączenia na tryb statyczny. |  |
| 4 | Komory rurowe, proste, umieszczone w rzędach napełniane powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie - 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. | Cykl 10/15/20 – 10 pkt. Inny – 0 pkt. |
| 5 | Materac zbudowany z 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne. |  |
| 6 | Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Kąt przechyłu/rotacji regulowany w zakresie do 30 stopni. Czas przechyłu/rotacji regulowany, w zakresie od 5 do 95 min., moduł wzrostu czasu przechyłu/rotacji nie większy niż 5 minut. Funkcja przechyłu/rotacji pracująca zarówno w trybie zmiennociśnieniowym jak i statycznym. | Kąt do 30st. – 10 pkt. powyżej 30st. – 0 pkt. Czas regulacji przechyłu 5 – 95 min – 10 pkt 5 – 60 min – 5 pkt 5 – poniżej 60 – 0 pkt Moduł wzrostu czasu przechyłu co 5 min. – 10 pkt powyżej 5 min. – 0 pkt. |
| 7 | Materac o wymiarach 200cm x 90cm x 21cm± 1cm. |  |
| 8 | Materac wyposażony w komory boczne służące do zabezpieczenia pacjenta w czasie stosowania przechyłów bocznych i/lub rotacji. Komory boczne z możliwością niezależnego napełniania i opróżniania. | Max. wysokość materaca z napełnionymi komorami bocznymi 20 cm – 24 cm - 0 pkt. 25 cm – 29 cm - 5 pkt. 30 cm – 40 cm - 10 pkt. |
| 9 | Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki. |  |
| 10 | Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta, dodatkowo możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu. |  |
| 11 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z materiału rozciągliwego dwukierunkowo. |  |
| 12 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania ze wskaźnikami sygnalizującymi: - pracę materaca - brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, - konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych |  |
| 13 | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka |  |
| 14 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. |  |
| 15 | Limit wagi pacjenta do 250kg | 250 kg i powyżej – 10 pkt Poniżej 250 kg – 0 pkt |
| 16 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 12 godz. | Do 12 godz. – 10 pkt Do 10 godz. 5 pkt Poniżej 10 godz. – 0 pkt |
| 17 | Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach | 20 min. – 10 pkt. 20 – 30 min. – 5 pkt. Poniżej 20 min i powyżej 30 min. – 0 pkt |
| 18 | Zasilanie 230V 50Hz |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3.

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Cieplarka laboratoryjna – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Cieplarka laboratoryjna do inkubowania prób w warunkach podwyższonej temperatury |  |
| 2. | Mikroprocesorowy system kontroli temperatury z funkcją czasu |  |
| 3. | Zabezpieczenie dodatkowym systemem kontroli (kontrola max. temperatury) |  |
| 4. | Przeszklone drzwi pozwalające na podgląd bez otwierania drzwi |  |
| 5. | Automatyczny system kontroli obrotów wentylatora |  |
| 6. | Krótki czas osiągania zadanej temperatury |  |
| 7. | Komora grzewcza wykonana ze stali nierdzewnej, zabezpieczającej przed możliwą korozją spowodowaną parowaniem ogrzewanego materiału |  |
| 8. | WYMIARY zewnętrzne: Szerokość: 58 cmi Wysokość: 46 cm Głębokość: 55 (uwzględniając komin wentylacyjny i rączkę do drzwi) WYMIARY wewnętrzne: Szerokość: 30 cm Wysokość: 27,5 cm Głębokość: 30 cm |  |
| 9. | Pojemność komory – 25 l |  |
| 10. | Waga 26 kg |  |
| 11. | TEMEPERATURA: - zakres temperatury pracy: +5ºC powyżej temperatury otoczenia + 200ºC, - stabilność temperatury 1,0 ºC |  |
| 12. | WYPOSAŻENIE: - obieg powietrza: naturalny/wymuszony, - materiał komory: stal nierdzewna, - sterownik: mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD - ilość półek: 2 półki, do demontażu, na wysokości 8cm/18cm od podstawy |  |
| 13. | Zasilanie: 230V 50 Hz |  |
| 14. | Moc urządzenia 500W |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4.

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Urządzenie do automatycznego wytwarzania torebek – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Automatyczne wytwarzanie torebek o dowolnej długości |  |
| 2 | Automatyczne obcinanie rękawów o wymaganym wymiarze |  |
| 3 | Wydajność: do 14 cykli/min (>840 cykli/godz.) w zależności od czasu zgrzewu ok. 5000 torebek/godz. |  |
| 4 | Ilość torebek: 1 - 500 |  |
| 5 | Długość torebek: 100 – 1.000 mm |  |
| 6 | Szerokość cięcia podajnika, zgrzewu: 42 cm |  |
| 7 | Zgodność z ISO/TS 11607-2 oraz ISO/TS 16775 |  |
| 8 | Temperatura zgrzewu: max 200 °C |  |
| 9 | Możliwość ustawienia siły nacisku |  |
| 10 | Czas zgrzewu: 0,5 – 10,0 s |  |
| 11 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |
| 12 | Wymiary sz/g/w: 740 x 355 x 240 mm |  |
| 13 | Waga: do 29 kg |  |
| 14 | Obudowa ze stali nierdzewnej 304 |  |
| 15 | Podajnik rękawów |  |
| 16 | Zgrzewany materiał : Materiały zgodne z ISO 11607-1 (papier/folia zgodne z EN868-5, TYVEK®/folia z EN 868-9) |  |
| 17 | Proces zgrzewu : Automatyczny/powtarzalny |  |
| 18 | Walidacja procesu |  |
| 19 | Automatyczne wyłączenie: Tolerancja +/- 5°C zgodnie z ISO 16775 |  |
| 20 | Zatrzymanie alarmowe : TAK – w przypadku przekroczenia parametrów procesu |  |
| 21 | Dokumentacja Procesu: USB, skaner kodów kreskowych |  |
| 22 | Skaner kodów kreskowych – krytyczne parametry procesu takie jak temperatura zgrzewu, czas zgrzewu, długość torebki – wprowadzane za pomocą skanera kodów kreskowych |  |
| 23 | Oprogramowanie do wytwarzania kodów kreskowych obsługiwanych za pomocą skanera |  |
| 24 | Sortowanie torebek - magnetyczna podstawka umożliwiająca sortowanie równocześnie produkowanych torebek o różnej szerokości |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.5.

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Autorefraktokeratometr - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | System pomiarowy oparty na czujniku Hartmanna – Shacka wykorzystujący technologie Wavefront |  |
| 2 | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm |  |
| 3 | Zakres pomiaru sfery od – 30 do + 25D z krokiem 0,01,0,12D;0,25D |  |
| 4 | Zakres pomiaru astygmatyzmu ± 12D z krokiem 0,12D;0,25D |  |
| 5 | Zakres rozstawu źrenic min.10-85 mm |  |
| 6 | Odległość rogówkowa VD 0/12/13,5/15 mm |  |
| 7 | Pomiar krzywizny rogówki 5 mm do 13 mm |  |
| 8 | Pomiar mocy rogówki 25,96 – 67,50 D |  |
| 9 | Pomiar keratometrii peryferyjnej |  |
| 10 | Możliwość pomiaru średnicy źrenicy tęczówki |  |
| 11 | System retroiluminacji oraz możliwością wykonania kolorowego zdjęcia badanego oka |  |
| 12 | Pamięć 10 pomiarów na każde zbadane oko |  |
| 13 | Automatyczne naprowadzenie głowicy we wszystkich kierunkach (góra-dół, lewo-prawo, przód-tył) oraz automatyczne wyzwalanie pomiaru |  |
| 14 | Wbudowana drukarka termiczna z gilotyna odcinająca papier po wydruku |  |
| 15 | Podbródek pacjenta sterowany elektrycznie |  |
| 16 | Kolorowy, uchylny wyświetlacz LCD/TFT min. 7ˮ |  |
| 17 | System automatycznego oszczędzania energii |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.6.

do  Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Szafa medyczna na endoskopy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gat. Min. 1.4301 (304) |  |
| 2 | Szafa jednodrzwiowa |  |
| 3 | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo |  |
| 4 | Drzwi szafy przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste |  |
| 5 | Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Nie dopuszcza się zamontowania uszczelek samoprzylepnych. |  |
| 6 | Drzwi wyposażone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w kolorze stalowym oraz zamek |  |
| 7 | Boki szafy wentylowane, w dolnej części taca ociekowa |  |
| 8 | Szafa wyposażona w dwa wysuwane uchwyty na endoskopy |  |
| 9 | Uchwyty, wykonane ze satli kwasoodpornej w gat. Min 1.4301 (304) |  |
| 10 | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) |  |
| 11 | Front szafy malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych – kolor do ustalenia z Zamawiającym |  |
| 12 | Wymiary: 600 x 470 x 2150 mm (+/- 20 mm) |  |
| 13 | Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (potwierdzony atestem PZH ) |  |
| 14 | Skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli potwierdzona raportem z badań wydanym przez niezależne akredytowane laboratorium (okazane na żądanie Zamawiającego) |  |
| 15 | Certyfikat Jakości ISO EN ISO 9001 ( okazane na żądanie Zamawiającego) |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.7.

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Urządzenie do przesiewowego badania słuchu noworodka - 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie do screeningowego badania słuchu dla noworodków wykorzystujące do metody pomiaru emisję otoakustyczną |  |
| 2 | Zasilanie urządzenia badającego z akumulatorków AA |  |
| 3 | Zasilacz sieciowy z ładowarką – 230 VAC 50Hz |  |
| 4 | Zakres częstotliwości 2 – 5 kHz |  |
| 5 | Natężenie dźwięków stymulujących 45 – 60dB |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 6 | Podstawka pod urządzenie diagnostyczne z kablem łączącym do komputera |  |
| 7 | Słuchawka |  |
| 8 | Noworodkowa sonda zewnętrzna z końcówkami - 8 końcówek |  |
| 9 | Zestaw noworodkowych wkładek usznych jednorazowych w różnych rozmiarach – 4 zestawy |  |
| 10 | Końcówki sondy wewnętrznej – 8 szt. |  |
| 11 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem do badania przesiewowego słuchu u noworodków - ……………. |  |
| 12 | Menu w języku polskim |  |
| 13 | Świadectwo legalizacji |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.8.

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Inkubator hybrydowy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| I . PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Inkubator hybrydowy przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem w 2 trybach: zamkniętym i otwartym (opisać co zapewnia inkubator) |  |
| 2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie |  |
| 3 | Wymiary inkubatora (długość x szerokość) - pole nie większe jak 8100 cm2 |  |
| 4 | Wysokość od podłogi do materacyka regulowana elektrycznie w min. zakresie 38 cm |  |
| 5 | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm +/- 3% |  |
| 6 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz |  |
| 7 | Pobór mocy max. 600 W |  |
| 8 | Kółka jezdne podstawy wyposażone w hamulec min. 2 |  |
| 9 | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 8 cali, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia (regulacja wielopłaszczyznowa) umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. |  |
| ii. Kopuła inkubatora |
| 1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna |  |
| 2 | Czasza kopuły inkubatora podnoszona elektrycznie z funkcją reagowania na przeszkody. |  |
| 3 | Trzy ścianki inkubatora uchylne o180 stopni do pozycji w pełni otwartej w celu dobrego dostępu do noworodka przy pracy w trybie otwartym. Otwieranie ścianek powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. |  |
| 4 | Materacyk otoczony wewnętrznymi, demontowalnymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora w trybie otwartym |  |
| 5 | Zespół grzewczy dla trybu otwartego inkubatora niezintegrowany z kopułą |  |
| 6 | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany . |  |
| 7 | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem . |  |
| 8 | Otwory pielęgnacyjne z trzech stron kopuły wyposażone w kurtynę ciepłego powietrza 5 sztuk. |  |
| 9 | Zamknięcia otworów pielęgnacyjnych ciche, otwierane łokciem. |  |
| 10 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania - Min 7 sztuk. Umieszczone na dwóch krótszych bokach inkubatora. |  |
| 11 | Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk, wyjmowana bez konieczności otwierania ścianki bocznej |  |
| 12 | Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora |  |
| 13 | Regulacja kąta nachylenia materacyka min ±13º |  |
| 14 | Sposób regulacji kąta nachylenia materacyka: płynny i cichy |  |
| 15 | Pokrętła regulacji kąta nachylenia materacyka dostępne z obu stron kopuły inkubatora, bez konieczności otwierania ścianki bocznej inkubatora |  |
| 16 | Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz inkubatora w obu kierunkach (podać o ile cm), z zabezpieczeniem przed przechyleniem materacyka przy wysunięciu. |  |
| 17 | Dwustrumieniowy system cyrkulacji powietrza pod kopułą |  |
| 18 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza uruchamiana w pełni automatycznie po otwarciu ścianki przedniej kopuły. |  |
| 19 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora z włączonym nawilżaniem ≤ 44 dB |  |
| III. Regulacja nawilżania |
| 1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) |  |
| 2 | Zakres regulacji nawilżania (podać w % przy założeniu wilgotności otoczenia 50%) do 90% ustawiany z rozdzielczością 1% |  |
| 3 | Pomiar wilgotności względnej w % metodą elektroniczną z cyfrowym wyświetlaczem wartości |  |
| 4 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń |  |
| 5 | Wszystkie elementy nawilżacza wyjmowane bez użycia narzędzi w celu dezynfekcji. |  |
| 6 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury zbliżonej do temperatury wrzenia. |  |
| IV. Regulacja temperatury |
| 1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie:24 -37 stopni C w trybie inkubatora zamkniętego. |  |
| 2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 34.5–37,0°C w trybie inkubatora zamkniętego. |  |
| 3 | Układ regulacji temperatury skóry w trybie otwartym w zakresie min. 34-37 stopni C metoda servo regulacji |  |
| V. Tlenoterapia |
| 1 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% |  |
| 2 | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). |  |
| VI. Monitorowanie |
| 1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: |  |
| 2 | Temperaturę na skórze noworodka w zakresie min. 30-41°C |  |
| 3 | Temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora w zakresie min 20-41°C |  |
| 4 | Temperaturę dziecka w dwóch punktach ciała. |  |
| 5 | Informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % |  |
| 6 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). |  |
| 7 | Monitorowanie wilgotności względnej w % |  |
| 8 | Monitorowanie stężenia tlenu w % |  |
| 9 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej głowicy |  |
| 10 | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów, bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: - temperatury z obu czujników, - wilgotności, - stężenia tlenu, - moc grzałki. |  |
| VII. Alarmy |
| 1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne. |  |
| 2 | Temperatury powietrza pod kopułą inkubatora |  |
| 3 | Temperatury skóry w układzie regulacji automatycznej (servo) |  |
| 4 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury |  |
| 5 | Zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza |  |
| 6 | Uszkodzenia lub brak czujników temperatury. |  |
| 7 | Zaniku napięcia zasilającego |  |
| 8 | Stężenia tlenu |  |
| 9 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu |  |
| 10 | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury poza obszar nastaw przez automatycznie odłączenie grzałki |  |
| VIII. Testy i pozostałe parametry |
| 1 | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci |  |
| 2 | Inkubator posiada pamięć nastawionych parametrów, które ustawiają się automatycznie po ponownym włączeniu zasilania |  |
| IX. Eksploatacja |
| 1 | Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji |  |
| 2 | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. |  |
| X. Wyposażenie |
| 1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia - 2 sztuki |  |
| 2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji - 1 sztuka |  |
| 3 | Czujnik temperatury do układu pomiarowego - 1 sztuka |  |
| 4 | Wąż do tlenu z końcówką dopasowaną do instalacji szpitalnej |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 6 | Pokrowce bawełniane na materacyk - 2 sztuki |  |
| 7 | Zestaw akcesorii do pozycjonowania noworodka - 3 kpl.sztuki |  |
| 8 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury - 8 sztuk |  |
| 9 | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar z możliwością wyboru przez użytkownika zakresów czasu oceny oraz zegar CPR |  |
| 10 | Szuflada na drobne akcesoria – 1 szt. |  |
| 11 | Waga zintegrowaną z leżem noworodka: zakres 300-7000 g |  |
| 12 | Wbudowany w aparat pulsoksymetr w technologii Nellcor / Massimo |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.9.

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 9

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Miernik poziomu bilirubiny nieinwazyjny – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie służy do przez skórnego/ nieinwazyjnego natychmiastowego pomiaru poziomu bilirubiny u noworodka i wcześniaka. Użyty w połączeniu z obserwacją innych objawów klinicznych i pomiarami laboratoryjnymi pomaga podjąć decyzję o konieczności wykonania dodatkowych oznaczeń bilirubiny w surowicy krwi. |  |
| 2 | Lekki (waga z baterią do 200 g.), kompaktowy – łatwy w obsłudze. Wymiary urządzenia: szer. ok.48 mm, wys. ok.154 mm, głęb. ok.32 mm. |  |
| 3 | Do pracy aparat nie potrzebuje żadnych zużywalnych akcesoriów jednorazowego użytku. |  |
| 4 | Nie wymaga kalibracji użytkownika. |  |
| 5 | Bezpośredni odczyt poziomu bilirubiny podawany jest w mg/dL lub µmol/L (zamiennie). |  |
| 6 | Zakres pomiaru: 0.0 ~ 25.0 mg/dL lub 0 ~ 425 µmol/L |  |
| 7 | Dokładność pomiaru: ± 1.5 mg/dL lub ± 25.5 µmol/L |  |
| 8 | Wyświetlacz wyników LCD z podświetleniem, duży, czytelny. Wyświetla 3 cyfry, poziom baterii oraz dioda LED wyświetla gotowość lampy. |  |
| 9 | Z funkcją - uśrednienie pomiarów. |  |
| 10 | Źródło światła – ksenonowa lampa błyskowa o długiej żywotności do 150000 pomiarów. |  |
| 11 | Urządzenie zasilane wbudowanym akumulatorem Ni – NH . Zasilanie wewnętrzne pozwala na wykonanie co najmniej 400 pomiarów przy całkowitym naładowaniu. |  |
| 12 | Aparat standardowo wyposażony w ładowarkę (z wbudowanym testerem) oraz zasilacz sieciowy. |  |
| 13 | Urządzenie posiada Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE, wystawioną przez producenta – załączyć. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.10.

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ –50/2016

Zadanie nr 10

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Pulsoksymetr  stacjonarno – transportowy - 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Monitorowanie noworodków i wcześniaków, technologia umożliwiająca pomiar SpO2 i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji, system ograniczania artefaktów ruchowych. |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230 V (+/- 10%). |  |
| 3 | Zasilanie napięciem 9V. |  |
| 4 | Zasilacz pozwalający na ładowanie akumulatora w trakcie monitorowania pacjenta. |  |
| 5 | Zasilacz połączony z urządzeniem za pomocą przewodu (umożliwiając przenoszenie urządzenia lub położenie w inkubatorze, łóżeczku noworodka w trakcie ładowania). |  |
| 6 | Osłona gumowa chroniąca urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |
| 7 | Zasilanie z dedykowanego akumulatora powyżej 28 godz. ciągłego pomiaru. |  |
| 8 | Zasilanie z baterii alkalicznych typu AA powyżej 15 godz. ciągłego pomiaru. |  |
| 9 | Czytelny, jaskrawy wyświetlacz LED wysokość cyfr > 12 mm. |  |
| 10 | Waga urządzenia z bateriami alkalicznymi < 360g. |  |
| 11 | Waga urządzenia z akumulatorem < 400g. |  |
| 12 | Ergonomiczny kształt, zapewniający pewny uchwyt urządzenia. |  |
| 13 | Pomiar saturacji w zakresie od 0 - 100% (co 1 %). |  |
| 14 | Standardowa dokładność pomiaru saturacji ± 2 cyfry w zakresie przy 70 – 100 %. |  |
| 15 | Dokładność pomiaru saturacji przy niskiej perfuzji ± 2 cyfry w zakresie przy 70 – 100 %. |  |
| 16 | Pomiar tętna: zakres 20 – 300 bpm. |  |
| 17 | Standardowa dokładność pomiaru tętna ± 2 cyfry dla 20 – 300 bpm. |  |
| 18 | Dokładność pomiaru tętna przy niskiej perfuzji ± 2 dla 20 – 250 bpm range. |  |
| 19 | Wskaźnik amplitudy tętna przynajmniej 8 stopniowy. |  |
| 20 | Zakres wskaźnika amplitudy tętna 0,03 % - 20 % (co 0,2 %). |  |
| 21 | Granice alarmów ustawiane automatycznie i ręcznie. |  |
| 22 | Sygnalizacja wizualna, dźwiękowa i zdalna (wskaźnik alarmu świetlnego dobrze widoczny ze znacznej odległości, podłączenie do systemu powiadamiania personelu). |  |
| 23 | Możliwość czasowego wyciszenia alarmu na ok. 2 minuty. |  |
| 24 | Możliwość wyciszenia alarmu na czas nieokreślony. |  |
| 25 | Alarmy o różnych poziomach ważności Min. 3 priorytety alarmów, o odmiennej sygnalizacji dźwiękowej. |  |
| 26 | Regulacja siły dźwięku alarmu Min 8 nastaw głośności. |  |
| 27 | Wskaźniki wyświetlania wyników poziomu SpO2 i częstości pulsu w formie cyfrowej oraz w formie wskaźników słupkowych, wyskalowanych logarytmicznie (segmenty w kolorze czerwonym i zielonym). |  |
| 28 | Wskaźnik wyczerpania baterii. |  |
| 29 | Wskaźnik artefaktów w sygnale pomiarowym. |  |
| 30 | Wskaźnik braku sygnału pomiarowego. |  |
| 31 | Osobne wskaźniki siły tętna i perfuzji. |  |
| 32 | Czujnik wielorazowy na palec dla noworodka 1 sztuka/ urządzenie. |  |
| 33 | Jednopacjentowe czujniki SpO2 dla noworodka kompatybilność z systemem Nellcorr w zestawie ogółem 24 sztuki / urządzenie. |  |
| 34 | Stacja dokująca wyposażona w: - kieszeń na ładowanie dodatkowego akumulatora - wskaźniki zasilania sieciowego, zasilania USB, ładowania dodatkowego akumulatora - gniazdo do połączenia z opcjonalną drukarką. |  |
| 35 | Regulacji jasności wyświetlacza. |  |
| 36 | Pamięć pomiaru. |  |
| 37 | Tryb pracy z blokadą wyłączenia i zmian ustawień konfiguracyjnych. |  |
| 38 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym. |  |
| 39 | Akumulator. |  |
| 40 | Ładowarka. |  |
| 41 | Bateria litowo-jonowa – 2 sztuki (ok.32 godz. pracy). |  |
| 42 | Uchwyt na czujnik SpO2. |  |
| 43 | Uchwyt z imadłem umożliwiający mocowanie urządzenia do stojaka, ramy łóżeczka dla noworodka. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.11

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 11

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Respirator noworodkowy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony |  |
| 2 | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe wystarczające na min. 140 minut pracy |  |
| 5 | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar |  |
| 6 | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu |  |
| 7 | Respirator stałoprzepływowy czasowo zmienny z limitowaną objętością |  |
| 8 | Waga respiratora – bez podstawy |  |
| 9 | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB |  |
| 10 | Współpraca z systemem PDMS/HIS |  |
| METODY WENTYLACJI |
| 1 | HFO – wentylacja wysoką częstotliwością |  |
| 2 | IPPV |  |
| 3 | CPAP/PEEP – regulowane płynnie |  |
| 4 | SIMV, SIPPV |  |
| 5 | PSV |  |
| 6 | SIMV + PSV |  |
| 7 | Limit objętości oddechowej (VL) |  |
| 8 | Objętość gwarantowana (VG) |  |
| 9 | Oddech ręczny wyzwalany przyciskiem na respiratorze |  |
| 10 | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni) |  |
| 11 | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech |  |
| 12 | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel |  |
| 13 | Trigger: przepływowy i objętościowy |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy o funkcję tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC |  |
| PARAMETRY NASTAWIALNE |
| 1 | Zakres drgań dla HFO |  |
| 2 | Regulacja amplitudy oscylacji (ciśnienie oscylacyjne) |  |
| 3 | Częstość oddechów 2-180 odd./min. wentylacji konwencjonalnej |  |
| 4 | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu |  |
| 5 | Czas wdechu regulowany od 0,15 sek. |  |
| 6 | Regulacja czasu wydechu do 25 sek |  |
| 7 | Przepływowe wyzwalanie oddechu |  |
| 8 | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego |  |
| 9 | Przepływ wdechowy regulowany |  |
| 10 | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% |  |
| 11 | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% |  |
| 12 | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O |  |
| 13 | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O |  |
| MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |
| 1 | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD |  |
| 2 | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB |  |
| 3 | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB |  |
| 4 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM |  |
| 5 | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości |  |
| 6 | Jednoczesne obrazowanie 3 przebiegów falowych |  |
| 7 | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. |  |
| 8 | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie. |  |
| 9 | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie |  |
| 10 | Ciśnienie szczytowe PIP |  |
| 11 | Ciśnienie średnie MAP |  |
| 12 | Ciśnienie PEEP |  |
| 13 | Nieszczelność układu oddechowego |  |
| 14 | Oporność dróg oddechowych (R), |  |
| 15 | Pomiar podatności (C) oraz C20/C, |  |
| 16 | Pomiar FiO2 |  |
| ALARMY |
| 17 | Bezdechu |  |
| 18 | Ciśnienia w układzie oddechowym |  |
| 19 | Ciśnienia CPAP |  |
| 20 | Braku zasilania gazowego i elektrycznego |  |
| 21 | Alarm rozłączenia układu |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 22 | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy |  |
| 23 | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator |  |
| 24 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  |
| 25 | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. |  |
| 26 | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane indywidualnie) |  |
| 27 | Stojak jezdny |  |
| 28 | Maseczka donosowa w pięciu rozmiarach |  |
| 29 | Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka w min. 10 rozmiarach |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.12.

do  Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ –50/2016

Zadanie nr 12

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – System ogrzewania noworodka – 5 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | System ogrzewania noworodków i wcześniaków zapobiega utracie ciepła ,zapewnia długotrwałe ogrzewanie podczas opieki pielęgniarskiej. |  |
| 2 | W skład systemu wchodzą (komplet): Jednostka sterująca – 1 szt., Koc grzewczy – 2 szt. Poszewka na koc grzewczy – 2 szt./ każdy koc |  |
| 3 | Kontroler grzewczy z możliwością równoczesnego, niezależnego ogrzewania dwóch kocy grzewczych w tym samym czasie (dwa gniazda). |  |
| 4 | Wymiary kontrolera max 200 x 300 x 250 mm. |  |
| 5 | Możliwość pracy ciągłej 24 godziny / dobę. |  |
| 6 | Moc pobierania przez jednostkę kontrolną max 220 W |  |
| 7 | Bezpieczne napięcie wyjściowe 24 V |  |
| 8 | Waga kontrolera grzewczego nie więcej niż 4,5 kg |  |
| 9 | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący zadaną i aktualną temperaturę, każdy kanał wyposażony we własny wyświetlacz i przyciski obsługujące dany kanał. |  |
| 10 | Regulacja temperatury w zakresie min. 32-39ºC w krokach co 0,5ºC. |  |
| 11 | Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony symbol i wyświetlany jest na LCD (dla danego kanału w którym nastąpił błąd ): - nadtemperaturowych, - niedogrzania koca, - czasu, - uszkodzenia przewodu/ połączenia między kontrolerem a kocem, - zaniku zasilania jednostki (wyłącznie sygnał akustyczny). |  |
| 12 | Zabezpieczenie pacjenta i personelu obsługującego urządzenie poprzez wyłączenie funkcji grzania w przypadku wykrycia awarii. |  |
| 13 | Możliwość ustawienia dla każdego kanału indywidualnie temperatury inicjacji (z całego dostępnego zakresu ) po włączeniu urządzenia. |  |
| 14 | Elastyczny koc grzewczy (2 szt.) o wymiarach max 68 x 48x 3 [cm ] +/- 1 cm przezierny dla promieni RTG. |  |
| 15 | Funkcjonalność koca: możliwość ułożenia koca pod pacjentem jaki i na mim. |  |
| 16 | Elementy grzejne koca wykonane w technologii włókien węglowych. |  |
| 17 | Temperatura koca grzewczego monitorowana przez min. 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni |  |
| 18 | Moc pobierana przez koc grzewczy max 60 W |  |
| 19 | Koc wyposażony w przewód łączący go z jednostką o długości min 1,5 m. |  |
| 20 | Poszewka na koc grzewczy wielokrotnego użytku, nadająca się do prania (95ºC) i dezynfekcji (2 szt./ każdy koc.). |  |
| 21 | Uchwyt umożliwiający bezpieczne zamocowanie kontrolera grzewczego do stojaka na płyny infuzyjne lub ramy wózka noworodkowego. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.13.

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 13

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Lampa operacyjna sufitowa wraz z wyposażeniem - 1 szt. oraz Kolumna anestezjologiczna – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| I | Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (lampa główna i satelita), przystosowana do zamontowania w Sali bez lub z sufitem podwieszonym z kamerą HD |  |
| 1 | Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologię diod świecących LED |  |
| 2 | Oprawy oświetleniowe emitujące światło białe, tzn. wykorzystujące diody jednokanałowe |  |
| 3 | Lampa główna: matryca diodowa złożona z maksymalnie 40 punktów LED |  |
| 4 | Satelita: matryca diodowa złożona z maksymalnie 28 punktów LED |  |
| 5 | Lampa główna: oprawa o natężeniu oświetlenia min. 160 kLux/1m |  |
| 6 | Satelita: oprawa o natężeniu oświetlenia min. 130 kLux/1m |  |
| 7 | Lampa główna – zakres regulacji średnicy pola operacyjnego: co najmniej 20 ÷ 30 cm |  |
| 8 | Satelita – zakres regulacji średnicy pola operacyjnego: co najmniej 18 ÷ 28 cm |  |
| 9 | Współczynnik odwzorowania barw – Ra: min. 95 |  |
| 10 | Współczynnik odwzorowania koloru czerwonego – R9: min. 90 |  |
| 11 | Temperatura barwowa 4500 ºK |  |
| 12 | Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1ºC |  |
| 13 | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co 14najmniej 10÷100%, oddzielnie dla każdej czaszy |  |
| 14 | Każda z opraw wyposażona w dodatkowe włączniki, umieszczone na czaszach |  |
| 15 | Żywotność układu świetlnego min. 40000 h |  |
| 16 | Lampa wyposażona we wskaźnik umożliwiający natychmiastową identyfikację środka pola oświetleniowego |  |
| 17 | Kamera HD obiektyw 30 x powiększenie optyczne, 12 x powiększenie cyfrowe, z panelem sterującym pozwalającym na regulację następującymi funkcjami: autofokus, stop – klatka, sterowanie przesłoną automatycznie/manualnie, rotacja obrazu |  |
| 18 | Kamera czaszy umieszczona asymetrycznie w czaszy lampy |  |
| 19 | Dodatkowy panel kontrolny lampy zamontowany w kolumnie z podstawowymi funkcjami sterowniczymi |  |
| 20 | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 2 szt. na jedną oprawę |  |
| II . Kolumna anestezjologiczna |
| 1 | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem |  |
| 2 | Sufitowa płyta mocująca wyposażona w listwy elektryczne i gazowe oraz niezbędne złącza i zawory umożliwiające odcięcie kolumny od wszystkich , każdego z doprowadzonych mediów w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych |  |
| 3 | System wyposażony w ramię nośne o zasięgu wyznaczonym w osi łożyska: min. 600 mm |  |
| 4 | Kąt obrotu ramienia w płaszczyźnie poziomej oraz głowicy (konsoli) w płaszczyźnie pionowej min. 340º. |  |
| 5 | Minimalna nośność układu ramion przy ich maksymalnym wysięgu, min. 300 kg |  |
| 6 | Ramię kolumny z przestrzenią instalacyjną o przekroju w najwęższym miejscu całego układu nośnego, min. 120 cm2 |  |
| 7 | Każdy z przegubów systemu nośnego wyposażony przynajmniej w hamulec cierny. Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne utrzymanie głowicy (konsoli) w żądanej pozycji. |  |
| 8 | Układ wyposażony w pionową głowicę (konsolę) zasilającą o przekroju 8-kątnym wykonaną ze stopów metali lekkich. |  |
| 9 | Głowica (konsola) wyposażona w 4 panele (powierzchnie) umożliwiające zabudowę w nich punktów zasilania w gazy medyczne i energię elektryczną, gniazda sieci komputerowej, telefonicznej, przyzywowej itp. |  |
| 10 | Głowica (konsola) umożliwiająca mocowanie półek i innych elementów wyposażona na jej przeciwległych ścianach |  |
| 11 | Na frontowej ścianie głowicy (konsoli) zainstalowany system do mocowania półek i innego wyposażenia dodatkowego umożliwiający bezstopniową regulację przez Użytkownika wysokości zawieszenia mocowanych doń elementów. |  |
| 12 | Gniazda gazów medycznych, typu AGA z zaworem serwisowym oraz gniazda elektryczne i teletechniczne umieszczone na skośnych w stosunku do ścianki frontowej płaszczyznach głowicy (konsoli) |  |
| 13 | Głowica (konsola) wyposażona w minimum następującą ilość i rodzaj punktów poboru gazów medycznych: - 2 x 02, - 1 x N2O, - 2 x VAC, - 1 x AGFS |  |
| 14 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu |  |
| 15 | Głowica (konsola) wyposażona w minimum następującą ilość i rodzaj gniazd elektrycznych: - 8 x gniazdo 230V (3 obwody el.), - 8 x przyłącze PE, - 1 x przygotowanie do instalacji sterownika lampy operacyjnej |  |
| 16 | Użyteczny przedział rozmieszczenia mediów w głowicy (konsoli) kolumny 800 mm, +/- 50mm |  |
| 17 | Głębokość głowicy (konsoli) 400 mm, +/- 20mm |  |
| 18 | Półka pod aparaturę medyczną mocowana do głowicy (konsoli) z możliwością bezstopniowej regulacji wysokości położenia, o powierzchni roboczej 450 x 400 mm, +/- 20mm; (szer. x gł) z min 2 szynami 25 x 10 mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, nośność półki min. 40 kg. |  |
| 19 | Wyrób medyczny kl. IIb posiadający dopuszczenia zgodne z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm) |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w jęz. polskim |  |
| 21 | Dokument/rysunek producenta z wyposażeniem w komponenty oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych i teletechnicznych oferowanej kolumny. |  |
| III | Pozostałe |
| 1 | Monitor ścienny o przekątnej min. 40” w hermetycznej obudowie ochronnej, ułatwiającej utrzymanie w czystości |  |
| 2 | Jednostka komputerowa umożlwiająca odbiór i zarejestrowanie przesyłanego sygnału z kamery w lampie, zlokalizowana w pomieszczeniu sąsiadującym z salą operacyjną. Mysz i klawiatura bezprzewodowe, producenta jednostki komputerowej |  |
| 3 | Jednostka komputerowa z procesorem minimum i5, 8GB ram, dyskiem twardym o pojemności 1000 GB, systemem operacyjnym minimum Windows 8 lub równoważnym |  |
| 4 | Jednostka komputerowa połączona z lokalną siecią LAN, skonfigurowana do pracy w systemie InterClinic firmy Infomed z możliwością późniejszej aktualizacji do systemu AMMS firmy ASSECO. |  |
| 5 | Monitor komputerowy o przekątnej minimum 24” |  |
| 6 | Okablowanie toru wizyjnego |  |
| 7 | Montaż, uruchomienie i instruktaż obsługi |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.14.

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 14

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do ultradźwięków – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................………………………..

Oferowany model …………………………………………………………........................................................

Producent ………………………………………………………………………….............................................

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………….............................................

Rok produkcji ……………………………………………………………………..............................................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Głowica bezobsługowa StatUS |  |
| 2 | LIPUS (low intensive pulsation ultrasound) |  |
| 3 | Częstotliwość ultradźwięków: 1 i 3 MHz |  |
| 4 | Ultradźwięki: misja ciągła i impulsowa |  |
| 5 | Cykl pracy (współczynnik wypełnienia): 100 Hz/5, 10, 20, 33, 50, 80% |  |
| 6 | Częstotliwość impulsów: 16 Hz, 48 Hz i 100 Hz |  |
| 7 | Kanały ultradźwiękowe: 2 |  |
| 8 | Moc: 0-2 W/cm2 dla emisji ciągłej, 0-3 W/cm2 dla emisji impulsowej |  |
| 9 | ERA dużej głowicy ultradźwiękowej: 5 cm2 |  |
| 10 | ERA małej głowicy ultradźwiękowej: 0,8 cm2 |  |
| 11 | Programy zabiegowe: 25 zaprogramowanych protokołów leczniczych i 20 programów do ustawienia dla użytkownika |  |
| 12 | Wyświetlacz: 480x272 pikseli |  |
| 13 | Zasilanie: 100-240 V ± 10% (50/60Hz) |  |
| 14 | Wymiary urządzenia (szerokość x długość x wysokość): 21x19x9 cm |  |
| 15 | Waga: 838 gr |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.15.

do  Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 15

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Resuscytator typu Ambu dla noworodków i niemowląt - 8 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Przeznaczenie – neonatologiczny, wspieranie czynności oddechowej oraz suplementacji O2 do 20 kg |  |
| 2 | Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji – zawór z pojedynczą membraną |  |
| 3 | Objętość zasobnika tlenu 600 ml |  |
| 4 | Objętość silikonowego worka > 280 ml |  |
| 5 | Objętość podawanego gazu 100 ml |  |
| 6 | Mksymalna częstość wentylacji 98 oddechów/ min. |  |
| 7 | Wyposażony w nadmiarowe zastawki ciśnieniowe, które przy przekroczeniu ciśnienia 40+/- 5 cm H2O upuszczają jego nadmiar: zastawka jednokierunkowa kompletna z zastawką nadciśnieniową 40 cm H2O POP OFF, zastawka akumulatora tlenu, akumulator tlenu. |  |
| 8 | Wyposażony w maseczki resuscytacyjne wykonane z silikonu po 1 sztuce z każdego rozmiaru: 0, 1 |  |
| 9 | Wszystkie elementy resuscytatora podlegają wielokrotnej sterylizacji w autoklawie. w temp. 134 °C z rezerwuarem tlenu włącznie |  |
| 10 | Wszystkie elementy resuscytatora są rozłączalne, każdy może być samodzielnie wymieniony przez użytkownika. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.16.

do  Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 16

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  resuscytator wielorazowy dla noworodka typu Ambu – 8 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Przeznaczenie – neonatologiczny, wspieranie czynności oddechowej oraz suplementacji O2 |  |
| 2 | Posiada jednoczęściowy worek resuscytacyjny wykonany z silikonu; pozwala na wielokrotną sterylizację w autoklawie, gwarantuje długi okres przydatności do użycia. |  |
| 3 | Objętość zasobnika tlenu 600 ml |  |
| 4 | Objętość silikonowego worka > 280 ml |  |
| 5 | Objętość podawanego gazu 100 ml |  |
| 6 | Maksymalna częstość wentylacji 98 oddechów/ min. |  |
| 7 | Wyposażony w nadmiarowe zastawki ciśnieniowe, które przy przekroczeniu ciśnienia 40+/- 5 cm H2O upuszczają jego nadmiar: zastawka jednokierunkowa kompletna z zastawką nadciśnieniową 40 cm H2O POP OFF, zastawka akumulatora tlenu, akumulator tlenu. |  |
| 8 | Wyposażony w maseczki resuscytacyjne wykonane z silikonu po 1 sztuce z każdego rozmiaru: nr O (maska noworodkowa) nr 1 (maska pediatryczna) nr 2 (maska pediatryczna) |  |
| 9 | Worek zbiorczy resuscytatora Ambu wykonany z silikonu podlega wielokrotnej sterylizacji metodą w autoklawie. |  |
| 10 | Wszystkie elementy resuscytatora Ambu są rozłączalne, każdy może być samodzielnie wymieniony przez użytkownika. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.17.

do  Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 17

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Monitor bezdechu   -   2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie monitorujące oddech noworodka w przypadku zaburzeń oddechu lub całkowitego bezdech (chroni przed zagrożeniami ze strony zaburzeń układu oddechowego) |  |
| 2 | Urządzenie kontrolne |  |
| 3 | W sposób ciągły wyczuwa oddech i ruchy noworodka, reaguje na nie uruchamiając sygnał alarmowy: dźwiękowy optyczny |  |
| 4 | Czas uruchamiania alarmu dźwiękowego – bezdech u dziecka pow. 20 sek. |  |
| 5 | Czas uruchamiania alarmu dźwiękowego – spadek liczby oddechów poniżej 10 /min. |  |
| 6 | Alarm optyczny (kolory żółty, zielony, czerwony): kontrolka sygnalizująca ruchy dziecka kontrolka sygnalizująca bezdech lub znaczne spowolnienie oddechu kontrolka sygnalizująca wyczerpanie baterii |  |
| 7 | Bezpieczne zasilanie (wyłącznie) bateriami AA (1,5 V) |  |
| 8 | Głośność sygnału alarmowego max. 80 dB w odległości 1m. od urządzenia |  |
| 9 | Natężenie sygnału optycznego: 2 m. CD |  |
| 10 | Czujnik/ poduszka z możliwością umieszczania pod materacyk noworodka (bez styczności z ciałem dziecka) |  |
| 11 | Czujnik/ poduszka podłączona do małego analizatora. Analizator zasilany bateriami z możliwością zawieszenia na bocznej ściance łóżeczka noworodka |  |
| 12 | Uruchamiane urządzenia przy użyciu jednego przycisku (przycisk osłonięty klapką) |  |
| 13 | Części składowe urządzenia: analizator /baterię czujnik/ poduszka wsuwana pod materacyk noworodka kabel łączący wspornik do zawieszania analizatora |  |
| 14 | Monitor łatwy do mycia i dezynfekcji środkami stosowanymi w Neonatologii |  |
| 15 | Dokumenty rejestracji wyrobu: świadectwa, certyfikat CE |  |
| 16 | Okres gwarancji min 24 miesiące |  |
| 17 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych min. 2 przeglądy |  |
| 18 | Darmowy przegląd po wygaśnięciu okresu gwarancji. |  |
| 19 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max 24 godz. |  |
| 20 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max. 14 dni |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.18.

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 18

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Pulsoksymetr - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Pulsoksymetr – system monitorowania saturacji Sp02 oraz tętna dzieci i dorosłych |  |
| 2 | Stacjonarno – transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym |  |
| 3 | Zasilenie 110 – 230 VAC 50/60 Hz /125 mA |  |
| 4 | Pojemność akumulatora min. 18 godzin przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora, czas ładowania ok. 4 godziny |  |
| 5 | Waga maks.350 g |  |
| 6 | Menu w języku polskim |  |
| 7 | Nawigacja i sterowanie za pomocą podświetlanych przycisków |  |
| 8 | Zakres pomiaru saturacji: 1 – 100 % |  |
| 9 | Zakres częstości pulsu: 0-300 min. |  |
| 10 | Wskaźnik perfuzji: 0,1 – 20 |  |
| 11 | Dorośli: 70 – 100% ± 2 cyfry |  |
| 12 | Częstość pulsu: 30 – 250 min. 1 ± 3 cyfry |  |
| 13 | Kolorowy wyświetlacz 2,8’’TFT prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze |  |
| 14 | Wyświetlanie krzywej pletyzmografu |  |
| 15 | Wyświetlenie Sp02 – bieżąca wartość |  |
| 16 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji |  |
| 17 | Wyświetlanie częstości tętna – bieżąca wartość |  |
| 18 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna |  |
| 19 | Wyświetlanie czasu |  |
| 20 | Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu |  |
| 21 | Wskaźnik zasilania sieciowego |  |
| 22 | Wskaźnik jakości sygnału – co najmniej trzy poziomy: słaby, średni, dobry |  |
| 23 | Indeks perfuzji |  |
| 24 | Wskaźnik czasu użycia, wskazujący jak długo czujnik SpO2 jest założony na tym samym miejscu |  |
| 25 | Możliwość personalizacji urządzenia i wprowadzania danych pacjenta za pomocą oprogramowania PC |  |
| 26 | Pamięć danych max. 96 godzin, z częstotliwością zapisu w granicach od 5 do 60 sekund |  |
| 27 | Trend pomiaru z co najmniej 3 ostatnich godzin |  |
| 28 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej dolnej granicy |  |
| 29 | Alarm dla odłączenia SpO2 czujnika |  |
| 30 | Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika |  |
| 31 | Alarm dla rozładowanej baterii |  |
| 32 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla całkowicie rozładowanej baterii |  |
| 33 | Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 120s lub całkowite wyłączenie alarmów z jednoczesnym generowaniem alarmów wizualnych |  |
| 34 | Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu |  |
| 35 | Możliwość ustawienia aparatu w pozycji pionowej i poziomej, rotacja ekranu |  |
| 36 | Stopień ochrony: IP54; udarność IK 05 |  |
| 37 | Ładowanie i transfer danych za pomocą portu mini - USB |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.19.

do Formularza ofertowego

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 19

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Urządzenie diagnostyczne do badania nosogardła i krtani - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie diagnostyczne służące do badania i oceny:’ - nosogardła wraz z migdałkiem gardłowym w wideorynoskopii tylnej, - krtani w wideolarygostroboskopii, - fałdów głosowych w wideolarygostroboskopii, - gardła środkowego w wideofaryngoskopii. |  |
| 2 | Minimalny czas badania zawarty w trzech sekundach bez konieczności sterylizacji urządzenia, |  |
| 3 | Bezprzewodowa transmisja obrazu live wiew oraz bezprzewodowe ładowanie akumulatora |  |
| 4 | Rejestracja 24 klatek na sekundę |  |
| 5 | Uruchamianie samoczynne w momencie podniesienia i wyłączanie w momencie odłożenia do bazy. |  |
| 6 | Urządzenie posiadające grzałkę, zapobiegającą zaparowaniu optyki. |  |
| 7 | Urządzenie z możliwością: - tworzenia bazy pacjentów (filtrowanie po nazwisku lub peselu), - zapisywania filmu wideo (wielkość ok. 16MB), - przeglądu poklatkowego obrazów (wielkość zdjęcia 140kB), - tworzenia stopklatki (rejestracja 24 klatek na sekundę), - korekcji barwy, - drukowania obrazów z opisem i danymi pacjenta, - korekcji kontrastu, - zapisywania pamięci korekcji, - kadrowania, - opisywania badania, - nanoszenia logo, - zapisywania pracy. |  |
| 8 | Oprogramowanie bez ograniczeń licencyjnych |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)