Załącznik nr 4.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 8/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Pakiet nr 1 – Stymulatory SSIR z elektrodą i introducerem

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych* | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | Część podstawowa Min <= 40 ppm Max >= 120 ppm |  | Wymagane |
| 2 | Amplituda impulsu Min <= 0,5 V Max >= 6,5 V |  | Wymagane |
| 3 | Szerokość impulsu Min <= 0,3 ms Max >= 1,0 ms |  | Wymagane |
| 4 | Czułość Przedsionek Min <= 0,5 mV Max >= 0,4 mV Komora Min <= 1,0 mV Max >= 6,5 mV |  | Wymagane |
| 5 | Okres refrakcji Min <= 250 ms Max >= 400 ms |  | Wymagane |
| 6 | Histereza |  | Wymagane |
| 7 | Program nocny |  | Wymagane |
| 8 | Polarność elektrod - unipolarne i bipolarne |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 10 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta |  | 2 pkt. brak = 0 pkt. |
| 11 | Łączna długość zapamiętanych zapisów IEGM >= 16 sekund |  | Wymagane |
| 12 | Przyłącze elektrod - IS-1 |  | Wymagane |
| 13 | Automatyczne dostrojenie parametrów opcji R |  | Wymagane |
| 14 | Testy diagnostyczne: - oznaczenie progu stymulacji - pomiar stanu baterii i oporu elektrody - określanie progu czucia - testy wspomagające ustawienie parametrów opcji R - wewnątrzsercowe EKG ( IEGM ) - testy statystyczne itp. licznik zdarzeń, aktywność Pacjenta itp. Czas ważności sterylizacji od chwili dostawy minimum 12 miesięcy |  | Wymagane |
|  | Parametry podstawowe elektrody |  | Wymagane |
| 16 | Polarność Bipolarna |  | Wymagane |
| 17 | Mocowanie Czynne |  | Wymagane |
| 18 | Długość Przedsionek >= 52 cm Komora >= 58 cm |  | Wymagane |
| 19 | Końcówka elektrody uwalniająca steryd |  | Wymagane |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 8/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet 2 - Zaawansowane stymulatory DDDR o wydłużonej żywotności z elektrodami  i introducerami

| Lp. | Parametry | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | Objętość stymulatora ≤ 11cm³ |  | Wymagane |
| 2 | Żywotność stymulatora (100% stymulacji DDD, 60 ppm, 500 Ω, A/RV 2,5 V) ≥ 9 lat |  | Wymagane |
| 3 | Waga stymulatora ≤ 20 g |  | Wymagane |
| 4 | Czułość w kanale przedsionkowym dla wyczuwania bipolarnego przynajmniej 0,1 - 5,0 |  | Wymagane |
| 5 | Amplituda impulsu przynajmniej 0,5 - 7,5V |  | Wymagane |
| 6 | Szerokość impulsu przynajmniej 0,05-1,5ms |  | Wymagane |
| 7 | Okres refrakcji przynajmniej 125 – 500ms |  | Wymagane |
| 8 | czułość w komorze 0,5 - 12,5 mV |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału w obu kanałach |  | Wymagane |
| 10 | możliwość wykonania EPS wszczepionym stymulatorem |  | Wymagane |
| 11 | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | Wymagane |
| 12 | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy – przynajmniej: Dane pacjenta, trendy, IEGM |  | Wymagane |
| 13 | algorytm ograniczający stymulację komorową |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację |  | Wymagane |
| 15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" |  | Wymagane |
| 16 | interwencja na nagły spadek rytmu komorowego |  | 1 pkt. |
| 17 | Algorytm do prewencji migotania przedsionków typu overdrive |  | 1 pkt |
| 18 | Pamięć IEGM ≥ 120 sec. |  | Wymagane |
| 19 | wskaźnik stanu baterii - określenie pozostałego czasu do wyczerpania baterii |  | Wymagane |
| 20 | elektroda o aktywnej fiksacji przechodząca przez introducer 6F |  | Wymagane |
| 21 | oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie arytmii przedsionkowych |  | Wymagane |
| 22 | algorytm zapobiegania/przerywania częstoskurczu stymulatorowego |  | Wymagane |
| 23 | algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnień AV/PV na podstawie sygnałów wewnątrzsercowych |  | Wymagane |
| 24 | możliwość wykonania badania MRI |  | Wymagane |
| 25 | Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe |  | Wymagane |
| 26 | Odstęp AV z ujemną histerezą |  | Wymagane |
| 27 | osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | 1 pkt |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 8/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet nr 3 - Stymulatory DDDR z elektrodami i introducerami

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
|  | Objętość stymulatora ≤ 13cm³ |  | Wymagane |
|  | Żywotność stymulatora (100% stymulacji DDD, 60 ppm, 500 Ω, A/RV 2,5 V) ≥ 9 lat |  | Wymagane |
|  | Waga stymulatora ≤ 30 g |  | Wymagane |
|  | Czułość w kanale przedsionkowym dla wyczuwania bipolarnego przynajmniej 0,18 - 4,0 |  | Wymagane |
|  | Amplituda impulsu przynajmniej 0,5 - 7,5V |  | Wymagane |
|  | Szerokość impulsu przynajmniej 0,12-1,5ms |  | Wymagane |
|  | Okres refrakcji przynajmniej 150 – 500ms |  | Wymagane |
|  | Czułość w komorze 1,0 - 12,0 mV |  | Wymagane |
|  | Możliwość wykonania EPS wszczepionym stymulatorem |  | Wymagane |
|  | Program nocny |  | Wymagane |
|  | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy – przynajmniej: Dane pacjenta, trendy, IEGM |  | Wymagane |
|  | Algorytm ograniczający stymulację komorową |  | Wymagane |
|  | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację |  | Wymagane |
|  | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej |  | Wymagane |
|  | Interwencja na nagły spadek rytmu komorowego/ algorytm wyrównujący nieregularności cykli komorowych w czasie AF |  | 1 pkt. brak = 0 pkt. |
|  | Algorytm do prewencji migotania przedsionków typu overdrive/ algorytm promujący rytm zatokowy w czasie aktywności pacjenta |  | 1 pkt brak = 0 pkt |
|  | Wskaźnik stanu baterii - określenie pozostałego czasu do wyczerpania baterii |  | Wymagane |
|  | Elektroda o aktywnej fiksacji przechodząca przez introducer 7F |  | Wymagane |
|  | Algorytm zapobiegania/przerywania częstoskurczu stymulatorowego |  | Wymagane |
|  | Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe |  | Wymagane |
|  | Odstęp AV z ujemną histerezą |  | Wymagane |
|  | Osłona elektrod zbudowana z silikonu lub poliuretanu |  | 1 pkt brak = 0 pkt |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 8/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet nr 4 - Kardiowertery-defibrylatory standardowe

Pakiet złożony obejmuje kardiowertery - defibrylatory jedno- i dwujamowe oraz resynchronizujące pracę komór o następujących parametrach:

Pozycja nr 1 - Kardiowerter defibrylator jednojamowy z elektrodą

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  | Wymagany |
| 2 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego minimum 3 |  | Wymagany |
| 3 | Waga poniżej 80 gramów |  | Wymagany |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI aparatem 1,5T oraz 3T bez stref wykluczeń obszarów ciała pacjenta |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI urządzeń w standardzie DF1 oraz DF4 |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 6 | Zapis przebiegów EGM w trakcie rejestrowanych epizodów VF/VT |  | Wymagany |
| 7 | Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 8 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  | Wymagany |
| 9 | Algorytm informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym o możliwym uszkodzeniu elektrody RV zmieniający automatycznie parametry wszczepionego urządzenia |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 10 | Sygnał dźwiękowy generowany przez urządzenie informujący pacjenta o niskim napięciu baterii urządzenia |  | Wymagane |
| 11 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii w przypadku rozpoznania uszkodzenia elektrody RV jednocześnie informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 12 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | Wymagany |
| 13 | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia |  | Wymagany |
| 14 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  | Wymagany |
| 15 | Terapia ATP w strefie VF |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | Wymagany |
| 17 | Automatyczny pomiar progów stymulacji w kanale komorowym |  | 2 pkt brak = 0 pkt |

Pozycja nr 2- Kardiowerter defibrylator dwujamowy z elektrodami

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  | Wymagany |
| 2 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego minimum 3 |  | Wymagany |
| 3 | Waga poniżej 80 gramów |  | Wymagany |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI aparatem 1,5T oraz 3T bez stref wykluczeń obszarów ciała pacjenta |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI urządzeń w standardzie DF1 oraz DF4 |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 6 | Dostarczenie maksymalnej energii od pierwszej terapii wysokoenergetycznej |  | Wymagane |
| 7 | Zapis przebiegów EGM w trakcie rejestrowanych epizodów VF/VT |  | Wymagany |
| 8 | Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 9 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  | Wymagany |
| 10 | Dyskryminator wykorzystujący analizę rytmu przedsionkowego i komorowego |  | Wymagany |
| 11 | Algorytm informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym o możliwym uszkodzeniu elektrody RV zmieniający automatycznie parametry wszczepionego urządzenia |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 12 | Sygnał dźwiękowy generowany przez urządzenie informujący pacjenta o niskim napięciu baterii urządzenia |  | Wymagane |
| 13 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii w przypadku rozpoznania uszkodzenia elektrody RV jednocześnie informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 14 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | Wymagany |
| 15 | Algorytm promujący własne przewodnictwo AV |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia |  | Wymagany |
| 17 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  | Wymagany |
| 18 | Terapia ATP w strefie VF |  | Wymagane |
| 19 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | Wymagany |
| 20 | Automatyczny pomiar progów stymulacji w kanale komorowym |  | 2 pkt brak = 0 pkt |

Pozycja nr 3 - Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący pracę serca wraz elektrodami i akcesoriami lewokomorowymi

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  | Wymagany |
| 2 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego minimum 3 |  | Wymagany |
| 3 | Waga poniżej 80 gramów |  | Wymagany |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI aparatem 1,5T oraz 3T bez stref wykluczeń obszarów ciała pacjenta |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI urządzeń w standardzie DF1 oraz DF4 |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 6 | Dostarczenie maksymalnej energii od pierwszej terapii wysokoenergetycznej |  | Wymagane |
| 7 | Algorytm wyrównujący nieregularności rytmu komorowego w czasie AF |  | Wymagane |
| 8 | Niezależne programowanie parametrów kanału RV i LV |  | Wymagane |
| 9 | Zapis przebiegów EGM w trakcie rejestrowanych epizodów VF/VT |  | Wymagany |
| 10 | Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 11 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  | Wymagany |
| 12 | Dyskryminator wykorzystujący analizę rytmu przedsionkowego i komorowego |  | Wymagany |
| 13 | Algorytm informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym o możliwym uszkodzeniu elektrody RV zmieniający automatycznie parametry wszczepionego urządzenia |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 14 | Sygnał dźwiękowy generowany przez urządzenie informujący pacjenta o niskim napięciu baterii urządzenia |  | Wymagane |
| 15 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii w przypadku rozpoznania uszkodzenia elektrody RV jednocześnie informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 16 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | Wymagany |
| 17 | Algorytm promujący własne przewodnictwo AV |  | Wymagane |
| 18 | Algorytm automatycznie mierzący wszystkie progi stymulacji elektrody czteropolowej |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 19 | Elektrody czteropolowe uwalniające steryd ze wszystkich biegunów stymulacji |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 20 | Ilość możliwych wektorów stymulacji lewej komory >10 |  | Wymagane |
| 21 | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia |  | Wymagany |
| 22 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  | Wymagany |
| 23 | Terapia ATP w strefie VF |  | Wymagane |
| 24 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | Wymagany |
| 25 | Automatyczny pomiar progów stymulacji w kanale komorowym |  | 2 pkt brak = 0 pkt |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 8/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet nr 5 - Stymulatory BiV do stymulacji resynchronizującej komór z elektrodami i introducerami

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2016 r |  | Wymagane |
| 2 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) |  | Wymagane |
| 3 | Możliwość przeprowadzenia codziennej transmisji danych za pomocą telemonitoringu |  | 0 pkt- nie, 5 pkt– tak |
| 4 | Waga max. 30 [g] |  | Wymagane |
| 5 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  | 0 pkt - nie, 5 pkt – tak |
| 6 | Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-6,0 [V] |  | Wymagane |
| 7 | Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,5-1,0 |  | Wymagane |
| 8 | Czułość komorowa - nie mniej niż w zakresie 1,0 - 7,5 [mV] |  | Wymagane |
| 9 | Czułość przedsionkowa - nie mniej niż w zakresie 0,5 - 4,0 [mV] |  | Wymagane |
| 10 | Elektrody do LV dwubiegunowe sterydowe |  | Wymagane |
| 11 | Elektrody do RA i RV sterydowe, o pasywnej i aktywnej fiksacji |  | Wymagane |
| 12 | Dostępność elektrody LV o średnicy ˂5F |  | 0 pkt- nie, 5 pkt– tak |
| 13 | Elektrody do LV „over the wire” bipolarne |  | Wymagane |
| 14 | Dwa niezależne sensory |  | 0 pkt. - nie 10 pkt. - tak |
| 15 | Możliwość programowania V-V delay |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość niezależnego programowania LV i RV |  | Wymagane |
| 17 | Sensing LV przy stymulacji BiV |  | Wymagane |
| 18 | Możliwość przerwania programu nocnego po przyłożeniu magnesu do następnego cyklu |  | 0 pkt- nie, 5 pkt– tak |
| 19 | Dostępna telemetria A/RV/LV |  | Wymagane |
| 20 | Możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV |  | 0 pkt - nie, 5 pkt – tak |
| 21 | Zestaw do kontrastowania CS ( w tym dwie koszulki, prowadnik, rozszerzacz, zastawki hemostatyczne, cewnik balonowy, nóż do koszulek) |  | Wymagane |
| 22 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod |  | Wymagane |
| 23 | Dostępność koszulki subselekcyjnej o średnicy ≤5F |  | 0 pkt. - nie 10 pkt. - tak |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.6 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 8/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet nr 6 - Kardiowertery-defibrylatory wysokoenergetyczne z elektrodami i   introducerami

Pakiet złożony obejmuje kardiowertery-defibrylatory jedno i dwujamowe oraz resynchronizujące pracę komór o następujących parametrach:

Pozycja 1:  Zaawansowany kardiowerter – defibrylator DDDR z elektrodami i introducerami

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | objętość ≤ 35 cm³ |  | Wymagany |
| 2 | grubość ≤ 14 mm |  | 1 pkt. |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji ≥ 36 J |  | Wymagany |
| 4 | żywotność min 9 lat (50% stymulacji, 2,5 V, 60 ppm, 500 Ω) |  | Wymagany |
| 5 | możliwość wykonania badania MRI |  | Wymagany |
| 6 | elektroda defibrylacyjna o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 7 F |  | 3 pkt. |
| 7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  | Wymagany |
| 8 | automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów, |  | Wymagany |
| 9 | przyłącze elektrody defibrylacyjnej DF4/DF1 (do wyboru) |  | Wymagany |
| 10 | programowalny pierścień SVC typu on/off |  | Wymagany |
| 11 | programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego |  | 3 pkt. |
| 12 | programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego |  | 2 pkt. |
| 13 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Wymagany |
| 14 | Program nocny |  | Wymagany |
| 15 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | 2 pkt. |
| 16 | automatyczne, wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju, epizod AT/AF; AT/AF burden, alert procentowej wartości stymulacji |  | 2 pkt. |
| 17 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  | Wymagany |
| 18 | możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora |  | 3 pkt. |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF |  | Wymagany |
| 20 | algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV |  | Wymagany |
| 21 | algorytm analizy morfologii QRS z możliwością wyboru wektora elektrogramu: końcówka el. HV-pierścień el. HV lub końcówka el. HV-obudowa ICD |  | Wymagany |
| 22 | monitorowanie impedancji tkanki płucnej |  | 2 pkt. |
| 23 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  | Wymagany |
| 24 | Algorytm nagłego początku wskazujący jamę rozpoczynającą arytmię |  | 1 pkt. |
| 25 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV |  | 3 pkt. |
| 26 | Automatyczne pomiary progu stymulacji w prawym przedsionku i w prawej komorze z automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | 3 pkt. |
| 27 | Elektroda defibrylująca typu "true bipolar" |  | 2 pkt. |
| 28 | Osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | 4 pkt. |

Pozycja 2: Zaawansowany kardiowerter – defibrylator VVIR z elektrodą i introducerem

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | objętość ≤ 35 cm³ |  | Wymagany |
| 2 | grubość ≤ 14 mm |  | 1 pkt |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji ≥ 36 J |  | Wymagany |
| 4 | żywotność min 9 lat (50% stymulacji, 2,5 V, 60 ppm, 500 Ω) |  | Wymagany |
| 5 | możliwość wykonania badania MRI |  | Wymagany |
| 6 | elektroda o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 7 F |  | 3 pkt. |
| 7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  | Wymagany |
| 8 | automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów, |  | Wymagany |
| 9 | przyłącze elektrody defibrylacyjnej DF4 i DF1 do wyboru |  | Wymagany |
| 10 | programowalny pierścień SVC typu on/off |  | Wymagany |
| 11 | programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego |  | 3 pkt. |
| 12 | programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego |  | 2 pkt. |
| 13 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Wymagany |
| 14 | Program nocny |  | Wymagany |
| 15 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | 2 pkt. |
| 16 | automatyczne, wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju |  | 2 pkt. |
| 17 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  | Wymagany |
| 18 | możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora |  | 3 pkt. |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF |  | Wymagany |
| 20 | algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV |  | Wymagany |
| 21 | algorytm analizy morfologii QRS z możliwością wyboru wektora elektrogramu: końcówka el. HV-pierścień el. HV lub końcówka el. HV-obudowa ICD |  | Wymagany |
| 22 | monitorowanie impedancji tkanki płucnej |  | 2 pkt. |
| 23 | Automatyczne pomiary progu stymulacji w prawej komorze z automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | 3 pkt. |
| 24 | Elektroda defibrylująca typu "true bipolar" |  | 2 pkt |
| 25 | Osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | 4 pkt. |

Pozycja nr 3:  Kardiowerter defibrylator wysokoenergetyczny z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | waga < 85 g |  | Wymagany |
| 2 | dostarczona energia defibrylacji 40 J |  | Wymagany |
| 3 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  | Wymagany |
| 4 | automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów |  | Wymagany |
| 5 | osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | 1 pkt. |
| 6 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia |  | Wymagany |
| 7 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | 2 pkt. |
| 8 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV |  | Wymagany |
| 9 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Wymagany |
| 10 | automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji |  | Wymagany |
| 11 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  | Wymagany |
| 12 | System do wprowadzania elektrod do CS |  | Wymagany |
| 13 | Introducer do subselekcji dopływów żył - przynajmniej 3 rodzaje |  | Wymagany |
| 14 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  | Wymagany |
| 15 | Elektroda do CS OTW, czterobiegunowa przechodząca przez introducer 5 F |  | 4 pkt. |
| 16 | Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F |  | 3 pkt |
| 17 | Programowalna konfiguracja stymulacji lewokomorowej – 10 wektorów |  | Wymagany |
| 18 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF |  | Wymagany |
| 19 | Możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora |  | 3 pkt. |
| 20 | Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej |  | Wymagany |
| 21 | Algorytm monitorowania oporności tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów |  | 2 pkt. |
| 22 | Automatyczne pomiary progu stymulacji RA/RV/LV z automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | Wymagany |
| 23 | Trzy metody indukcji arytmii (prądem stałym DC Fibber, shock-on-T, burst) |  | 1 pkt. |
| 24 | Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki |  | Wymagany |
| 25 | Odstęp AV z ujemną histerezą |  | Wymagany |
| 26 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  | Wymagany |
| 27 | Możliwość dostarczenie urządzenia obsługującego elektrodę lewokomorową bipolarną |  | Wymagany |
| 28 | Możliwość wykonania badania MRI |  | Wymagany |
| 29 | Elektroda defibrylująca typu "true bipolar" |  | 2 pkt. |
| 30 | Algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale LV bazujący na czasie depolaryzacji pomiędzy elektrodą RV a poszczególnymi biegunami elektrody LV |  | 4 pkt. |
| 31 | El. LV czterobiegunowa z odstępem między biegunem dystalnym i proksymalnym ˃ 50 mm |  | 3 pkt. |
| 32 | El. LV czterobiegunowa z odstępem między biegunem dystalnym i proksymalnym ≤ 40 mm |  | 3 pkt. |
| 33 | Możliwość dostarczenia urządzenia do dwupunktowej stymulacji lewej komory w jedym cyklu |  | wymagane |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Wymagane parametry techniczne są bezwzględnie wymagane, i muszą być uwidocznione i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.7 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 8/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet nr 7 Zaawansowany kardiowerter – defibrylator jednojamowy VDD z elektrodą i introducerem

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1. | Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 82g |  | Wymagane |
| 2. | Tryby pracy: VVIR, VDD, VVI, V00, OFF |  | Wymagane |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 |  | Wymagane |
| 4. | Grubość kardiowertera defibrylatora max 11 mm |  | Wymagane |
| 5. | Złącza elektrod DF1 |  | Wymagane |
| 6. | Automatyczny pomiar progu stymulacji i automatyczne dostosowanie wartości impulsu stymulującego do zmierzonej wartości |  | Wymagane |
| 7. | Min 3 dyskryminatory arytmii |  | Wymagane |
| 8. | Terapie niskonapięciowe min 2 |  | Wymagane |
| 9. | Optymalizacja Terapii ATP, wybór ostatniej skutecznej terapii ATP |  | Wymagane |
| 10. | Terapie ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów |  | Wymagane |
| 11. | Czas zapisu IEGM we wszystkich kanałach łącznie min. 40 min |  | Wymagane |
| 12. | Możliwość zmiany kształtu impulsu wysokoenergetycznego |  | Wymagane |
| 13. | Automatyczny follow up |  | Wymagane |
| 14. | Bezprzewodowa telemetria (RF) |  | Wymagane |
| 15. | Introducery 7 – 11F |  | Wymagane |
| 16. | ICD z elektrodą certyfikowane do przeprowadzenie badania MRI w polu o natężeniu do 1,5T bez stref wykluczenia |  | Wymagane |
| 17. | Min. 8 szoków terapii wysokoenergetycznej, w każdej ze stref terapii (VT1, VT2, VF) |  | Wymagane |
| 18. | Możliwość prowadzenia ciągłej stymulacji VOO w trybie MRI 1,5T bez stref wykluczenia |  | Wymagane |
| 19. | Elektroda defibrylująca z dipolem wyczuwającym umieszczonym na wysokości przedsionka |  | Wymagane |
| 20. | Elektroda komorowa z dipolami typu TrueBipolar |  | Tak - 10pkt Nie - 0pkt |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Wymagane parametry techniczne są bezwzględnie wymagane, i muszą być uwidocznione i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.8 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 8/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet nr 8 –  Zestaw do usuwania elektrod

| Lp | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Zestaw rozszerzaczy polipropylenowych, rozmiar: 8,5Fr- 10,0Fr- 11,5Fr- 13,0Fr |  |
| 2 | Zestaw teleskopowych rozszerzaczy metalowych rozmiar B (medium) |  |
| 3 | Zestaw długich rozszerzaczy polipropylenowych, rozmiar: 8,5Fr- 10,0Fr- 11,5Fr- 13,0Fr |  |
| 4 | Sztylet kotwiczący w elektrodzie typu Liberator |  |
| 5 | Uchwyt do zestawów rozszerzających |  |
| 6 | Pętla wewnątrznaczyniowa z nitinolu |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.9 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 8/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet nr 9 –  Zestaw do stymulacji pęczka Hisa

| Lp | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Elektroda i dedykowane introduktory sterowalne i niesterowalne do implantacji elektrody do pęczka Hisa |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.10 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 8/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet nr 10 – Zestaw elektrody i łącznika do defibrylacji z żyły bezimiennej

| Lp | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Łącznik umożliwia podłączenie urządzenia DF4 równocześnie do elektrody DF4 i dodatkowej DF1 |  |
| 2. | Elektroda defibrylująca pływająca do implantacji do żyły bezimiennej |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.11 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 8/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet nr 11 - Kardiowertery-defibrylatory

Pakiet złożony obejmuje kardiowertery-defibrylatory jedno i dwujamowe oraz resynchronizujące pracę komór o następujących parametrach:

Pozycja nr 1 - Kardiowerter defibrylator jednojamowy z elektrodą

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
|  | Rok produkcji – wymagane 2016 r. |  | Wymagany |
|  | Objętość mniejsza niż 30 cm3 |  | Wymagane |
|  | Czas sterylizacji min. 8 miesięcy |  | Wymagane |
|  | Waga poniżej 63 gramów |  | Wymagane |
|  | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J], zgromadzona 41 J |  | Wymagane |
|  | Rozpoznawanie arytmii komorowych min. 2 typy - VF i VT |  | Wymagane |
|  | Żywotność urządzenia min. 5 lat |  | Wymagane |
|  | Ilość szoków w 1 interwencji - min. 7 |  | Wymagane |
|  | Automatyczna sygnalizacja ERI -sygnał emitowany przez urządzenie |  | Wymagane |
|  | Elektrody do defibrylacji o budowie Integrated BP pasywne/aktywne sterydowe - do wyboru |  | Wymagane |
|  | ATP w strefie VF przed ładowaniem w postaci 8 - impulsowego burstu |  | Wymagane |
|  | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: morfologia QRS |  | Wymagane |
|  | Elektrody defibrylujące ze złączem DF-4 i DF-1-do wyboru |  | Wymagane |
|  | Zdalna telemetria - bezprzewodowe połączenie do 3 metrów |  | Wymagane |
|  | Sygnalizacja ładowania kondensatorów - możliwe do ustawienia |  | Wymagane |
|  | Odstęp elektrod defibrylacyjnych tip-ring 12 mm |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt. |
|  | Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem ograniczającym wrastanie - wymagane przedstawienie badań klinicznych. |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt. |
|  | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt. |
|  | Awaryjny rezerwowy system bezpieczeństwa układu zapewniający stymulację VVI 72,5 bpm i terapie wysokoenergetyczne w przypadku uszkodzenia układu głównego |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt. |
|  | Ładowanie kondensatorów 8,8 sek. |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt. |

Pozycja nr 2- Kardiowerter defibrylator dwujamowy z elektrodami

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | Rok produkcji – wymagane 2016 r. |  | Wymagany |
| 2. | Objętość mniejsza niż 30 cm3 |  | Wymagany |
| 3. | Czas sterylizacji min. 8 miesięcy |  | Wymagany |
| 4. | Waga poniżej 63 gramów |  | Wymagany |
| 5. | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J], zgromadzona 41 J |  | Wymagany |
| 6. | Rozpoznawanie arytmii komorowych min. 2 typy - VF i VT |  | Wymagany |
| 7. | Żywotność urządzenia min. 5 lat |  | Wymagany |
| 8. | Ilość szoków w 1 interwencji - min. 7 |  | Wymagany |
| 9. | Automatyczna sygnalizacja ERI -sygnał emitowany przez urządzenie |  | Wymagany |
| 10. | Elektrody do defibrylacji o budowie Integrated BP pasywne/aktywne sterydowe - do wyboru |  | Wymagany |
| 11. | ATP w strefie VF przed ładowaniem w postaci 8 - impulsowego burstu |  | Wymagany |
| 12. | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: morfologia QRS |  | Wymagany |
| 13. | Elektrody defibrylujące ze złączem DF-4 i DF-1-do wyboru |  | Wymagany |
| 14. | Zdalna telemetria - bezprzewodowe połączenie do 3 metrów |  | Wymagany |
| 15. | Sygnalizacja ładowania kondensatorów - możliwe do ustawienia |  | Wymagany |
| 16. | Sygnalizacja ładowania kondensatorów - możliwe do ustawienia |  | Wymagany |
| 17. | Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem ograniczającym wrastanie - wymagane przedstawienie badań klinicznych. |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt. |
| 18. | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt. |
| 19 | Ładowanie kondensatorów 8,8 sek. |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt. |
| 20. | Odstęp elektrod defibrylacyjnych tip-ring 12 mm |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt. |
| 21. | Awaryjny rezerwowy system bezpieczeństwa układu zapewniający stymulację VVI 72,5 bpm i terapie wysokoenergetyczne w przypadku uszkodzenia układu głównego |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt. |

Pozycja nr 3 - Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący pracę serca wraz elektrodami i akcesoriami lewokomorowymi

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
|  | Waga kardiowertera –defibrylatora max.(g) < 75 |  | wymagane |
|  | Energia defibrylacji min.35 J |  | wymagane |
|  | Ilość szoków w jednej interwencji ≥7 |  | wymagane |
|  | Grubość kardiowertera poniżej 10 mm |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt. |
|  | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  | wymagane |
|  | Awaryjny rezerwowy system bezpieczeństwa układu zapewniający stymulację VVI 70bpm i terapie wysokoenergetyczne w przypadku uszkodzenia układu głównego |  | wymagane |
|  | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | wymagane |
|  | Możliwość dostarczenia ATP w strefie VF |  | wymagane |
|  | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  | wymagane |
|  | Objętość kardiowertera poniżej 35cm3 |  | wymagane |
|  | Bezprzewodowa telemetria |  | wymagane |
|  | Elektrody do ICD jednokoilowe / dwukoilowe sterydowe: aktywne i pasywne - do wyboru ze złączem Elektrody przedsionkowe sterydowe aktywne i pasywne do wyboru |  | wymagane |
|  | Koile elektrod defibrylujących pokrywane materiałem ograniczającym wrastanie udowodnione klinicznie |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt. |
|  | Histogramy częstości pracy serca |  | wymagane |
|  | Programator z wbudowanym oprogramowaniem ułatwiającym automatyczne dostosowanie parametrów i algorytmów do danej jednostki chorobowej |  | wymagane |
|  | Programowalny biegun SVC i programowalna obudowa urządzenia |  | wymagane. |
|  | Wykonawca zamiennie dostarczy urządzenie z złączem DF-4 |  | wymagane. |
|  | Tryb ochronny w trakcie elektrokauteryzacji |  | tak - 10 pkt. nie - 0 pkt.. |
|  | Automatyczna zmiana polaryzacji w ostatnim szoku w każdej strefie arytmii |  | wymagane. |
|  | Warunki badania MRI: Skan całego ciała 1,5T (≤SAR 2W/Kg); Tryb MRI |  | wymagane. |
|  | Czas ochrony: Off, 3, 6, 9, 12 godziny |  | wymagane. |
|  | Typy impulsu dwufazowego min. 2 |  | wymagane. |
|  | Możliwość włączenia alertu dźwiękowego w trakcie ładowania kondensatora |  | wymagane. |
|  | Funkcje umożliwiające przeprowadzenie nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego arytmii |  | 1 typ – 5 pkt 2 typy – 10 pkt |
|  | Modele elektrod 4-polowych ze spiralą 3D charakteryzujące się podwójna fiksacją |  | 1 typ – 5 pkt 3 typy – 10 pkt |
|  | Algorytm zmniejszający długość cyklu V-V w trakcie arytmii przedsionkowych |  | nie – 0 pkt tak – 10 pkt |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.12 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 8/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet nr 12 –  Kable do pomiarów parametrów śródoperacyjnych

| Lp | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Możliwość wykonania jednoczesnego pomiaru z dwóch kanałów, kabel wielokrotnego użytku kompatybilny z dostępnymi w pracowni analizatorami (St. Jude; Medtronic; Biotronik). |  |
| 2 | Dezynfekcja i sterylizacja metodą parową lub niskotemperaturową (plasma lub EO) – dostępna instrukcja resterylizacji |  |
| 3 | Długość minimalna kabli – 300cm. |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)