Załącznik nr 12 do SIWZ

na przebudowę części pomieszczeń budynku B

na potrzeby Bloku Operacyjnego – Etap I – Sale operacyjne

Nr sprawy Szp/FZ – 19/2017

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –Medyczna stacja negatoskopu cyfrowego – 5 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | Wymagane minimalne parametry techniczno - użytkowe | Wymagany parametr graniczny | Parametry oferowane – należy dokładnie opisać oferowane parametry i wskazać nr strony w katalogu, gdzie zostały potwierdzone oferowane wartości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | MEDYCZNA STACJA NEGATOSKOPU CYFROWEGO - 5 szt. |  |  |
|  | System operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny umożliwiający wpięcie do domeny Active Directory. Procesor osiągający minimum 6100 punktów w niezależnych testach PassMark CPU. Pamięć operacyjna minimum 16 GB. Karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu. Dysk twardy minimum 500 GB z możliwością powiększenia przestrzeni. | TAK, opisać |  |
|  | Kolorowy ekran referencyjny o przekątnej minimum 40” w standardzie FullHD. Rozdzielczości monitora 1920x1080 – 2 Mpix, kąt widzenia poziom/pion – 178º / 178 º, jasność minimum 500 cd / m² max 700 cd / m², kontrast monitora 4000:1. Funkcja kalibracji zgodna z DICOM Part 14, oparta o sprzętową kalibrację do standardu DICOM w tablicy LUT. Matryca SPV-A podświetlanie W-LED zamontowany w ścianie w sposób hermetyczny z panelami zabudowy ściennej gwarantujący łatwość dezynfekcji. | TAK, opisać |  |
|  | Klawiatura składana z touch padem i czytnikiem płyt CD / DVD zamontowana do obudowy hermetycznej pod monitorem. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w zintegrowane oprogramowanie systemowe, które umożliwia instalowanie i dostęp do systemów PACS i/ lub HIS. | TAK |  |
|  | Stacja dostarczana bez aplikacji klienckiej PACS oraz HIS, aplikacja i licencja po stronie Inwestora. | TAK |  |
|  | Stacja posiadająca dwufunkcyjność systemową, wyświetlania dowolnego obrazu ze źródeł wideo oraz dostępu do systemów PACS i/ lub HIS. | TAK |  |
|  | SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SALI OPERACYJNEJ - 5 szt. |  |  |
|  | System nagłośnienia składający się z głośnika o mocy15 W, wodoodpornego do montażu wpustowego w suficie podwieszanym sali operacyjnej, aktywnego wzmacniacza z pasmem przenoszenia 60 ÷ 15,000Hz i minimum 2 wejściami sygnału liniowego RCA. | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja odtwarzania muzyki w formacie MP3 zapisanej na jednostce centralnej lub z nośników zewnętrznych. Możliwość odtwarzania muzyki z dysku lokalnego oraz dysków zewnętrznych – zarządzanie utworami bezpośrednio z panelu dotykowego. | TAK |  |
|  | Funkcja odtwarzania listy utworów muzycznych z urządzeń przenośnych typu smartphone lub iPod. Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy systemem a urządzeniami. Funkcja wspierająca urządzenia oparte na systemie firm Apple, Microsoft i Google. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności utworów, przycisk wyciszenia, opcja wyboru utworu z listy odtwarzania. | TAK |  |
|  | Funkcja wyciszenia wszystkich odtwarzanych kanałów audio realizowana jednym przyciskiem. | TAK |  |
|  | OKABLOWANIE ŁĄCZĄCE ELEMENTY SYSTEMU – 5 kpl. |  |  |
|  | Okablowanie wykorzystuje transmisje sygnału w standardzie SDI wspierające rozdzielczość 4K UHD w obrębie infrastruktury okablowania koncentrycznego, w technologii wykorzystującej srebro, które to pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami systemu, a przede wszystkim zapewnia transmisję bez opóźnień. Wszystkie jednostki systemu podłączone są w topologii gwiazdy do przełącznika matrycowego. Zamawiający wymaga wprowadzenie kabli do każdej kolumny i każdego ramienia a następnie zakończenie je gniazdem SDI. Drugi koniec kabli należy wyprowadzić przed salę operacyjną i pozostawić je w przestrzeni sufitowej z 2 metrowym zapasem. W przypadku rozłączenia jednostki sterującej, która to zarządza elementami systemu pozostałe jednostki będą pracowały w niezakłóconej funkcjonalności. Łącza na potrzeby sieci Ethernet wykorzystując okablowanie strukturalne Cat. 6a wprowadzić do każdej kolumny po 2 kable i zakończyć je gniazdem cat. 6a, drugi koniec kabla wprowadzić do Serwerowni Głównej znajdującej się w Budynku C na niskim parterze do Szafy C-0. | TAK |  |
|  | W każde ramię wprowadzić dwa włókna światłowodowe i zakończyć je na kolumnach. Drugi koniec światłowodu doprowadzić do Serwerowni Głównej znajdującej się w Budynku C na niskim parterze do Szafy C-0. | TAK |  |
|  | Szafę C-0 znajdującą się w Serwerowni Głównej wyposażyć w panele światłowodowe. | TAK |  |
|  | Do każdej Sali Operacyjnej doprowadzić po 3 punkty PEL (2 kable logiczne, 2 elektryczne). Kabel typu skrętka kategorii 6a. Drugi koniec przewodu doprowadzić do Serwerowni Głównej znajdującej się w Budynku C na niskim parterze do Szafy C-0 | TAK |  |
|  | Szafę C-0 znajdującą się w Serwerowni Głównej wyposażyć w panel umożliwiający podłączenie w/w przewodów. | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | System gotowy (kompatybilny) do współpracy z kupowanymi w tym projekcie kamerami umieszczonymi w lampach operacyjnych, umożliwiający odtwarzanie i nagrywanie obrazu z kamery umieszczonej w lampie w jakości HD. | TAK |  |
|  | Aktualny certyfikat wydany przez producenta systemu poświadczający autoryzację dystrybutora w zakresie oferowanej technologii i kompetencji serwisowo technicznych. | TAK |  |
|  | Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Wykonawca oświadcza, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)