Załącznik nr 1.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 34/2016

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Miernik wielofunkcyjny -  1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Miernik do pomiarów temperatury płynu dializacyjnego |  |
| 2 | Wyposażenie miernika: - sonda przewodności i temperatury - adapter dializy z portem ciśnienia - przewód ze złączką do pomiaru ciśnienia - sensor przepływu - oprogramowanie - walizka - uchwyt do mocowania na pręcie infuzyjnym - roztwór wzorcowy przewodności |  |
| 3 | Sonda przewodności i temperatury – przewodności wykorzystuje technikę czteroelektrodową |  |
| 4 | Czujnik ciśnienia - odporny na wpływ cieczy |  |
| 5 | Aplikator/ładowanie akumulatora - akumulator litowo-jonowy polimerowy. Maksymalny prąd ładowania 500mA. Ładowanie przez gniazdo USB. |  |
| 6 | Zakres pomiaru przewodności: od 0,0 do 30,0 mS/cm, sondy 4-ro elektrodowe |  |
| 7 | Zakres pomiaru przepływu: od 100 do 2000 ml/min, Rozdzielczość: 1 ml/min, Dokładność pomiaru: +/- 1,5% w zakresie od 100 do 500 ml/min |  |
| 8 | Wewnętrzny akumulator Li-Ion-Polimerowy ładowany poprzez złącze USB 5V DC/max.500 mA |  |
| 9 | Temperatura – zakres pomiarowy od 0 do 100 º C |  |
| 10 | Ciśnienie – zakres pomiarowy od 700 do 1900 mmHg, 2,5 bar |  |
| 11 | Napięcie wejściowe - 100-240V AC/50-60Hz |  |
| 12 | Napięcie wyjściowe aplikatora - 5C DC, 500 mA min. |  |
| 13 | Stopień ochrony: miernik – IPX1, sonda przewodności IP66, max. głębokość zanurzenia 0,5m, max. 5 minut |  |
| 14 | Gniazdo/wtyczka – mini USB |  |
| 15 | Ładowarka baterii w zestawie |  |
| 16 | Sonda przewodności i temperatury rozłączalna przez wtyczkę |  |
| 17 | Wymagane przeprowadzenie kalibracja u producenta nie rzadziej niż 1/12 m-cy |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)