Załącznik nr 1.1 do SIWZ

na dostawę sprzętu otolaryngologicznego

Nr sprawy Szp/FZ – 65/2017

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Zestaw do diagnostyki wideoendoskopowej – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Parametr wymagany | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Procesor |
|  | Procesor wideo umożliwiający podłączenie głowic kamer 1CCD, wideolaryngoskopów, wideocystoskopów HDTV, wideogastroskopów i wideokolonoskopów. | TAK |  |
|  | Procesor wyposażony w zintegrowane LEDowe źródło światła. | TAK |  |
|  | Format obrazu 16x9 | TAK |  |
|  | Wyjścia wideo S-VIDEO, 2xHD-SDI, DVI | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wysyłania wielu sygnałów | TAK |  |
|  | Balans bieli aktywowany z przycisku na panelu czołowym urządzenia, na głowicy kamery oraz definiowanym na jednym z przycisków wideoendoskopu | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji, elektroniczne wzmocnienie jasności obrazu, jeśli ilość światła w polu operacyjnym jest zbyt mała | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyboru stopklatki i zachowania zdjęcia najlepszej jakości spośród kilku sąsiednich klatek. | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła, filtrowanie światła odbywa się z zastosowaniem mechanicznego filtra w źródle światła oraz filtrów cyfrowych obrazu, celem uwidocznienie struktur i tkanek zawierających hemoglobinę | TAK / NIE | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
|  | Zmiana ustawień dostępna z panelu przedniego urządzenia, z klawiatury, oraz z przycisków głowicy kamery i wideoendoskopów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć na pamięci zewnętrznej typu Pendrive poprzez gniazdo USB lub w pamięci wewnętrznej procesora | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie TIFF, JPEG | TAK |  |
|  | W zestawie klawiatura i pamięć przenośna o pojemności co najmniej 500 GB. | TAK |  |
|  | Funkcja rozpoznawania podłączonych wideoendoskopów i głowic kamery | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery lub wideoendoskopu dla rożnych użytkowników lub specjalności | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów | TAK |  |
|  | Moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z zintegrowanym systemem do zarządzania salami operacyjnymi u Zamawiającego | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu i głowicy kamery | TAK |  |
| Wideoendoskop CCD SDTV |
|  | Pole widzenia min. 90 st | TAK |  |
|  | Głębia widzenia 5-50mm | TAK |  |
|  | Śr. końcówki w zakresie od 3,8 mm do 4,0 mm | TAK |  |
|  | Śr. sondy w zakresie od 3,5 mm do 3,7 mm | TAK |  |
|  | Dł. robocza 300 mm | TAK |  |
|  | Zagięcie końcówki góra/dół 130st | TAK |  |
|  | Endoskop wyposażony w min. 4 przyciski funkcyjne, programowalne | TAK |  |
|  | Kierunek patrzenia 0 st | TAK |  |
|  | Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła. | TAK / NIE | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| Monitor |
| 1. | Przekątna min 24’’ | TAK |  |
|  | Ratio 19:10 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1200 | TAK |  |
|  | Monitor z matrycą podświetlaną LED | TAK |  |
| Wózek endoskopowy |
| 1. | Wózek mobilny, metalowy na kółkach z blokadą | TAK |  |
| 2. | Wózek wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę | TAK |  |
| 3. | Wózek wyposażony w co najmniej dwie dodatkowe półki | TAK |  |
| 4. | Minimum dwa uchwyt na endoskopy | TAK |  |
| 5. | Uchwyty do przemieszczania, | TAK |  |
| Tester szczelności |
| 1. | Ręczny tester szczelności kompatybilny z oferowanym wideoendoskopem | TAK |  |
| Pozostałe wyposażenie |
| 1. | Oprogramowanie komputerowe do archiwizacji badań fotowideo, | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

na dostawę sprzętu otolaryngologicznego

Nr sprawy Szp/FZ – 65/2017

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Narzędzia laryngologiczne - zestaw

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| Nożyczki laryngologiczne |
| 1. | Nożyczki do mikrochirurgii krtani, obrotowe, podgięte, mikro, długość 220mm – 1 sztuka |  |
| Kleszcze chwytające |
| 1. | Kleszcze chwytające, ząbkowane, proste, rozmiar 230 – 1 sztuka |  |
| Kleszcze krtaniowe |
|  | Kleszcze krtaniowe, trójkątne bransze, otwierane w prawo, zakrzywione w górę, rozmiar 230 – 1 sztuka |  |
|  | Kleszcze krtaniowe, trójkątne bransze, otwierane w lewo, zakrzywione w górę, rozmiar 230 – 1 sztuka |  |
|  | Kleszcze krtaniowe, trójkątne bransze, ząbkowane, proste, rozmiar 230 – 1 sztuka |  |
|  | Kleszcze krtaniowe, bransze miseczkowate, miniaturowe, proste, średnica branszy 1mm, długość robocza 230mm – 1 sztuka |  |
|  | Kleszcze krtaniowe, bransze miseczkowate, miniaturowe, proste, średnica branszy 1mm, długość robocza 230mm – 1 sztuka |  |
|  | Kleszcze krtaniowe, miniaturowe, bardzo delikatne, ząbkowane proste, rozmiar 230 – 1 sztuka |  |
| Nożyczki do krtani |
| 1. | Nożyczki do krtani, miniaturowe, proste, rozmiar 230 – 1 sztuka |  |
| 2. | Nożyczki do krtani, miniaturowe, wygięte w prawo, rozmiar 230 – 1 sztuka |  |
| 3. | Nożyczki do krtani, miniaturowe, wygięte w lewo, rozmiar 230 – 1 sztuka |  |
| Kaniula |
| 1. | Kaniula do wstrzykiwań, typ. Bouchayer, z Luer-lock, kształt bagnetu, 25G – 1 sztuka |  |
| Kosa |
| 1. | Kosa, ostry czubek, zakrzywiona dł. 230mm – 1 sztuka |  |
| Kleszcze chwytające |
| 1. | Kleszcze chwytające do mikrochirurgii krtani, bransze ząbkowane - typ aligator, obrotowe, obie bransze ruchome, bransze podgięte, dł. 220mm – 1 sztuka |  |
| 2. | Kleszcze chwytające, bransze miseczkowe, jedna bransza ruchoma, czubek branszy podgięty do góry 10st, średnica branszy 2mm, długość robocza 230mm – 1 sztuka |  |
| Kleszcze |
| 1. | Kleszcze, bransze miseczkowate, mikro, dla dzieci, proste, rozmiar 2 x 18 – 1 sztuka |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)