Załącznik nr 1.1 do SIWZ

dostawa narzędzi laparoskopowych

Nr sprawy Szp/FZ – 20/2018

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Narzędzia laparoskopowe - zestaw

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Parametr wymagany | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Bipolarne kleszcze laparoskopowe, chwytająco - preparacyjne typu Kelly; bransze zakrzywione, obie ruchome; rozbieralne na: wkład roboczy branszy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, uchwyt z pokrętłem do obracania wkładu roboczego i tubusu; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 38651MD lub równoważny | TAK |  |
|  | Monopolarne kleszcze laparoskopowe, chwytające; bransze okienkowe, drobnoząbkowane, jedna bransza ruchoma; rozbieralne na: wkład roboczy branszy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, uchwyt z pokrętłem do obracania wkładu roboczego i tubusu, bez zapinki; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 33351ON lub równoważny | TAK |  |
|  | Monopolarne kleszcze laparoskopowe do chwytania jelita; bransze okienkowe, obie ruchome; rozbieralne na: wkład roboczy branszy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, uchwyt z pokrętłem do obracania wkładu roboczego i tubusu, bez zapinki; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 33351C lub równoważny | TAK |  |
|  | Monopolarne nożyczki laparoskopowe; ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; rozbieralne na: wkład roboczy ostrzy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, uchwyt z pokrętłem do obracania wkładu roboczego i tubusu; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 34351MA lub równoważny | TAK |  |
|  | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 5 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 30160MP lub równoważny | TAK |  |
|  | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą o śr. 6 mm - 5 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 30160S lub równoważny | TAK |  |
|  | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 2 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 30103MP lub równoważny | TAK |  |
|  | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą o śr. 11 mm - 2 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 30103S lub równoważny | TAK |  |
|  | Manipulator maciczny typu CLERMONT- FERRAND wykorzystywany do napinania struktur więzadłowych macicy, identyfikacji sklepień pochwy oraz uszczelnienia pochwy podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej TLH, oraz podczas innych ginekologicznych operacji laparoskopowych w trakcie, których konieczne jest ustawianie macicy w różnych położeniach, w tym do chromopertubacji. Manipulator złożony z: - rękojeści umożliwiającej płynne odginanie końcówki wkładu roboczego w zakresie 0° - 90° oraz zablokowanie jej w pozycjach: 0°, 30°, 45° i 60°, - płaszcza manipulatora, do którego mocowana jest rękojeść oraz wymienne wkłady robocze, - łopatki anatomicznej z tubusem, przesuwanej i obracanej na płaszczu manipulatora, do napinania sklepień pochwy, śr. 36 mm, dł. 48 mm, - prostopadłego uchwytu do przesuwania i obracania łopatki anatomicznej, - cylindra uszczelniającego pochwę z trzema silikonowymi uszczelkami, przesuwanego wzdłuż tubusu łopatki anatomicznej, - wkładu roboczego z końcówką stożkową, wkręcaną, rozmiar średni, - wkładu roboczego z końcówką atraumatyczną, śr. 7 mm, dł. 50 mm, - wkładu roboczego z końcówką atraumatyczną, z przyłączem do chromopertubacji, śr. 4 mm, dł. 40 mm, - adaptera do czyszczenia - 1 zestaw Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 26168D lub równoważny | TAK |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny typu Bettocchi o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 4,2 mm kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, z przyłączem LUER-lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia odsysania – 2 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 26152BOK lub równoważny | TAK |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny typu Bettocchi o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 3,6 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, z oddzielnym przyłączem LUER-lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia płukania, kompatybilny z optyką o śr. 2 mm, dł. 26 cm i kącie patrzenia 30° – 2 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 26152BIK lub równoważny | TAK |  |
|  | Optyka histeroskopowa 30°, śr. 2 mm, dł. 26 cm, wyposażona w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie z nr seryjnym i nr kat. optyki, autoklawowalna 134°C - 2 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 26008BA lub równoważny | TAK |  |
|  | Kleszcze histeroskopowe chwytająco - biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm, wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu podczas mycia - 2 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 26159UHW lub równoważny | TAK |  |
|  | Nożyczki histeroskopowe ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm, wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu podczas mycia - 1 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 26159SHW lub równoważny | TAK |  |
|  | Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar 22 Fr., dł. rob. 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowania LUER-Lock, przyłącza wyposażone w rozbieralne kraniki, płaszcz wyposażony w obrotowe mocowanie łącznika optyki, w zestawie obturator - 1 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 27026BK lub równoważny | TAK |  |
|  | Optyka cystoskopowa 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, wyposażona w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie z nr seryjnym i nr kat. optyki, autoklawowalna 134°C - 1 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 27005BA lub równoważny | TAK |  |
|  | Łącznik optyki wyposażony w dwa kanały instrumentowe, każdy z kanałów wyposażony w rozbieralne kraniki oraz w uszczelki z otworem o śr. 1,2 mm - 1 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 27025GF lub równoważny | TAK |  |
|  | Dren płuczący do histeroskopii, sterylizowalny, kompatybilny z pompą Hamou Endomat firmy Storz posiadaną przez Zamawiającego - 2 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 26330040 lub równoważny | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z prawej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 2 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 26173KAL lub równoważny | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 2 szt. Model wzorcowy wg. Katalogu Karl Storz – 26173KAR lub równoważny | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)