Załącznik nr 1.2 do SIWZ

dostawa stołu operacyjnego oraz kardiomonitorów

Nr sprawy Szp/FZ – 38A/2018

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Kardiomonitor – 4 sztuki

Nazwa własna 		…………………………………………………………........................……

Oferowany model 	…………………………………………………………...............................

Producent		…………………………………………………………………………........

Kraj pochodzenia 	…………………………………………………………………....................

Rok produkcji - 2018

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Parametry ogólne | - |
|  | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga monitora razem z akumulatorem max. 3,6 kg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Chłodzenie konwekcyjne, bez użycia wentylatorów. | TAK |  | Bez punktacji |
| - | Ekran i sterowanie | - |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 10”, rozdzielczość min. 800x600 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych na ekranie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy bez użycia pokrętła | TAK/NIE PODAĆ |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 3 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK |  | Bez punktacji |
| - | Zasilanie | - |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 180 minut pracy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas ładowania baterii w trybie stand by: maksymalnie 2,5 godziny. | TAK |  | Bez punktacji |
| - | Alarmy | - |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przypisania arytmii poziomu alarmu np. krytyczny. Do wyboru minimum 3 poziomy | TAK/NIE PODAĆ |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| - | Zapamiętywanie danych | - |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 110 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Trend tabelaryczny: możliwość przeglądania danych z rozdzielczością min. 1 min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej z co najmniej 110 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć zdarzeń arytmii z min. 110 godzin. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć zdarzeń alarmowych z min 110 godzin. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Monitor wyposażony w dwa niezależne okna trendu graficznego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor z funkcją wyświetlania okna OCRG. Przeglądanie danych wspierane kursorem sterowanym ekranem dotykowym. Pamięć danych okna OCRG z min. 110 godzin. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  | Bez punktacji |
| - | Pomiar EKG | - |
|  | Monitorowanie z kabla 3 lub min. 5 żyłowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Dokładność pomiaru częstości akcji serca min. ± 2 ud/min | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci, dorosłych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar i wyświetlanie liczby zarejestrowanych PPK/VPC na minutę | TAK |  | Bez punktacji |
| - | Analiza odcinka ST | - |
|  | Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm. | TAK |  | Bez punktacji |
| - | Analiza arytmii | - |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 klas lub rozszerzonym min. 22 klasy | TAK |  | Bez punktacji |
| - | Oddech | - |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 30 sekund. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania : szczytami płuc , przeponą | TAK |  | Bez punktacji |
| - | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | - |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 – 480 minut. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy min: 0 – 290 mmHg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów od pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK |  | Bez punktacji |
| - | Pomiar saturacji | - |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość włączenia w dowolnym momencie wyświetlania graficznego wskaźnika jakości fali pulsu. Możliwość wyświetlania indeksu amplitudy pulsu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wodoodporny czujnik na palec dla dorosłych do pomiaru SpO2 typu klips | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną dla pomiaru saturacji. | TAK |  | Bez punktacji |
| - | Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca | - |
|  | Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego w zakresie od 0,5 do 20 L/min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akcesoria: W przypadku konieczności stosowania dedykowanych zużywalnych akcesoriów do pomiaru należy zaoferować min. 450 zestawów pomiarowych | TAK/NIE PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Brak konieczności użycia dedykowanych akcesoriów do pomiaru ciągłego rzutu minutowego serca. | TAK/NIE PODAĆ |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| - | Rozbudowa | - |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o pomiar temperatury. Zakres min. 10 – 40 °C | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego importu danych pacjenta poprzez protokół HL-7, która pozwala na wyszukiwanie danych pacjenta z poziomu monitora przy wykorzystaniu ID pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
| - | Wyposażenie | - |
|  | Akcesoria na każdy monitor: - Kabel EKG dla dorosłych - 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe - 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG - 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych - 1 szt. - mankiet dla dorosłych, standardowy - 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji - 1 szt. - wodoodporny czujnik na palec typu klips dla dorosłych do pomiaru SpO2 - 1 szt. - dedykowany uchwyt do montażu monitora na ścianie - 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)