Załącznik nr 1.3 do SIWZ

dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

Nr sprawy Szp/FZ – 49/2018

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran – 1 szt

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – 2018

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Masa urządzenia – 585 g | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia: 150 x 99 x 53 mm | TAK |  |
|  | Zdolność ssania: 4 l/min. | TAK |  |
|  | Wartość podciśnienia regulowana w zakresie 40 - 230 mmHg (regulacja ze skokiem o 1 mmHg) | TAK |  |
|  | Dostępne tryby pracy: - faza ciągła - faza przerywana z regulacją: czasu trwania terapii (minimum 1 godzina) czasu ssania (w zakresie od 1 minuty do 15 minut) wartości poziomu wysokiego ciśnienia w trakcie ssania (w zakresie 0 mmHg do 230 mmHg) czasu braku ssania (w zakresie od 1 minuty do 15 minut) wartości poziomu niskiego ciśnienia w trakcie braku ssania (w zakresie 0 mmHg do 230 mmHg) | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający pracę bez zewnętrznego zasilania przez okres 12 godz., czas ładowania akumulatora: 3 godz. | TAK |  |
|  | Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja 5 rodzajów alarmu: niskie ciśnienie (nieszczelność) pełny zbiornik na wysięk niski poziom baterii niedrożność przewodu pomiędzy opatrunkiem a zbiornikiem na wysięk bateria prawie wyczerpana | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca odtworzenie historii alarmów | TAK |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu o ciśnieniu zadanym i aktualnym | TAK |  |
|  | Stale podświetlany wyświetlacz w trakcie pracy urządzenia z możliwością regulacji jego jasności | TAK |  |
|  | Blokada klawiatury zabezpieczająca przed przypadkowymi zmianami zadanych parametrów | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone: - w widełki do powieszenia urządzenia ze zbiornikiem na wysięk - w pokrowiec z paskiem do powieszenia urządzenia ze zbiornikiem na wysięk na ramieniu pacjenta | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)