Załącznik nr 6.8 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 63/2018

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Drukarka 3D

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry oferowanego przedmiotu dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Technologia druku 3D polegająca nakładaniu warstwowo przez głowice piezoelektryczne żywic foto-polimerowych i utwardzaniu światłem UV; | TAK |  |
|  | Rozdzielczość minimalna 600x600x1600dpi; | TAK |  |
|  | Wymiary pola roboczego nie mniejsze niż: 290mmx190mmx140 mm; | TAK |  |
|  | Minimalna grubość warstwy druku: nie większa niż 0.016mm; | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać minimum dwie głowice drukujące (jedna do materiału budulcowego, druga do materiału podporowego); | TAK |  |
|  | Każda z głowic drukujących powinna posiadać nie mniej niż 190 dysz; | TAK |  |
|  | Dokładność wymiarowa drukowanych obiektów nie gorsza niż 0.1mm; | TAK |  |
|  | Drukarka powinna obsługiwać nie mniej niż 10 materiałów budulcowych (w tym imitujące polipropylen, transparentne, odporne na wysoką temperaturę, biokompatybilne i imitujące elastomery) oraz 2 rożne materiały podporowe (wypłukiwany oraz rozpuszczalny) | TAK |  |
|  | Zestaw narzędzi do kalibracji i czyszczenia maszyny; | TAK |  |
|  | Dedykowany stolik pod drukarkę 3D wraz zasobnikami na materiały i narzędzia; | TAK |  |
|  | Stacja myjąca z obiegiem cyrkulacyjnym wody podgrzewanej do usuwania materiału podporowego o minimalnej pojemności 22 litry; | TAK |  |
|  | Zestaw min. 4 kg materiałów eksploatacyjnych; | TAK |  |
|  | Możliwości komunikacji z urządzeniem poprzez sieć Ethernet TCP/IP; | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące zasilania: 200 – 240V, 50-60Hz | TAK |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia: 150 kg | TAK |  |
|  | Program do przygotowania plików 3D – umożliwiający m.in. estymacje czasu oraz materiału potrzebnego na wydruk, importowanie plików w formatach objdf, stl, slc, sprawdzanie poprawności importowanych plików, automatyczną oraz manualną orientacje modeli, wybór budowanej struktury podporowej; | TAK |  |
|  | Drukarka powinna posiadać wbudowany komputer z systemem operacyjnym; | TAK |  |
|  | Certyfikaty potwierdzający jakość i bezpieczeństwo urządzenia: CE, FCC/RoHS | TAK |  |
|  | Dedykowany mobilny komputer do obsługi drukarki 3D; | TAK |  |
| 19.1 | Procesor: Model wzorcowy: Intel Core i7- 6700HQ lub równoważny: Minimum Czterordzeniowy. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min. 8137 punktów | TAK |  |
| 19.2 | Płyta Główna: Współpracująca z procesorami 4 rdzeniowymi, wspierająca pamięć DDR4, dedykowana dla procesora, rekomendowana przez producenta procesora | TAK |  |
| 19.3 | Zainstalowana ilość pamięci RAM: Min. 16 GB DDR4 | TAK |  |
| 19.4 | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB | TAK |  |
| 19.5 | Karta graficzna: nVidia Quadro M1000M lub równoważna z pamięcią o pojemności min. 4 GB i posiadająca wydajność w niezależnym teście 3DMark Performance GPU 4229 punktów | TAK |  |
| 19.6 | Dysk M.2: Dysk SSD min. 256 GB | TAK |  |
| 19.7 | Drugi Dysk Twardy: HDD min. 2 TB. | TAK |  |
| 19.8 | Napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW wbudowana lub zewnętrzna na USB | TAK |  |
| 19.9 | Komunikacja: LAN 10/100/1000 Mbps; WLAN; Bluetooth | TAK |  |
| 19.10 | Złącza USB 2.0; USB 3.0; HDMI; DisplayPort; Złącze stacji dokującej; : | TAK |  |
| 19.11 | Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 pro 64bit lub równoważny pozwalający wpiąć do domeny Active Directory | TAK |  |
| 19.12 | Ekran: Przekątna 15,6” Rozdzielczość 1920x1080, Full HD | TAK |  |
| 19.13 | Bateria Czas pracy na baterii min. 540 minut: | TAK |  |
| 19.14 | Klawiatura: Klawiatura standard (QWERTY) | TAK |  |
| 19.15 | Stacja dokująca; Replikator portów | TAK |  |
| 19.16 | Dodatkowy Monitor: Porty: D-Sub; DisplayPort; DVI-D; HDMI Przekątna ekranu: min 23,8” Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) Rodzaj matrycy: IPS Podświetlanie: LED Gwarancja: 5 lat door-to-door | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)