Załącznik nr 1.1 do SIWZ

dostawa angiograficznego wstrzykiwacza kontrastu oraz kardiomonitorów

Nr sprawy Szp/FZ – 65/2018

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – angiograficzny wstrzykiwacz kontrastu – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego, zintegrowany z angiografem w sposób umożliwiający zainicjowanie ze sterowni przy pomocy jednego przycisku podania kontrastu i odpowiednio opóźnionego startu akwizycji - ekspozycji radiologicznej. | TAK |  |
|  | Głowica montowana na statywie jezdnym (wózku) może być montowana do stołu lub podwieszona do sufitu | TAK |  |
|  | System ogrzewania kontrastu | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne napełnianie wkładów | TAK |  |
|  | Monitor sterujący z panelem dotykowym (touch screen) | TAK |  |
|  | Głowica strzykawki dostosowana do wkładów o poj. 150 m1 | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie: min. 1200 PSI (zakres 100 - 1200PSI) | TAK |  |
|  | Natężenie przepływu min. 0,1-45 ml/s | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania trybu zmiennego przepływu (Veriable Flow) - regulacja prędkości przepływu środka kontrastowego dzięki zastosowaniu kontrolera ręcznego. | TAK |  |
|  | Pamięć min. 50 wykonanych iniekcji i 40 protokołów badań. | TAK |  |
|  | Czujnik położenia głowicy zabezpieczający przed przypadkowym wstrzyknięciem | TAK |  |
|  | Zasilanie bezpośrednio ze źródła napięcia 220V — 230V (bez konieczności stosowania dodatkowych baterii) | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej wstrzykiwacza poprzez łącze internetowe | TAK |  |
|  | Menu wstrzykiwacza w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja postępowania wyświetlana w trakcie pracy na monitorze sterującym w języku polskim - asystent użytkownika | TAK |  |
|  | Zestaw startowy materiałów zużywalnych na 50 zabiegów / sterylny jednorazowy wkład, złącze szybkiego napełniania , sterylny jednorazowy dren pacjencki o długości 120 cm i wytrzymałości do 1000PSI | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)