# Załącznik nr 1.1.1 do SIWZ

# na dostawę systemu backup wraz z serwerem

# Nr sprawy Szp/FZ – 56/2018

# Zadanie nr 1.1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – System backup

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp | Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | *) 3 |
| I | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.x, 5.x, 6.x oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2016. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej |  |
| 2 | Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. |  |
| 3 | Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. |  |
| 4 | Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V |  |
| 5 | Oprogramowanie musi być licencjonowane w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone |  |
| 6 | Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej |  |
| 7 | Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków |  |
| 8 | Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji |  |
| 9 | Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. |  |
| 10 | Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania |  |
| 11 | Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia |  |
| 12 | Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie |  |
| 13 | Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware. |  |
| 14 | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji |  |
| 15 | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji |  |
| 16 | Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) |  |
| 17 | Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. |  |
| II | Wymagania RPO (recovery point objective) - czas w jakim należy przywrócić procesy po wystąpieniu awarii |  |
| 1 | Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej |  |
| 2 | Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora |  |
| 3 | Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie plików na taśmy |  |
| 4 | Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server |  |
| 5 | Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej |  |
| 6 | Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) |  |
| 7 | Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. |  |
| 8 | Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. |  |
| 9 | Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik |  |
| 10 | Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) |  |
| 11 | Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V |  |
| 12 | Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) |  |
| 13 | Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere |  |
| 14 | Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) |  |
| III | Wymagania RTO (recovery time objective) - akceptowalny poziom utraty danych wyrażony w czasie |  |
| 1 | Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla srodowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania |  |
| 2 | Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jaką migrację swoimi mechanizmami |  |
| 3 | Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków |  |
| 4 | Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure. |  |
| 5 | Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików |  |
| 6 | Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. |  |
| 7 | Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: Linux ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs BSD UFS, UFS2 Solaris ZFS, UFS Mac HFS, HFS+ Windows NTFS, FAT, FAT32, ReFS Novell OES NSS |  |
| 8 | Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. |  |
| 9 | Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. |  |
| 10 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników, grupy oraz pozwalać na odtworzenie haseł. |  |
| 11 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"). |  |
| 12 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze. |  |
| 13 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. |  |
| 15 | Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. |  |
| 16 | Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows |  |
| 17 | Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN |  |
| IV | Szkolenia |  |
| 1 | Certyfikowane szkolenie dla 2 administratorów |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

# Załącznik nr 1.1.2 do SIWZ

# na dostawę systemu backup wraz z serwerem

# Nr sprawy Szp/FZ – 56/2018

# Zadanie nr 1.2

# Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Serwer – 1szt.

# Nazwa własna …………………………………………………………........................……

# Oferowany model ………………………………………………………….........................

# Producent …………………………………………………………………………................

# Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

# Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry serwera | Oferowane parametry i warunki | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | *) 4 | 5 |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. |  | Brak punktacji |
| 3 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  | Brak punktacji |
| 4 | Procesor | Minimum jeden procesor czterordzeniowy dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 8500 punktów w teście PassMark testowany w trybie Single CPU dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net |  | Brak punktacji |
| 5 | RAM | 64GB RAM realizowane przez kości 32GB RDIMM DDR4- min. 2400 MHz. Możliwość rozszerzenia do 512 GB RAM. |  | Brak punktacji |
| 6 | Zabezpieczenia pamięci RAM | Korekcja błędów ECC |  | Brak punktacji |
| 7 | Interfejsy sieciowe | 4 interfejsy sieciowe 1Gb RJ45, oraz dwa interfejsy min. 16Gbps FC |  | Brak punktacji |
| 8 | Dyski twarde | Wyposażone w 12 dysków SAS min. 8TB każdy, |  | za zaoferowanie 12 dysków o pojemności 8TB każdy – 0 pkt. za zaoferowanie 12 dysków o pojemności 12TB każdy– 5 pkt. Zastosowanie w serwerze dodatkowych dwóch dysków SSD o pojemności co najmniej 150GB każdy – 5 pkt. |
| 9 | Kontroler RAID | RAID Controller (RAID 0,1,5,6) wbudowany pamięć cache min. 2GB. Pozwalający na podłączenie serwera do sieci SAN. Min. 2 porty, transfer 12 Gb/s full duplex na port. Bootowanie przez BIOS, UEFI, PCI BIOS 3.0. Obsługiwane protokoły: SCSI-FCP, FCP-2, FCP-3, FC-SP. Wspieranie standardów FC-SP i NPIV |  | Brak punktacji |
| 10 | Porty | Minimum 2 porty USB 3.0 |  | Brak punktacji |
| 11 | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  | Brak punktacji |
| 12 | Zasilacze | Redundantne. Minimum 2 sztuki z możliwością wymiany bez wyłączenia. Certyfikatem wydajności Platinum Level |  | Brak punktacji |
| 13 | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. |  | Brak punktacji |
| 15 | Warunki gwarancji | Oferowane urządzenia muszą być objęte usługą serwisu gwarancyjnego na okres 36 miesięcy oraz świadczenia usługi wparcia technicznego oprogramowania na okres 36 miesięcy. Zamawiający w czasie trwania gwarancji wymaga dostępu do firmwarów sterowników oraz aktualizacji oprogramowania w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego |  | Brak punktacji |
| 16 | Karta zdalnego zarządzania | Serwer powinien zostać wyposażony w kartę zdalnego zarządzania z możliwością logowania się do systemu operacyjnego zainstalowanego na tym serwerze. Karta powinna pozwalać na: - Dostęp do danych producenta (model, numer części, numer seryjny, itp.); - Możliwość przewidywania awarii podsystemu chłodzenia itp.; - Automatyczne powiadomienia (w tym e-mail); - Monitoring stanu serwera i podzespołów; - Gospodarka logami systemowymi. Zdalna konfiguracja, podnoszenie mikrokodu, zasilania; - Zarządzanie użytkownikami, współpraca z LDAP; - Możliwość zdalnego montowania napędu dyskietek, CD, DVD, USB lub obrazu ISO |  | Brak punktacji |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 3 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)