Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2019

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – ZESTAW DO UROLOGICZNEJ LITOTRYPSJI

# ENDOSKOPOWEJ- 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp | PARAMETR | WARUNEK KONIECZNY | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Charakterystyka ogólna |
| 1.1. | Zestaw do urologicznej litotrypsji endoskopowej umożliwiający litotrypsję w całym układzie moczowym: pęcherz, moczowód i nerki, dostosowany do pracy z wszystkimi popularnymi rodzajami sztywnych endoskopów urologicznych o prostym kanale roboczym i bocznej optyce. Zestaw po instalacji gotowy do wykonywania zabiegów bez dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 1.2. | Aparat fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji (wyklucza się zaoferowanie urządzenia demo lub powystawowego). | Tak |  |
| 1.3. | Rok produkcji 2018 | Tak, podać. |  |
| 1.4. | Typ litotryptora: pneumatyczny i ultradźwiękowy | Tak |  |
| 1.5. | Przeznaczenie litotryptora: Litotrypsja kamieni w pęcherzu moczowym Litotrypsja kamieni w moczowodzie Litotrypsja kamieni w nerkach (zarówno z dostępu moczowodowego jak i PCNL) | Tak |  |
| 2. | Parametry techniczne |
| 2.1. | Zintegrowane w jednej obudowie moduły litotrypsji pneumatycznej i ultradźwiękowej | Tak |  |
| 2.2. | Możliwość wykonywania i wyboru rodzaju litotrypsji : tylko pneumatyczna tylko ultradźwiękowa łączona: pneumatyczna i ultradźwiękowa równocześnie | Tak |  |
| 2.3. | Możliwość zasilania aparatu w sprężone powietrze z centralnej, szpitalnej instalacji sprężonego powietrza lub z dedykowanego kompresora | Tak |  |
| 2.4. | Możliwość wyboru trybu wyzwalania pneumatycznych impulsów kruszących: impulsy pojedyncze seria impulsów | Tak |  |
| 2.5. | Możliwość wyboru częstotliwości pneumatycznych impulsów kruszących w zakresie 1 – 12 Hz | Tak |  |
| 2.6. | Ustawianie mocy pneumatycznych impulsów kruszących w zakresie 10-100% | Tak |  |
| 2.7. | Wyświetlanie ustawionych parametrów litotrypsji pneumatycznej (moc, częstotliwość, ilość impulsów wyzwolonych podczas zabiegu) na ekranie LCD. | Tak |  |
| 2.8. | Możliwość wyboru stosunku czasu pracy do czasu spoczynku głowicy ultradźwiękowej w jednostce czasu (tzw. cykl pracy) w zakresie 10-100% | Tak |  |
| 2.9. | Ustawienie mocy ultradźwiękowych impulsów kruszących w zakresie 10-100% | Tak |  |
| 2.10. | Wyświetlanie ustawionych parametrów litotrypsji ultradźwiękowej (moc, cykl pracy, łączny czas działania głowicy ultradźwiękowej podczas zabiegu) na ekranie LCD. | Tak |  |
| 2.11. | Możliwość jednoczesnego odsysania płynu i fragmentów kamieni z miejsca operacyjnego podczas litotrypsji ultradźwiękowej i łączonej (pneumatyczno – ultradźwiękowej) | Tak |  |
| 2.12. | Zintegrowany z aparatem mechanizm automatycznie uruchamiający ssanie w momencie wyzwolenia ultradźwiękowych impulsów kruszących | Tak |  |
| 2.13. | Sterowanie każdym rodzajem litotrypsji i odsysaniem za pomocą jednego zintegrowanego kontrolera podłogowego | Tak |  |
| 2.14. | Możliwość stosowania sond giętkich do litotrypsji pneumatycznej | Tak |  |
| 3. | WYPOSAŻENIE |
| 3.1. | Wyposażenie do litotrypsji pneumatycznej: kompletna głowica pneumatyczna wraz z przewodem powietrza, uszczelkami i pojemnikiem do przechowywania – 1 komplet sonda wielorazowa Ø 2,0 mm x dł. minimum 425mm - 1 szt. sonda wielorazowa Ø 1,0 mm x dł. minimum 605 mm – 1 szt. sonda wielorazowa Ø 1,0 mm x dł. minimum 570 mm – 1 szt. sonda wielorazowa Ø 0,8 mm x dł. minimum 605 mm – 1 szt. | Tak, opisać |  |
| 3.2. | Wyposażenie do litotrypsji ultradźwiękowej: kompletna głowica ultradźwiękowa wraz z kablem zasilającym, kompletem kluczy do mocowania sond i pojemnikiem do przechowywania – 1 komplet sonda wielorazowa Ø 3,3 - 3,8 mm x dł. minimum 403 mm – 10 szt. sonda jednorazowa Ø 1,5 mm x dł. minimum 570 mm – 2 szt. | Tak, opisać |  |
| 3.3. | Pojemnik na usunięte kamienie w układzie odsysania, mocowany do obudowy aparatu | Tak |  |
| 3.4. | Przewód sprężonego powietrza do zasilania modułu pneumatycznego aparatu i pompy ssącej, wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do centralnej instalacji sprężonego powietrza | Tak |  |
| 3.5. | Kontroler podłogowy do sterowania aparatem | Tak |  |
| 3.6. | Pompa ssąca z regulacją siły ssania w zakresie minimum -0,2 do -0,8 bar, zasilana sprężonym powietrzem, nie wymagająca zasilania elektrycznego | Tak, opisać |  |
| 3.7. | Układ ssący wyposażony w dwa słoje wraz z uchwytami mocującymi i komplet przewodów łączeniowych | Tak, opisać |  |
| 4. | GWARANCJA I SERWIS |
| 4.1. | Autoryzowany przez producenta aparatu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, opisać |  |
| 4.2. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | Tak |  |
| 4.3. | Przeglądy, konserwacje oraz wymiany zalecane przez producenta wykonywane w czasie gwarancji bezpłatnie. | Tak, opisać |  |
| 4.4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych – minimum 10 lat od daty instalacji | Tak, podać |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)