Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Tonometr bezdotykowy - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | WARUNEK GRANICZNY | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tonometr bezdotykowy | Tak |  |
| 2. | Zakres pomiaru 1-60 mm Hg | Tak, podać |  |
| 3. | Ustawienie zakresu pomiaru: APC40, APC60 (APC - automatyczna kontrola podmuchu), 40, 60 [mm Hg] | Tak, podać |  |
| 4. | Odległość robocza: 11 mm (dyszy od szczytu rogówki) | Tak, podać |  |
| 5. | Źródło fiksacji: wewnętrzne źródło światła | Tak, podać |  |
| 6. | Kompensacja IOP o grubość rogówki (wartość grubości rogówki wprowadzona manualnie) | Tak |  |
| 7. | Kontrola wartości pomiarowych: Automatyczne wykrywanie najlepszej wartości i automatyczne dopełnianie badania (funkcja Auto Complete) | Tak |  |
| 8. | Naprowadzanie, ogniskowanie: automatyczne naprowadzanie w osi X, Y, Z. Automatyczny pomiar | Tak |  |
| 9. | Monitor min. 5,7 cala, odchylany | Tak, podać |  |
| 10. | Drukarka termiczna z gilotyną | Tak |  |
| 11. | Możliwość przenoszenia danych pacjenta za pomocą karty elektronicznej | Tak |  |
| 12. | Możliwość podłączenia czujnika kodów kreskowych | Tak |  |
| 13. | Interfejsy danych: RS-232C, LAN, USB | Tak |  |
| 14. | Stolik z elektryczną regulacją wysokości na jedno urządzenie | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Soczewka do mikroskopu- 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Soczewka szerokokątna o mocy 132 D do oftalmoskopu operacyjnego EIBOS 2 .  Złącze bagnetowe. Soczewka wielokrotnego użytku. Do sterylizacji w autoklawie.

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek medyczny  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Warunek graniczny | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa BAYDUR. Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | Tak podać |  |
| 4 | Wózek wyposażony w pięć szuflad – 2 o wysokości 150 mm, – 3 o wysokości 100 mm, Szuflady wykonane w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości. Szuflady oraz szuflada boczna zamykane centralnie | Tak podać |  |
| 5 | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | TAK |  |
| 6 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm i max 125 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem | TAK podać |  |
| 7 | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - dwie przezroczyste odchylane kieszenie - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka | TAK |  |
| 8 | Możliwość wyboru kolorystyki szuflad | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do badań naczyniowych ABI, TBI i PVR– 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kontrola przebiegu całego nasycenia tlenem i ciśnienia podczas badania ABI, TBI i pulsu za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 2 | Badanie przy użyciu sondy PPG oraz PV | TAK |  |
| 3 | Możliwość pomiaru temperatury stopy przy użyciu opcjonalnej sondy | TAK |  |
|  | Wyposażenie |
| 4 | Dedykowane oprogramowanie | TAK |  |
| 5 | Kabel USB – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Kabel zasilający – 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Adapter AC – 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Przewody – 6 szt. | TAK |  |
| 9 | Sonda PPG z uchwytem– 2 szt. | TAK |  |
| 10 | Zacisk PPG – 2 szt. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Ssak elektryczny — 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Warunek GRANICZNY | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ssak przenośny akumulatorowo-sieciowy, umożliwiający łatwe i szybkie wykorzystanie na oddziale oraz przy transporcie pacjenta | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne: Wysokość: 220 mm (+/- 5 mm), Szerokość: 420 mm (+/- 5 mm), Głębokość: 130 mm (+/- 5 mm), | TAK Podać |  |
| 3 | Urządzenie zasilane przez zaplombowane baterie ołowiowo-kwasowe o wydajności przy max. pracy ciągłej 45 min (+/- 10%) | TAK Podać |  |
| 4 | Wbudowana pompa próżniowa, przeponowa bezolejowa | TAK |  |
| 5 | Elementy sterujące i wyłącznik membranowy umieszczone na zewnętrznym przednim panelu | TAK |  |
| 6 | Płynna regulacja mocy ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przednim panelu wraz ze wskaźnikiem mocy ssania | TAK |  |
| 7 | System ostrzegania o niewystarczającej pojemności baterii wraz z zabezpieczeniem przed jej całkowitym rozładowaniem oraz przeładowaniem | TAK |  |
| 8 | Moc ssania w zakresie min 50-550 mmHg z płynną regulacją | TAK Podać |  |
| 9 | Przepływowość min 20 l/min | TAK Podać |  |
| 10 | Zasilanie 220/240 V | TAK |  |
| 11 | Ssak wyposażony w automatyczną wbudowaną ładowarkę | TAK |  |
| 12 | Wskaźnik stanu/ naładowania baterii — 3 diody z 5 stadiami | TAK |  |
| 13 | Waga ssaka max. 4 kg | TAK Podać |  |
| 14 | Dodatkowo butla 1,5l – 2,0l— 1 szt. | TAK |  |
| 15 | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – System pozycjonerów – 1 zestaw

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Zestaw do stabilizacji pacjenta na stole operacyjnym do zabiegów w endoskopii i bariatrii | Podać /model typ/ dołączyć dokument potwierdzający |  |
|  | Poduszka składająca się z dwóch części: podstawy i podgłówka | Tak |  |
|  | System przeznaczony dla pacjentów o różnej wadze ( w tym bariatrycznych – BMI do 70) | Tak |  |
|  | System nie wymaga stosowania pasów mocujących. Stabilny w nachyleniu bocznym do 15º i pozycji Trendelenburga do 22º. | Tak |  |
|  | Wyraźne oznaczenie miejsca ułożenia ramion i szyi pacjenta. | Tak |  |
|  | Wypełnienie z pianki poliuretanowej. Zewnętrzna warstwa wodoodporna, zgrzewana | Tak |  |
|  | Poduszka o właściwościach hipoalergicznych, antystatyczna, nie zwierająca lateksu, przezierna dla promieni RTG. Możliwość mycia i dezynfekcji | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Wózek do transportu i przechowywania endoskopów – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Warunek graniczny | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4*) |
|  | Fabrycznie nowy (nie powystawowy). | Tak |  |
|  | Wózek do transportu i krótkotrwałego przechowywania endoskopów | Tak |  |
|  | Pojemność wózka 5 tac | Tak |  |
|  | Wyposażony w 4 obrotowe kółka z hamulcami | Tak |  |
|  | Wykonanie z wytrzymałego tworzywa ABS, | Tak |  |
|  | Wymiary wózka (+/-3cm): dł. 65 x szer. 55 x wys. 90 cm, | Tak |  |
|  | Blat wózka zagłębiony umożliwiający ustawienie tacy i zapobiegający przed jej zsunięciem – wymiary zagłębienia dostosowane do wymiarów tacy | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w prowadnice dla tac zapobiegające stykaniu się tac podczas transportu (nie dopuszcza się systemu półkowego) | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 tac dostosowanych do wózka | Tak |  |
|  | Tace wyposażone w przezroczyste pokrywy | Tak |  |
|  | Zestaw wkładów sterylnych dostosowane wielkością do pojemnika (zestaw zawierający 3 różne wkłady jednorazowe oznaczone kolorystycznie różnymi kolorami: pierwszy do wyłożenia pojemnik, dugi do zakrycia endoskopu czystego, trzeci do zakrycia i oznaczenia endoskopu brudnego) eliminujący ryzyko pomyłek w procesie reprocesowania endoskopów. Trzy wkłady pakowane zbiorczo w jedno opakowanie – do wózka dołączyć minimum 10 zestawów wkładów | Tak |  |
|  | Dozownik do wkładów sterylnych z możliwością montażu na ścianie – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek, tace oraz wkłady oznaczone jako wyrób medyczny (załączyć deklaracje zgodności dla wymienionych produktów) | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.8 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Szyna CPM kończyny dolnej – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Szyna CPM wyposażona sterujący z ekranem dotykowym w gumowej obudowie | TAK |  |
| 2 | Możliwość ustawienia parametrów tj. kąt zgięcia, wyprostu, czasu utrzymania, prędkości, czasu pracy | TAK |  |
| 3 | Wymagane tryby pracy: - Intuicyjna zmiana ustawień aparatu poprzez jedno kliknięcie, które umożliwia ustawienie bezbolesnej i bezpiecznej pozycji zgięcia maks. 20° - CPM zwalnia do minimalnej prędkości podczas pierwszego i ostatniego ruchu w zakresie maks.10º dla zgięcia i wyprostu - Rozgrzewki od poziomu maks. 70% zakresu ruchu ze zwiększeniem o maks. 5% przy każdym kolejnym ruchu - Terapia z min. 3 poziomami aktywnego ćwiczenia z oporem - Min. 3-krotne rozciąganie w zakresie 10% maksymalnej wartości ustawionego kąta zgięcia | TAK |  |
| 4 | Możliwość czyszczenia podparcia kończyny dolnej | TAK |  |
| 5 | Waga szyny maks. 12 kg | TAK |  |
| 6 | Wymiary szyny maks. 95x33x33 cm | TAK |  |
| 7 | Zakres zgięcia i wyprostu min. -10 do 120° | TAK |  |
| 8 | Zakres prędkości min. 40 do 145° na minutę | TAK |  |
| 9 | Możliwość pracy z pacjentami o wzroście od 145 do 195 cm | TAK |  |
| 10 | Możliwość pracy z pacjentami o długości kończyny w zakresie 71-99 cm | TAK |  |
| 11 | Maksymalna waga użytkownika min. 135 kg | TAK |  |
| 12 | Pobór mocy maks. 20 W | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.9 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 9

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Rower treningowy stacjonarny – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Kierownica U-kształtna z nasadzanymi uchwytami | TAK |  |
| 2 | Kółka transportowe i wyrównanie wysokości | TAK |  |
| 3 | Samonastawne pedały z paskami | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości siedziska | TAK |  |
| 5 | Uchwyt do tabletów, smartfonów itp. | TAK |  |
| 6 | Uchwyt na butelkę | TAK |  |
| 7 | Dostępne programy treningowe z profilami: 10 treningów profilowych ustawionych fabrycznie. Innowacyjny konfigurator treningów oferuje możliwość dowolnego rozszerzenia | TAK |  |
| 8 | Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności (Recovery Test) | TAK |  |
| 9 | Trening sterowany tętnem | TAK |  |
| 10 | Trening swobodny bez wytycznych (szybki start) | TAK |  |
| 11 | Wskaźnik osobistych stref tętna | TAK |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe (230 V) | TAK |  |
| 13 | Wskaźnik aktualnego stopnia hamowania („aktualnie włączony bieg”) | TAK |  |
| 14 | Wyświetlane w czasie treningu wartości podstawowe: Czas treningu, prędkość, dystans, kadencja w obrotach na minutę, częstotliwość uderzeń serca, zużycie energii | TAK |  |
| 15 | Ilość pamięci do zapisu indywidualnych treningów użytkowników: minimum 4 użytkowników | TAK |  |
| 16 | Wysokiej jakości odporna na pot obudowa pokryta szkłem akrylowym ok. 200 x 200 mm | TAK |  |
| 17 | Wyświetlacz: Kolorowy wyświetlacz TFT 155 x 86 mm | TAK |  |
| 18 | Koło zamachowe: 10 kg | TAK |  |
| 19 | Przełożenie: 1:10 | TAK |  |
| 20 | System hamowania: Indukcyjny system hamowania | TAK |  |
| 21 | Zakres obciążenia: W trybie AUTOMATYCZNYM: 25 - 400 Watt (co 5 Watt) W trybie RĘCZNYM: 20 stopni hamowania (biegi) | TAK |  |
| 22 | Klasa urządzenia wg DIN EN 957 | TAK |  |
| 23 | Maks. obciążenie wagowe: 150 kg | TAK |  |
| 24 | Wymiary po rozłożeniu dł. / szer. / wys. w cm: 119/55/137 | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.10 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 10

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych– 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | 7” kolorowych wyświetlacz (panel dotykowy) | TAK |  |
| 2 | Analiza 10 ostatnich przeprowadzonych treningów | TAK |  |
| 3 | Statystyki z treningu do analizy długoterminowej | TAK |  |
| 4 | Gotowe protokoły treningowe | TAK |  |
| 5 | Bezpieczne zapięcia stóp z paskami rzepowymi | TAK |  |
| 6 | Regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi) | TAK |  |
| 7 | Regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi) | TAK |  |
| 8 | Stabilne ergonomiczne uchwyty | TAK |  |
| 9 | Automatyczna kontrola spastyczności | TAK |  |
| 10 | Wbudowane programy do walki ze spastycznością | TAK |  |
| 11 | Automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie) | TAK |  |
| 12 | Praktyczny uchwyt na butelkę | TAK |  |
| 13 | Licznik pracy rotora | TAK |  |
| 14 | Gumowane kółka transportowe | TAK |  |
| 15 | Terapia kończyn górnych i dolnych | TAK |  |
| 16 | Wysokość od 109-120 cm | TAK |  |
| 17 | Długość 85 cm | TAK |  |
| 18 | Szerokość 67,5 cm | TAK |  |
| 19 | Minimalny rozstaw nóg 12 cm | TAK |  |
| 20 | Maksymalny rozstaw nóg 25 cm | TAK |  |
| 21 | Waga 52 kg | TAK |  |
| 22 | Zasilanie 230 V | TAK |  |
| 23 | Zakres momentu siły dla nóg min. 2-8 Nm | TAK |  |
| 24 | Zakres momentu siły dla rąk min. 2-5 Nm | TAK |  |
| 25 | Zakres promienia ruchu pedałów regulowany min. 55-130 mm | TAK |  |
|  | Zakres obrotów: Pasywny 0-60 obr/min Aktywny 0-90 obr/min | TAK |  |
| 26 | Maksymalna waga użytkownika 130 kg | TAK |  |
| 27 | W zestawie rękawice dla tetraplegików (2 komplety) | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

…..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.11 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 11

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stół do rehabilitacji – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | 7-sekcyjny stół do terapii manualnej z pivotem | TAK |  |
| 2 | Regulowany zagłówek w zakresie min. -70º do +40º za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 3 | Podgłówek z wycięciem na twarz plus zatyczka | TAK |  |
| 4 | Boczki podgłówka opuszczane | TAK |  |
| 5 | Sekcja środkowa regulowana elektrycznie w zakresie min. 0-30 stopni | TAK |  |
| 6 | Opuszczane boczki w części środkowej leżyska | TAK |  |
| 7 | Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana ramą umieszczoną w podstawie stołu, umożliwiającą regulacje wysokości z każdego miejsca stołu | TAK |  |
| 8 | Stół wyposażony w klucz magnetyczny zabezpieczający przez niepożądaną zmianą wysokości umiejscowiony w podstawie stołu | TAK |  |
| 9 | Wymiary (dł x szer.) min. 2050x690 mm | TAK |  |
| 10 | Podstawa z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami | TAK |  |
| 11 | Wysokość regulowana elektrycznie min. 510÷990 mm | TAK |  |
| 12 | Waga stołu min. 120 kg dla większej stabilności | TAK |  |
| 13 | Możliwość zamontowania bananka pachwinowego i bananków barkowych | TAK |  |
| 14 | Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych | TAK |  |
| 15 | Kąt pochylenia podnóżka min. +85 º /0 º | TAK |  |
| 16 | Tapicerka wykonana jest z atestowanych materiałów w kilku wersjach kolorystycznych | TAK |  |
| 17 | Maksymalne obciążenie min. 225 kg | TAK |  |
| 18 | Grubość tapicerki min. 40 mm | TAK |  |
| 19 | W zestawie wieszak mocowany do podstawy stołu na ręcznik papierowy | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

…..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.12 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 12

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia - Aparat do magnetoterapii  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tryb pracy: programowy/manualny | TAK |  |
| 2 | Masa łączna zestawu: max. 30 kg | TAK |  |
| 3 | Baza wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
| 4 | Wybór jednostek chorobowych wg nazwy schorzenia | TAK |  |
| 5 | Edycja nazw programów użytkownika | TAK |  |
| 6 | Zegar zabiegowy | TAK |  |
| 7 | Dwa uniwersalne gniazda aplikatorów | TAK |  |
| 8 | Automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora | TAK |  |
| 9 | Kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt | TAK |  |
| 10 | Emisja ciągła i impulsowa | TAK |  |
| 11 | Szeroki zakres częstotliwości | TAK |  |
| 12 | Pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników | TAK |  |
| 13 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie | TAK |  |
| 14 | 50 wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
| 15 | 10 programów do ustawienia dla użytkowników | TAK |  |
| 16 | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu i aplikatora | TAK |  |
| 17 | Maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora | TAK |  |
| 18 | Parametry trybu impulsowego impuls: 1s/przerwa 0,5 – 8 s. | TAK |  |
| 19 | Zakres częstotliwości: min. 2 – 120 Hz | TAK |  |
| 20 | Zegar zabiegowy: min. 1 – 30 min | TAK |  |
| 21 | Zasilanie, pobór mocy: max. 230 V, 50 Hz, 450 W | TAK |  |
| 22 | Wymiary sterownika: max. 30x30x13 cm | TAK |  |
| 23 | Masa sterownika: max. 6 kg | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.13 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 13

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do elektroterapii – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dwa niezależne kanały zabiegowe do elektroterapii (dwa różne zabiegi w jednym czasie) | TAK |  |
| 2 | Możliwość wyboru dla każdego z kanałów elektroterapii różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów - czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp. | TAK |  |
| 3 | Monochromatyczny ekran LCD min 7” | TAK |  |
| 4 | Generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne | TAK |  |
| 5 | Krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji | TAK |  |
| 6 | Możliwość pracy w trybie CC i CV | TAK |  |
| 7 | Graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna | TAK |  |
| 8 | Encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń – w oprogramowaniu | TAK |  |
| 9 | Gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów min. 200 – w oprogramowaniu | TAK |  |
| 10 | Możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych | TAK |  |
| 11 | Możliwość zapisania własnych procedur min. 100 | TAK |  |
| 12 | 3 rodzaje prądów w jednym zabiegu min. 80 | TAK |  |
| 13 | System kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii | TAK |  |
| 14 | Aparat zamocowany na wózku z 6 szufladami | TAK |  |
| 15 | Możliwość integracji z modułem vaccum mocowanym w wózku | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy aparatu o moduły: -Baterii -Laseroterapii -Vacuum -sEMG/EMG -2 dodatkowe kanały do elektroterapii | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.14 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr  14

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Zestaw pomocniczego sprzętu rehabilitacyjnego– 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr | Oferowane parametry *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Woreczki z piaskiem z materiału skóropodobnego – 2kg - 6 szt. | TAK |  |
| 2 | Opaska do mocowania elektrod silikonowych 40x10 cm - 4 szt. | TAK |  |
| 3 | Opaska do mocowania elektrod silikonowych 40x10 cm - 4 szt. | TAK |  |
| 4 | Schodek drewniany 20x25x45 cm (wys.x szer. x dł.) - 2 szt. | TAK |  |
| 5 | Wałek rehabilitacyjny 25x60cm - tapicerowany - 5 szt. | TAK |  |
| 6 | Wałek rehabilitacyjny 20x60cm - tapicerowany - 10 szt. | TAK |  |
| 7 | Dysk sensomotoryczny do ćwiczeń (Beret) śr 33 cm - 4 szt. | TAK |  |
| 8 | Poduszka do ćw. równoważnych 50x41x6 cm - 5 szt. | TAK |  |
| 9 | Półwałek rehabilitacyjny 60x15x10 cm – tapicerowany - 10 szt. | TAK |  |
| 10 | Dysk sensomotoryczny do ćwiczeń (Beret) śr 55 cm - 4 szt. | TAK |  |
| 11 | Laska gimnastyczna plastikowa 90 cm - 20 szt. | TAK |  |
| 12 | Klin Kaltenborna duży, dł. 20 cm x szer. 10 cm x wys. 4,5 / 8 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 13 | Podwieszka pod miednicę KC-08 - 10 szt. | TAK |  |
| 14 | Mata gimnastyczna piankowa z oczkiem do wieszania 180x58x1,5cm - 20 szt. | TAK |  |
| 15 | Wieszak na maty z oczkiem - typ 40 - 2 szt. | TAK |  |
| 16 | Taśma do ćwiczeń 45 m – żółta - 2 szt. | TAK |  |
| 17 | Taśma do ćwiczeń 45 m – czerwona - 2 szt. | TAK |  |
| 18 | Taśma do ćwiczeń 45 m – limonka - 2 szt. | TAK |  |
| 19 | Taśma do ćwiczeń 45 m – zielona - 2 szt. | TAK |  |
| 20 | Taśma do ćwiczeń 45 m – niebieska - 2 szt. | TAK |  |
| 21 | Ekspandery do ćwiczeń - 20 szt. | TAK |  |
| 22 | Widełki stroikowe do badań polineuropatii i uszkodzeń słuchu - 1 szt. | TAK |  |
| 23 | Stetoskop z dwutonową membraną - 1 szt. | TAK |  |
| 24 | Ciśnieniomierz elektroniczny - 2 szt. | TAK |  |
| 25 | Piłka gimnastyczna śr. 55 cm - 10 szt. | TAK |  |
| 26 | Piłka nadmuchiwana śr 25 cm - 10 szt. | TAK |  |
| 27 | Piłka lekarska 3 kg, 17 cm - 10 szt. | TAK |  |
| 28 | Hantelek żeliwny pokryty winylem 1 kg - 4 szt. | TAK |  |
| 29 | Hantelek żeliwny pokryty winylem 2kg - 4 szt. | TAK |  |
| 30 | Piłka śr 12 cm, waga 1 kg - 4 szt. | TAK |  |
| 31 | Obciążniki na nadgarstki i kostki ciężar: 0,5 kg - 5 szt. | TAK |  |
| 32 | Obciążniki na nadgarstki i kostki ciężar: 1 kg - 5 szt. | TAK |  |
| 33 | Obciążniki na nadgarstki i kostki ciężar: 1,5 kg - 5 szt. | TAK |  |
| 34 | Obciążniki na nadgarstki i kostki ciężar: 2 kg - 5 szt. | TAK |  |
| 35 | Kształtka rehabilitacyjna tapicerowana 6x20x30cm - 20 szt. | TAK |  |
| 36 | Roler wałek do masażu - 3 szt. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    					……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.15 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 15

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek transportowy do przewożenia czystej bielizny – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | 2 regulowane półki |  |
|  | drzwiczki zamykane |  |
|  | 4 koła skrętne |  |
|  | wymiary: 105 x 58 x 107 cm +/- 3cm |  |
|  | 1x podstawa pod worek z pokrywą |  |
|  | 1x uchwyt worka 120L |  |
|  | wykonany z tworzywa sztucznego |  |
|  | odporność na preparaty dezynfekcyjne |  |
|  | deklaracja CE |  |
|  | Kuweta górna zamykana – jedno lub dwuczęściowa |  |
|  | 1 x kuweta boczna |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.16 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 16

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH O PEŁNEJ PRZEZIERNOŚCI I OBCIĄŻENIU MIN. 350 KG  - 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej o obciążeniu min. 350 kg umożliwiający prowadzenie procedury FAST . Wózek z materacem przeciwodleżynowy min. 8 cm umożliwiający długotrwałe leżenie pacjenta. | Podać /model typ/ dołączyć dokument potwierdzający |  |
|  | Wózek fabrycznie nowy rok produkcji 2019. Wózek umożliwiający opiekę i terapię do VI kategorii stanu zdrowia pacjenta SOR oraz IV stopnia IP. | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka ze wzmocnionymi spawami w systemie MIG i TIG. Rama leża pokryta powłoką epoksydową. Wszystkie ruchome części i oś, wyposażone w tuleje samosmarujące. Obciążenie maksymalne min. 350 kg | Tak |  |
|  | Ultra wzmocnienie konstrukcji stalowej poprzez pokrycie epoksydem polimeryzowanym w temperaturze 220 ° C i dodatkowej obróbce chemicznej przez utlenianie i pasywacje fosforanem chromu (nie dopuszcza się wyłącznie podstawowego pokrycia lakierem proszkowym) | Tak – opisać |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne wózka max– 2085mm /835 mm. Wózek umożliwia wykorzystanie procedur przyłóżkowych z wykorzystaniem promieniowania RTG oraz pełnej współpracy na całej powierzchni a aparatem RTG Ramię C. Wózek umożliwia wykonanie diagnostyki skriningowej serca z wykorzystaniem CW, TDI i TVI oraz badań transkranialnych, lokalizacji płynu w płucach oraz badania jamy brzusznej z CD/PW . | Tak- Podać |  |
|  | Regulacja wysokości dostosowana do wysokości stołów operacyjnych, łóżek szpitalnych i pełnej współpracy z ramieniem C : minimalna wysokość max 570 mm, maksymalna wysokość min. 880 mm | Tak- Podać |  |
|  | Leże wózka 2– sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch niecylindrycznych kolumnach. Oparcie leża gwarantujące wysoką stabilność przy obciążeniu maksymalnym min. 350 kg oraz łatwiejszą dezynfekcję w porównaniu z rozwiązaniem pantografowym, nożycowym, korbowym lub kolumnami cylindrycznymi. Kolumny w łatwo dezynfekowalnych, tworzywowych, teleskopowych osłonach. | Tak |  |
|  | Wymiary platformy leża max. 1900 mm x 650 mm. Materac znajdujący się na platformie leża z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym zsunięciem poprzez zabezpieczenie wzdłużne za pomocą taśmy mocowanej do wyprofilowanego uchwytu oraz zabezpieczenie boczne poprzez po przez rzepy pozycjonujące. | Tak |  |
|  | Regulacja hydropneumatyczna wysokości i przechyłów wzdłużnych ze sterowników nożnych znajdujących się z boku podstawy wózka | Tak |  |
|  | Odbojnice boczne- autonomiczne znajdujące się poza obrysem leża włącznie z elementami barierek chroniącymi cały bok wózka wykonane ze stali pokrytej tworzywem PVC i chroniące również system składania barierek przed jego uszkodzeniem | Tak |  |
|  | Krążki odbojowe znajdujące się we wszystkich rogach wózka z tworzywa ABS | Tak |  |
|  | Regulacja części plecowej w zakresie 80º +/- 5º, wspomagana min. dwoma sprężynami gazowymi | Tak- Podać |  |
|  | Podstawa wózka wykonana z mocnej stalowej ramy epoksydowej pokrytej łatwo dezynfekowalną osłoną wykonaną z formowanego ABS, z miejscem na butle tlenową i rzeczy pacjenta | Tak-Podać |  |
|  | Leże w pełni przezierne dla promieniowania RTG wykonane w technologii TC na całej długości leża. Pełna współpraca z ramieniem C na całej długości leża. | Tak |  |
|  | Barierki boczne po obu stronach łóżka wykonane: długość min 1250 mm, wysokość min. 360 mm. | Tak |  |
|  | Regulacja hydrauliczna pozycji Trendelenburga 20 º +/- 5 º – dźwignią nożną | Podać |  |
|  | regulacja hydrauliczna pozycji anty-Trendelenburga 20 º +/- 5 º – dźwignią nożną | Podać |  |
|  | Szczyty wózka wykonane ze stali nierdzewnej z uchwytami w kolorze czerwonym z blokadami chroniącymi przed przypadkowym wypadnięciem | Tak |  |
|  | Centralna blokada kół z blokadą we wszystkich rogach podstawy | Tak |  |
|  | Koła o średnicy min. 200 mm w obudowie ABS | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - zintegrowany fabrycznie w wózku teleskopowy wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 hakami chowany pod leżem od strony głowy - materac przeciwodleżynowy ( do II stopnia odleżyn) min. 8 cm | Tak – dołączyć dokument (lub broszurę) wydaną przez producenta potwierdzająca że materac jest przeciwodleżynowy |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.17 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 28A/2019

Zadanie nr 17

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do wspomagania terapii oddechowej – 2 szt

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Aparat do terapii HFNC (High-Flow Nasal Cannula) - generator wysokich przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe, tracheostomijne oraz maski. Fabrycznie nowe urządzenie. | TAK |  |
| 1.1. | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu. | TAK PODAĆ |  |
| 1.2. | 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stop. C | TAK PODAĆ |  |
| 1.3. | 2 zakresy ustawień przepływów: 2-25 l/min oraz 10-60 l/min | TAK PODAĆ |  |
| 1.4. | Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 95 %. | TAK PODAĆ |  |
| 1.5. | Zintegrowane mieszanie tlenu | TAK PODAĆ |  |
| 1.6. | Wbudowany sensor tlenu | TAK PODAĆ |  |
| 1.7. | Przycisk wyciszania alarmu | TAK PODAĆ |  |
| 1.8. | Waga: 2,1 kg (sam aparat) 3,4 kg (aparat w opak. z akcesoriami) | TAK PODAĆ |  |
| 1.9. | Wymiary urządzenia : 29,5 cm x 17 cm x 17,5 cm | TAK PODAĆ |  |
| 1.10. | Zasilanie: 50-60Hz 100-115 V ~ 2.1 A (2.2 A max) / 220-240 V ~ 1.5 A (3.2 A max | TAK PODAĆ |  |
| 1.11 | Pompa wewnętrzna - nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza. | TAK |  |
| 1.12 | Deklaracja CE potwierdzająca zgodność oferowanego wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42 EWG. | TAK |  |
| 2. | Statyw medyczny do aparatu HFNC wyposażony w uchwyt jezdny, - 1 uchwyt mocujący o nośności < 8 kg, - 1 uchwyt mocujący < 40 kg, zakończony uchwytem o nośności < 5 kg posiadającym 2 wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego. | TAK PODAĆ |  |
| 2.1. | Statyw wyposażony w półkę, koszyk składany, oraz podstawę jezdną z 4 kółkami cichobieżnymi - w tym 2 kółka z hamulcami. | TAK |  |
| 2.2. | Półka o wymiarach 30,5 cm x 17,5 cm wyposażona w 2 bolce mocujące aparat do HFNC | TAK PODAĆ |  |
| 2.3. | Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach 31 cm x 23 cm. | TAK PODAĆ |  |
| 2.4. | Wysokość statywu 162 cm, szerokość podstawy jezdnej 63,5 cm | TAK PODAĆ |  |
| 3. | 900 PT 561 Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą MR290. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 60 L/min. Zakończenie układu o kształcie zapewniającym prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii OPT942, OPT944, OPT946 i interfejsu do tracheostomii OPT 970, firmy Fisher&Paykel lub równoważny. Zapewnia bezpieczne połączenie kaniul donosowych serii OPT firmy Fisher&Paykel, charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 60 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Układ oddechowy z czasem użytkowania przez 14 dni – 5 kpl | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii 900PT561 firmy Fisher&Paykel lub równoważny. Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na główę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Kaniula wyposażona jest w dwie miękkie, wyprofilowne wyściółki przy policzkach pacjenta, zwiększające stabilność dopasowania i zmniejszące nacisk na twarz. Kolorystyczne oznaczenia 3 różnych rozmiarów umożliwiają błyskawiczny dobór właściwego rozmiaru. Dren kaniuli wykonany jest z elastycznego, oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Kaniula posiada dwa miękkie, elastyczne noski. Kształt nosków jest dopasowany do budowy nosa pacjenta i występuje w trzech rozmiarach: S, M, L. OPT942 rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) - wyściółka koloru pomarańczowego OPT944 rozmiar M (przepływ gazów 10-60 L/min) - wyściółka koloru niebieskiego OPT946 rozmiar L (przepływ gazów 10-60 L/min) - wyściółka koloru zielonego Produkt zalecany do użytku przez 14 dni – po 5 szt z każdego rozmiaru | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Łącznik tracheo do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii 900PT561 firmy Fisher&Paykel lub równoważny. - 5 szt | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Filtr do urządzenia typu AIRVO II, filtr zapewniający dopływ czystego powietrza, zalecany do wymiany co 3 m-ce - 3 szt | TAK PODAĆ |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub  wartości parametru)

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)