Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 48/2019

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Rejestrator do pomiaru pH-metrii i impedencji 1  szt.

Nazwa własna 		…………………………………………………………........................……

Oferowany model 	…………………………………………………………...............................

Producent		…………………………………………………………………………........

Kraj pochodzenia 	…………………………………………………………………....................

Rok produkcji                   ……………………………………………………………………………..

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Rejestracja pomiarów impedencji do 6 kanałów |  |
|  | Komunikacja rejestratora ze stacja roboczą za pomocą USB |  |
|  | Rejestracja poziomu pH do 2 kanałów |  |
|  | Rejestracja refluksu kwaśnego, słabo kwaśnego i niekwaśnego |  |
|  | Rejestracja refluksu płynnego, mieszanego i gazowego |  |
|  | Zasilanie bateryjne: 2x1,5V typ AA |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału PH w zakresie : 1Hz-0,1, Hz (1/sek-1/10sek) |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału impedencji 64Hz |  |
|  | Zakres pomiaru poziomu pH do 10 pH |  |
|  | Płynne ustawienie czasu rejestracji w zakresie od 1 do 48h |  |
|  | Możliwość wyboru zestawu buforów do kalibracji: - kalibracja sond w buforach o pH 4 i pH7 - kalibracja sond w buforach o pH7 i pH4 |  |
|  | Kalibracja cewników i przygotowanie rejestratora do badania bez użycia stacji roboczej |  |
|  | Oznakowanie zmiany pozycji, okresu posiłkowego na wyświetlaczu rejestratora |  |
|  | Podświetlane przyciski zmiany pozycji i okresu posiłkowego na klawiaturze rejestratora w okresie trwania zdarzenia |  |
|  | Rejestracja dolegliwości odczuwanych przez pacjenta |  |
|  | Rejestracja zmiany pozycji ciała |  |
|  | Rejestracja okresów posiłków |  |
|  | Możliwość wprowadzenia nr identyfikacyjnego pacjenta od 1 do 10 cyfr |  |
|  | Weryfikacja poziomu impedencji w 6 kanałach cewnika pH-Z przed rozpoczęciem badania |  |
|  | Współpraca z posiadanym przez Użytkownika medycznym oprogramowaniem AccuView pH-z w polskiej wersji językowej do analizy zarejestrowanych danych |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)