Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2020

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –Laser diodowy- 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wielofunkcyjny diodowy laser medyczny o dwóch źródłach światła: 980nm/30W dla trybu pracy ciągłej i 635nm/400mW z możliwością zawieszenia na ruchomym ramieniu dedykowanej stacji roboczej do lasera, przenoszenia lub postawienia na asystorze medycznym |  |
| 2. | Sterownik z oprogramowaniem medycznym z podziałem dziedzinowym na: mikrochirurgię, dermatologię, medycynę estetyczną, przezskórne zamykanie naczynek i zabiegi EVLT czyli operacji żylaków podudzi, laryngologię, biomodulację wraz z wgraną encyklopedią procedur zabiegowych |  |
| 3. | Włącznik nożny |  |
| 4. | Klucz USB - SMART KEY – inteligentny klucz do lasera z możliwością zapisania do 1000 nowych terapii oraz do 1000 pacjentów oraz serwisu i aktualizacji oprogramowania |  |
| 5. | Interlock, zasilacz i kabel zasilania sieciowego |  |
| 6. | Dedykowana walizka na akcesoria (rękojeści, aplikatory i światłowody) i duża walizka transportowa |  |
| 7. | Etykiety informacyjno – ostrzegawcze – 1 kpl. |  |
| 8. | Rękojeść zabiegowa z przewodem światłowodowym i 3 odstępnikami do waporyzacji zmian skórnych oraz przezskórnego zamykania naczynek w zakresie 0,5 do 1,5mm – 1 kpl. |  |
| 9. | Rękojeść zabiegowa wraz z 3 nasadkami metalowymi do zabiegów mikrochirurgicznych w zakresie bezkrwawego cięcia i koagulacji zmian skórnych – 1 kpl. |  |
| 10. | kwarcowy światłowód o średnicy 320 µm i długości 2,5m ze złączem SMA, - 1 szt. |  |
| 11. | Nóż diamentowy do światłowodu 320 µm – 1 kpl. |  |
| 12. | Sonda laserowa do biomodulcji i fotoodmładzania o mocy minimum 635nm/400mW wraz z przewodem elektrycznym |  |
| 13. | Pakiet do biomodulacji – aplikator soczewkowy - o średnicy ø 14mm – 1 szt. |  |
| 14. | Okulary ochronne – 4 pary: dla lekarza λ=980nm, dla lekarza, pacjenta i asysty uniwersalne λ=635nm, |  |
| 15. | Dedykowana, ergonomiczna stacja robocza do lasera i ewakuatora dymów zabiegowych - 1 kpl – 4 szt. |  |
| 16. | Ewakuator medyczny z certyfikatem do odciągania dymów zabiegowych z bakterii grzybów i wirusów z przewodem powietrza, filtrem do pracy ciągłej minim 32h oraz metalowym uchwytem do trzymania przewodu powietrza typu ,, gęsia szyjka’’ - 1 kpl |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)