Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2020

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:     Aparat  EKG -  szt.1

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zapis 12 odprowadzeń EKG 3-, 6-, 12-kanałowych Prędkość zapisu 25, 50 mm/s |  |
| 2 | Łatwa intuicyjna obsługa — typowe badania przy pomocy jednego przycisku |  |
| 3 | Zapis na papierze o szerokości min. 110 mm z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania |  |
| 4 | Zintegrowane zasilanie sieciowo — akumulatorowe (z w pełni naładowanego akumulatora możliwość wykonania min. 40 zapisów EKG w trybie AUTO) |  |
| 5 | Wewnętrzny ekran podglądowy graficzny — 6 kanałowy do podglądu sygnału EKG |  |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów |  |
| 7 | Obwody wejściowe w klasie CF odporne na impuls defibrylujący |  |
| 8 | Regulacja wzmocnienia zapisu: 2,5-20 mm/mV |  |
| 9 | Pasmo przenoszenia sygnału EKG: 0,5-150Hz (podać) i inne cyfrowe filtry sygnału EKG (podać) |  |
| 10 | Duża odporność na zakłócenia CMRR>100dB (podać) |  |
| 11 | Cyfrowa eliminacja zakłóceń sieciowych |  |
| 12 | Cyfrowa eliminacja pływania linii izoelektrycznej |  |
| 13 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem |  |
| 14 | Duża częstotliwość próbkowania sygnału umożliwiająca rejestrację impulsów stymulatora serca (podać wartość próbkowania) |  |
| 15 | Automatyczne pomiary parametrów amplitudowo-czasowych zespołów QRS |  |
| 16 | Pamięć przebiegów EKG pozwalająca na wykonanie kopii bieżącego zapisu EKG |  |
| 17 | Trwały, ergonomicznie ukształtowany kabel pacjenta ułatwiający wykonania badania |  |
| 18 | Wózek zapewniający mobilność aparatu i mieszczący potrzebne akcesoria |  |
| 19 | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) |  |
| 21 | Pamięć przebiegów EKG pozwalająca na wykonanie kopii bieżącego zapisu EKG |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)