Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do terapii uciskowej- 1 szt. – ZADANIE NR 1

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Wyposażenie : 2 x 12komorowy mankiet na kończynę górną, 2 x 12komorowy mankiet na kończynę dolną | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia 2 mankietów jednocześnie | Tak |  |
|  | Tryby pracy : sekwencyjny, falowy, preterapia + sekwencja, preterapia + fala | Tak |  |
|  | Regulacja ciśnienia : 20-90mmHg | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia urządzenia | Tak |  |
|  | Wymiary : 19x37,5x31,5cm | Tak, podać |  |
|  | Waga : max. 7kg | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie : 230V | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z komputerem | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze indywidualnie z poziomu komputera | Tak |  |
|  | Wyświetlacz graficzny | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wanna do masażu wirowego kończyn górnych - 1 szt. - ZADANIE NR 2

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego | Tak |  |
| 2 | Min. 44 dysze do hydromasażu | Tak, podać |  |
| 3 | Pojemność zabiegowa min. 40l | Tak, podać |  |
| 4 | Pojemność przelewowa max. 45l | Tak, podać |  |
| 5 | Waga urządzenia ok. 50 kg | Tak, podać |  |
| 6 | Wymiary max. 90 cm x 95 cm x 92 cm | Tak, podać |  |
| 7 | Zasilanie 230 V / 50 Hz | Tak, podać |  |
| 8 | Pobór prądu max. 5A | Tak, podać |  |
| 9 | System zabezpieczający przed pracą na sucho | Tak |  |
| 10 | Elektronicznie sterowane odkamienianie | Tak |  |
| 11 | Czujnik temperatury wody | Tak |  |
| 12 | Funkcja ciepłego prysznica | Tak |  |
| 13 | Hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (bierny masaż perełkowy) | Tak |  |
| 14 | Automatyczne napełnianie | Tak |  |
| 15 | Krzesło obrotowe w zestawie | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Platforma dynamograficzna - 1 szt. - ZADANIE NR 3

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Analiza dystrybucji obciążenia w osi pionowej, | Tak |  |
|  | Dynamiczny i statyczny pomiar obciążenia, | Tak |  |
|  | Ocena równowagi i balansu pacjentów, | Tak |  |
|  | Duży podest dla bezpieczeństwa pacjentów, | Tak |  |
|  | Pomiar m.in. przyspieszenia, prędkości, siły, | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia jednej lub dwóch kamer video rejestrujących przebieg testu, | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystywania biofeedbacku podczas ćwiczeń i testów, | Tak |  |
|  | Szerokie możliwości analizy danych oraz gotowe szablony raportów, | Tak |  |
|  | Gotowe protokoły pomiarowe i możliwość tworzenia własnych, | Tak |  |
|  | Oprogramowanie języku polskim, | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji parametrów ćwiczeń, | Tak |  |
|  | Eksport danych, tworzenie raportów multimedialnych. | Tak |  |
|  | Wyposażenie: podwójna platforma, podest z poręczą, stojak z komputerem i monitorem (dla terapeuty), stojak z telewizorem (dla pacienta), statyw z kamerą, oprogramowanie PC, niezbędne do poprawnego działania przewody. | Tak |  |
|  | Wymiary 1 płyty min. 630 x 300 x 140 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga całości maks. 35 kg | Tak. podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie statyczne min. 150 kg | Tak, podać |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Platforma stabilometryczna - 1 szt. - ZADANIE NR 4

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Platforma stabilometryczna do treningu z pacjentami neurologicznymi na stałym i niestabilnym podłożu | Tak |  |
|  | Niestabilne podłoże symulowane za pomocą poduszki gąbkowej z wyrysowaną podziałką do ustawienia stóp | Tak |  |
|  | Platforma umożliwiająca prowadzenie badań, trening oraz gry | Tak |  |
|  | System umożliwiający prowadzenia bazy danych oraz raportowanie postępu pacjenta w prowadzonej rehabilitacji | Tak |  |
|  | System umożliwiający prowadzenie testów i pomiarów tj.: test Limit of Stability, test CTSIB, pomiar CoP, pomiar dystrybucji obciążenia, śledzenie drogi oraz dowolnego ruchu i balansu dynamicznie i statycznie. | Tak |  |
|  | Komunikacja: USB | Tak, podać |  |
|  | Eksport do arkusza Excel | Tak, podać |  |
|  | Wymiary platformy (dł. x szer. x wys.): | min. 50 x 30 x 5 cm |  |
|  | Waga [kg]: | Maks. 3 kg |  |
|  | W zestawie mata do symulacji niestabilnego podłoża z podziałką | Tak |  |
|  | Do zestawu dołączony komputer typu laptop z procesorem min. i5, 4 GB RAM oraz min. 1 GB pamięci karty graficznej, interfejs sieciowy bezprzewodowy i przewodowy | Tak |  |
|  | Do zestawu dołączony stojak na komputer z ekranem min. 40” | Tak |  |
|  | Do zestawu dołączone składane poręcze asekuracyjne dla pacjenta z możliwością otoczenia go z 4 stron dla większej asekuracji | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Ergometr eliptyczny - 1 szt. - ZADANIE NR 5

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 200kg | Tak, podać |  |
|  | Zależne od prędkości obciążenie na poziomie min. od 15 do 200 kroków/min | Tak, podać |  |
|  | Możliwość manualnej zmiany obciążenia ze schodkiem o wartości min. 5 kroków/min | Tak, podać |  |
|  | Treningi min.: manualny, kardio, profile | Tak, podać |  |
|  | Stabilna podstawa ergometru | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych | Tak |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej / krokowej: min. 15 – 200 kroków | Tak, podać |  |
|  | Wymiary ergometru max. 185 x 80 x 180 cm | Tak |  |
|  | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu: min. poziom intensywności, czas, tętno | Tak, podać |  |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Waga ergometru max. ok 160 kg | Tak, podać |  |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stepper - 1 szt. - ZADANIE NR 6

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 200kg | Tak, podać |  |
|  | Zależne od prędkości obciążenie na min. poziomie od 15 do 155 kroków/min | Tak, podać |  |
|  | Możliwość manualnej zmiany obciążenia ze schodkiem o wartości min. 5 kroków/min | Tak, podać |  |
|  | Treningi: min. manualny, kardio, profile | Tak, podać |  |
|  | Stabilna podstawa ergometru | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych | Tak |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Klasa ochronności: min. IP21 | Tak, podać |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej / krokowej: min. 15 – 155 kroków | Tak, podać |  |
|  | Panel kontrolny z min. 5 przyciskami | Tak, podać |  |
|  | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) | Tak |  |
|  | Wymiary ergometru max. 110 x77 x 181 cm | Tak, podać |  |
|  | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu: min. WATT, poziom intensywności, czas, tętno, SpO2 (opcjonalnie) | Tak, podać |  |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Waga ergometru max. ok 110 kg | Tak, podać |  |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Cykloergometr - 1 szt. - ZADANIE NR 7

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście min. 120 – 210 cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 200kg | Tak, podać |  |
|  | Niezależne od prędkości obciążenie od min. 15 do 1100 Watt | Tak, podać |  |
|  | Regulacja pochylenia kierownicy: kąt 360º | Tak, podać |  |
|  | Stabilna podstawa cykloergometru | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych | Tak |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej: min 20-130 rpm | Tak, podać |  |
|  | Panel kontrolny z min. 5 przyciskami | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta | Tak |  |
|  | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) | Tak |  |
|  | Wymiary ergometru max. 128 x 62 x 146 cm | Tak, podać |  |
|  | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu min. WATT, RPM, TIME | Tak, podać |  |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Waga ergometru max. ok 65 kg | Tak, podać |  |
|  | Funkcja sterowania siodełkiem dla wygodnego wsiadania przez pacjentów ortopedycznych | Tak |  |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | Tak |  |
|  | Ergometr wyposażony w elektryczną regulację wysokości siodełka | Tak |  |
|  | Ergometr napędzany paskiem zapewniającym cichą pracę | Tak |  |
|  | Panel (wyświetlacz) ergometru obracany o min. 180º | Tak, podać |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.8 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Ergometr z siedziskiem i oparciem - 1 szt. - ZADANIE NR 8

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 200 kg | Tak, podać |  |
|  | Zależne od prędkości obciążenie na poziomie min. od 15 do 600 W | Tak, podać |  |
|  | Możliwość manualnej zmiany obciążenia z krokiem min. 5W | Tak, podać |  |
|  | Dokładność obciążenia: min. do 400 W – 5 %, powyżej 400W – 10% | Tak, podać |  |
|  | Treningi: min. manualny, kardio, profile | Tak, podać |  |
|  | Stabilna podstawa ergometru | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych | Tak |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Klasa ochronności: min. IP21 | Tak, podać |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej: min. 20 – 120 rpm | Tak, podać |  |
|  | Panel kontrolny z min. 5 przyciskami | Tak, podać |  |
|  | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) | Tak |  |
|  | Wymiary ergometru max. 160 x 54 x 125 cm | Tak, podać |  |
|  | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu: min. RPM, TIME, WATT | Tak, podać |  |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Waga ergometru max ok. 75 kg | Tak, podać |  |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.9 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Rotor kończyn górnych - 1 szt. - ZADANIE NR 9

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Terapia kończyn górnych i dolnych | Tak |  |
|  | wysokość max. 130 cm | Tak, podać |  |
|  | długość max. 70 cm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość max. 70 cm | Tak, podać |  |
|  | minimalna odległość między stabilizatorami stóp (mierzona od wewnętrznej strony) max. 12 cm | Tak, podać |  |
|  | maksymalna odległość między stabilizatorami stóp (mierzona od wewnętrznej strony) min. 25 cm | Tak, podać |  |
|  | masa urządzenia max. 55 kg | Tak, podać |  |
|  | zakres regulacji rpm: tryb bierny : 1-60rpm, tryb czynny :1 90rpm | Tak, podać |  |
|  | duży min. 7” kolorowy wyświetlacz (panel dotykowy) | Tak |  |
|  | analiza min. 10 ostatnich przeprowadzonych treningów | Tak |  |
|  | statystyki z treningu do analizy długoterminowej | Tak |  |
|  | liczne gotowy protokoły treningowe | Tak |  |
|  | bezpieczne zapięcia stóp z paskami rzepowymi | Tak |  |
|  | regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi) | Tak |  |
|  | regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi) | Tak |  |
|  | stabilne ergonomiczne uchwyty | Tak |  |
|  | automatyczna kontrola spastyczności (Anti-Spastic Control) | Tak |  |
|  | wbudowane programy do walki ze spastycznością | Tak |  |
|  | automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie) | Tak |  |
|  | uchwyt na butelkę | Tak |  |
|  | licznik pracy rotora | Tak |  |
|  | gumowane kółka transportowe | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.10 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą - 1 szt. - ZADANIE NR 10

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Oprogramowanie zapewniające pełną zgodność z ergometrami, pochodzące od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Pełna kontrola oraz programowanie treningów ze stanowiska sterującego | Tak |  |
|  | Indywidualne lub grupowe zarządzanie pacjentami i ich treningami ze stanowiska sterującego | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia treningów: min. interwałowych, sterowanych obciążeniem, sterowanych tętnem | Tak, podać |  |
|  | Możliwość projektowania indywidualnych programów treningu | Tak |  |
|  | Funkcja dopasowania obciążenia | Tak |  |
|  | Monitorowanie sygnału EKG pacjenta podczas ćwiczeń na dowolnym przyrządzie treningowym z jednoczesną, bezprzewodową transmisją sygnału EKG pacjenta do centrali sterującej (telemetria - 8 sztuk). | Tak |  |
|  | Akwizycja sygnału ekg przy użyciu pasków piersiowych oraz kabli ekg | Tak |  |
|  | Waga czujnika ekg max 30g | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja na monitorze centrali sterującej parametrów wszystkich aktualnie trwających treningów | Tak |  |
|  | Ustawianie progów alarmowych dla HR, DIA, SYS dla każdego pacjenta | Tak |  |
|  | Przeglądanie dotychczas zarejestrowanego EKG dla każdego trenującego pacjenta w dowolnym momencie treningu | Tak |  |
|  | Baza danych pacjentów i ich treningów | Tak |  |
|  | Wydruk diagramów treningowych | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku zapisu EKG | Tak |  |
|  | Możliwość kontroli min. 24 stanowisk | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows | Tak |  |
|  | Oprogramowanie z licencją na 8 stanowisk, umożliwiające obsługę systemu w całości w języku polskim | Tak |  |
|  | Zintegrowana baza danych pacjentów | Tak |  |
|  | Parametry dostosowane do treningu dla każdego pacjenta | Tak |  |
|  | Szybkie i łatwe przyłączenie pacjentów do grupy treningowej | Tak |  |
|  | Praktyczne przełączanie pomiędzy pacjentami na ergometrach | Tak |  |
|  | Zapis oraz archiwizacja istotnych parametrów (obciążenie, HR, krzywe EKG, ciśnienie krwi) | Tak |  |
|  | Jednoczesna kontrola wszystkich parametrów (obciążenie, pomiar ciśnienia krwi) | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia treningowych sesji modułowych składających się z treningów na ergometrach i sali gimnastycznej | Tak |  |
|  | Wbudowany w system moduł umożliwiający wykonanie testu wysiłkowego służącego do określania bieżącego poziomu wydajności pracy pacjenta z automatycznym tworzeniem treningów na podstawie wykonanego testu wysiłkowego (dane przenoszone automatycznie wewnątrz systemu) | Tak |  |
|  | Dokumentacja w formie raportu wszystkich istotnych zdarzeń | Tak |  |
|  | Czujniki ekg zasilane 1 akumulatorem typu AAA każdy, z zewnętrzną ładowarką | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu: ergometrów, bieżni, ergometrów ręcznych, steperów, ergometrów leżankowych, ergometrów eliptycznych | Tak |  |
|  | SYSTEM STERUJĄCY |  |  |
|  | Procesor min. 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) | Tak, podać |  |
|  | Płyta główna wraz ze zintegrowaną grafiką | Tak |  |
|  | Pamięć operacyjna min. 1 GB (architektura 32-bitowa) lub min. 2 GB (architektura 64-bitowa) | Tak, podać |  |
|  | Dysk twardy min. 320GB | Tak, podać |  |
|  | Kolorowy monitor LCD min. 27" | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura oraz myszka przewodowa | Tak |  |
|  | Kolorowa zewnętrzną drukarka laserowa | Tak |  |
|  | Systemem operacyjny min. Windows 10 | Tak, podać |  |
|  | Interfejs sieciowy bezprzewodowy i przewodowy | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.11 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – 8-stanowiskowy system do rehabilitacji onkologicznej- 1 szt. - ZADANIE NR 11

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Min. 8 ergometrów | Tak, podać |  |
|  | Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście min. 120 – 210 cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 200kg | Tak, podać |  |
|  | Niezależne od prędkości obciążenie min. od 15 do 1100 Watt | Tak, podać |  |
|  | Regulacja pochylenia kierownicy: kąt 360º | Tak |  |
|  | Stabilna podstawa cykloergometru | Tak |  |
|  | Zasilanie: 90 – 230V | Tak |  |
|  | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych | Tak |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej: min. 20-130 rpm | Tak, podać |  |
|  | Panel kontrolny z min. 5 przyciskami | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta | Tak |  |
|  | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) | Tak |  |
|  | Wymiary ergometru max. 128 x 62 x 146 cm | Tak, podać |  |
|  | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu min. WATT, RPM, TIME, BP SYS, BP DIA | Tak, podać |  |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzący od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Waga ergometru max ok 65 kg | Tak, podać |  |
|  | Funkcja sterowania siodełkiem dla wygodnego wsiadania przez pacjentów ortopedycznych | Tak |  |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | Tak |  |
|  | Ergometr wyposażony w elektryczną regulację wysokości siodełka | Tak |  |
|  | Ergometr napędzany paskiem zapewniającym cichą pracę | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy ergometru o pomiar SpO2 | Tak |  |
|  | Panel (wyświetlacz) ergometru obracany o 180º | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.12 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych - 1 szt. - ZADANIE NR 12

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Moduł pomiarowy z analizatorem gazowym CO2/O2, z odbiornikiem Bluetooth i wbudowanymi odbiornikiem POLAR oraz czujnikiem ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
|  | Uchwyt głowicy pneumotachograficznej z kablem i cyfrowym przetwornikiem przepływu oraz czujnikami wilgotności i temperatury otoczenia, | Tak |  |
|  | Badanie wysiłkowe układu oddechowego mierzone wielkości: t, VE, BF(RR), HR, TV(VT), FeO2, FeCO2, PEO2, PECO2, VO2,VCO2, VE/VCO2(EQCO2), VE/VO2(EQO2), RQ(RER), VD/VT, VC/VT, VO2/kg, VO2/kg/HR, MET, WATT(WORK), TTOT, TI, TE, TI/TE, TI/TTOT, TV/TE, PEF, PIF, BR, VET_SUM, parametry długu tlenowego, O2 kinetics (T0,5VO2peak, τ63%ΔVO2), cardiac output - parametry: C(a-v)O2, CO, SV, HI, SVI, CI są obliczane podczas narastającego wysiłku (wg algorytmu Wassermana), kalorymetria pośrednia | Tak |  |
|  | Rodzaje raportów: - 9-io panelowy raport wg Wassermana - podsumowujący raport CPET z danymi dla prostej i łatwej interpretacji - zdefiniowane typy raportów producenta oraz własne użytkownika | Tak |  |
|  | Przesyłanie kablem sygnału mierzonego przepływu w postaci cyfrowej | Tak |  |
|  | Brak układu grzania | Tak |  |
|  | Pompa min. 3l do cechowania objętości | Tak |  |
|  | Butla z gazem do cechowania CO2/O2 | Tak |  |
|  | Reduktor do butli z gazem kalibracyjnym | Tak |  |
|  | Głowice pneumotachograficzne do pomiaru wentylacji minutowej min. 10 szt. | Tak |  |
|  | Przewód powietrzny do analizatora CO2/O2 | Tak |  |
|  | Maska duża z adapterem i czepkiem | Tak |  |
|  | Maska średnia z adapterem i czepkiem | Tak |  |
|  | Maska mała z adapterem i czepkiem | Tak |  |
|  | Plecak na moduł pomiarowy | Tak |  |
|  | Walizka transportowa | Tak |  |
|  | Akumulatory z ładowarką | Tak |  |
|  | Komputer typu laptop, konfiguracja zestawu komputerowego: Procesor klasy x86, minimum 6 rdzeniowy, RAM 8GB, HDD 1TB, Windows 10, drukarka kolor laser, Interfejs sieciowy bezprzewodowy i przewodowy. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.13 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – System do badania prób wysiłkowych z bieżnią - 1 szt. - ZADANIE NR 13

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Bieżnia onkologiczna | Tak – podać nazwę, model i producenta |  |
|  | Zakres prędkości taśmy w przedziale min. 0,2-25 km/h regulowanej co 0,1 km/h | Tak, podać |  |
|  | Zakres nachylenia bieżni min. 0-25% regulowanego co 0,5% | Tak, podać |  |
|  | Długość części użytkowej min. 1400mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość części użytkowej min. 520 mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego min. 100mm | Tak, podać |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 200 kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiary max. 2170 x 730 x 1350 mm | Tak, podać |  |
|  | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu | Tak |  |
|  | Ergonomicznie ukształtowane poręcze | Tak |  |
|  | Port szeregowy RS 232/USB | Tak |  |
|  | Zasilanie 220V/50Hz | Tak |  |
|  | Łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | System do prób wysiłkowych | - |  |
|  | System do prób wysiłkowych | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
|  | 12 odprowadzeniowy nadajnik EKG, bezprzewodowy | Tak |  |
|  | CMRR min. 115 dB | Tak, podać |  |
|  | Impedancja min. 100MΩ | Tak |  |
|  | A/D 24 bit | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 32000 Hz | Tak, podać |  |
|  | Pasmo przenoszenia min. 0,05-300 Hz | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylacją | Tak |  |
|  | Transmisja danych za pomocą Bluetooth | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne 2 x AAA | Tak |  |
|  | Wymiary max 115 x 65 x 15 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga max. < 90 g z baterią | Tak, podać |  |
|  | Klasa ochrony min. IP 24 | Tak, podać |  |
|  | Klasa urządzenia IIa | Tak |  |
|  | W zestawie kabel pacjenta 10 przewodowy | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do przeprowadzenia badania wysiłkowego | Tak |  |
|  | Parametry wyświetlane: min. HR, HRmax, ciśnienie, podwójny produkt, czas testu, dane protokołu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmiany etapu protokołu | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania protokołu typu RAMP | Tak |  |
|  | Wyświetlane na ekranie podstawowe dane o badaniu takie jak: min. stan badania dane pacjenta, filtry, komentarze, ostrzeżenia, błędy | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie badaniem za pomocą ikon lub klawiszy funkcyjnych | Tak |  |
|  | Wyświetlane przebieg EKG 6/12 | Tak |  |
|  | Amplituda min. 5/10/20 mm/mV | Tak, podać |  |
|  | Prędkość min. 5/10/25/50 mm/s | Tak, podać |  |
|  | Gotowe raporty badania | Tak |  |
|  | Możliwość edycji raportu przed wydrukiem | Tak |  |
|  | Analiza arytmii | Tak |  |
|  | Obliczanie min. QT, QTc, punktu J, J+60, J+80 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość w czasie trwania badani edycji danych pacjenta, tworzenie nowego pacjenta, przeglądanie innych badań pacjenta, przeglądanie wstecznego przebiegu EKG | Tak |  |
|  | Filtr mięśniowy min. 25/40/150Hz | Tak, podać |  |
|  | Filtr autoadaptacyjny pływania izolinii | Tak |  |
|  | Podgląd 12 kanałów EKG na ekranie w min. rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
|  | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HR | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów | Tak |  |
|  | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn | Tak |  |
|  | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania | Tak |  |
|  | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HR | Tak |  |
|  | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Prezentacja trendów min. ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie i rejestracja zdarzeń arytmii: min. AF, SVT, VT, asystolia | Tak, podać |  |
|  | Skala Duke’a i Framinghama | Tak |  |
|  | Wskaźnik FAI (funcional aerobic impairment) | Tak |  |
|  | Nałożone na siebie przebieg EKG i wysiłkowy | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji z systemami zewnętrznymi przy użyciu protokołów: DICOM, HL7, GDT | Tak |  |
|  | System wyposażony w zestaw komputerowy: zainstalowany system operacyjny Windows 10, ekran LCD min 23” 1980x1080, procesor Procesor klasy x86, minimum 6 rdzeniowy, pamięć RAM min 8GB, dysk min. 500GB, karta dźwiękowa zintegrowana, napęd DVD+/-RW/RAM/, karta bezprzewodowa Wi-Fi, klawiatura, mysz, drukarka laserowa, interfejs sieciowy bezprzewodowy i przewodowy. | Tak, podać |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)