Załącznik nr 1.1 do SIWZ

na dostawę komputerów

Szp/FZ–32B/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –Komputer stacjonarny typu All-in-One – 200 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany typ / model ………………………………………………………….........................

Nazwa producenta …………………………………………………………………………................

Nr katalogowy…………………………………………………………………...............

Kraj pochodzenia / rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 |
| OPIS ROZWIĄZANIA |
| 1 | Przedmiotem zamówienia jest komputer zintegrowany z monitorem i nie wystający poza jego obrys. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań polegających na podczepieniu komputera w malej obudowie z pomocą uniwersalnych uchwytów np. typu vesa do monitora lub jego podstawy. Możliwość podłączenia do monitora dodatkowego komputera Zestaw powinien umożliwiać elastyczną rekonfiguracje w zakresie: RAM Dysk Twardy (talerzowy /SSD) CPU W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. W przypadku rozwiązania składającego się z kilku komponentów należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy wszystkich elementów składowych rozwiązania. |  |  | Bez punktacji |
| WYŚWIETLACZ I PORTY |
| 2 | Matryca matowa z podświetleniem LED wykonana w technologii IPS, Rozmiar matrycy min. 21,5”, Minimalna rozdzielczość 1920x1080, Kąty widzenia pion/poziom co najmniej 178/178 stopni, Czas reakcji matrycy min.14ms, Ergonomiczna regulacja podstawy w zakresie min: Pochylenia przód/tył min.-5 do 30 stopni Wysokość min. 100mm Pivot 90 stopni Obudowa monitora musi posiadać złącze VESA w standardzie 100 mm, po zdjęciu podstawy odłączanej bez narzędziowo, Złącza: DisplayPort (lub równoważne umożliwiające podpięcie do zaoferowanego monitora), Złącze HDMI, wyjście Audio, 4 x USB 3.1 w tym min. 1 x USB-C Wbudowane głośniki min 2x2W, Wbudowany mikrofon, Wbudowana kamera z wbudowaną fabrycznie możliwością jej fizycznego zasłonięcia. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| WYDAJNOŚĆ SYSTEMU |
| 3 | Procesor klasy x86, minimum 6 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach, pamięcią cache CPU co najmniej 9 MB zapewniający wydajność całego oferowanego komputera w następujących scenariuszach: Productivity min 1195 pkt w teście SysMark® 2018 w każdej z 3 iteracji Creativity min 1550 pkt w teście SysMark® 2018 w każdej z 3 iteracji Responsiveness min 1310 pkt w teście SysMark® 2018 w każdej z 3 iteracji Overall Rating min. 1350 pkt w teście SysMark® 2018 W oparciu o wyniki testów wykonanych przez Wykonawcę Test SysMark® 2018 powinien być wykonany na zaoferowanym modelu komputera w oferowanej konfiguracji w min. 3 iteracjach oraz przy rozdzielczości ekranu 1920 x 1080 @ 59 Hz. Test musi być wykonany na systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 Proffesional 64 bit. |  |  | Bez punktacji |
| CHIPSET |
| 4 | Dostosowany do zaoferowanego procesora, najwyższej możliwej generacji | Tak, nazwę i podać wartość |  |  |
| PAMIĘĆ OPERACYJNA |
| 5 | Minimum 8GB. SODIMM DDR4, 2 sloty SODIMM działające w dual-channel umożliwiające instalację RAM MAX do 32 GB. Dostarczony sprzęt powinien posiadać 1 wolny slot na potrzeby ewentualnej rozbudowy pamięci w przyszłości. | Minimum 8 GB, podać wartość |  | = 16 GB – 1 pkt 32 GB – 2 pkt |
| PAMIĘĆ MASOWA |
| 6 | M.2 256GB SSD M.2 PCIe Możliwość zainstalowania dysku SATA | Minimum 256 GB, podać wartość |  | = 256GB - 0 pkt 512GB - 2 pkt |
| KARTA GRAFICZNA |
| 7 | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia. Obsługująca funkcje: DirectX 12 OpenGL 4.4 OpenCL 2.0 Pracująca w rozdzielczości 1920x1020 | Tak |  | Bez punktacji |
| KARTA DŹWIĘKOWA |
| 8 | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. | Tak |  | Bez punktacji |
| POŁĄCZENIA I KARTY SIECIOWE |
| 9 | Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną . Sieć LAN musi umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania- niezależnie od stanu zasilania komputera – przy pracy na zasilaczu - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie) | Tak |  | Bez punktacji |
| SYSTEM OPERACYJNY |
| 10 | Windows 10 Pro 64 bit | Tak |  | Bez punktacji |
| DODATKOWE OPROGRAMOWANIE |
| 11 | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane na danej maszynie. Oprogramowanie musi zapewniać również ustawienie automatycznego uaktualnienia wszystkich sterowników we wskazanym dniu miesiąca. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12 | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość (bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych) otrzymania informacji o: modelu komputera lub PN numerze seryjnym, AssetTag, MAC Adres karty sieciowej, wersja Biosu, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, stanie pracy wentylatora na procesorze stanie pracy wentylatora w obudowie komputera napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego i napędu optycznego /lub numer seryjny pozwalający na jednoznaczną identyfikację producenta oraz modelu) Możliwość z poziomu Bios: wyłączenia/włączenia selektywnego (pojedynczo) każdego z portów USB, wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii zdefiniowania trzech sekwencji bootujących (podstawowa, WOL, po awarii) Możliwość ustawienia w BIOS takiego trybu pracy wentylatorów komputera aby jednostka centralna pracowała w jednym z 3 trybów: Praca najcichsza (inteligentne sterowanie prędkością obrotową wentylatorów celem uzyskania możliwie najniższego poziomu hałasu generowanego przez komputer) Praca w trybie wydajnego chłodzenia Oprogramowanie producenta do konfiguracji BIOS z poziomu systemu Windows umożliwiające: Import/eksport/zmianę ustawień BIOS Przywrócenie ustawień domyślnych BIOS Zarządzanie ustawieniami BIOS maszyny zdalnej z możliwością wykorzystania hasła supervisor oraz innych poświadczeń niż zalogowany użytkownik na urządzeniu zdalnym Obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| ZINTEGROWANY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY |
| 13 | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: wykonanie testu pamięci RAM test dysku twardego test monitora Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: PC: Producent, model BIOS: Wersja Bios Procesor : Nazwa, taktowanie Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy Monitor: producent, model, rozdzielczość System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. | Tak |  | Bez punktacji |
| ZABEZPIECZENIA |
| 14 | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Keningston) TPM sprzętowy 1.2 | Tak |  | Bez punktacji |
| BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE |
| 15 | Wbudowana w płytę główną lub procesor technologia monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół co najmniej IPv4, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komputera na poziomie komponentowym (Rodzaj, model, pojemność) : CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS (BIOS setup), możliwość zdalnego zarządzania stanem zasilania komputera: włączenie/wyłączenie/reset/poprawne zamknięcie systemu operacyjnego, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego nośnika FDD/ CD ROM/DVD/Boot USB lub pliku obrazu bootującego takiego nośnika z serwera zarządzającego zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości minimum 1920x1080. nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. ww. technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym - powinna pozwalać na konfigurację parametrów funkcji zarządzania (m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego) Wymagana jest obsługa autentykacji 802.1x na poziomie technologii sprzętowego zarządzania – przed uruchomieniem/bez uruchomienia OS. | Tak |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 17 | Zasilacz o mocy maksymalnej 90 W o sprawności min. 85%. W dostarczonym rozwiązaniu dopuszcza się zastosowanie zasilacza zewnętrznego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Waga urządzenia max. 7 kg; | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Klawiatura USB w układzie polskim programisty rozszerzona o możliwość włączenia komputera za pomocą dedykowanego przycisku lub skrótu klawiszowego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Jednostka centralna, mysz i klawiatura pochodzące od tego samego producenta | Tak/ Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
|  | 2 porty USB 3.1 z przodu lub z boku obudowy | Tak/ Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
|  | Całe rozwiązanie zasilane jednym gniazdem elektrycznym nie wykorzystującym przejściówek, rozgałęziaczy oraz dodatkowych listew zasilających (z wyjątkiem zasilacza zewnętrznego) | Tak/ Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)