Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Drukarka 3D – 1 sztuka

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2020

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość oferowana *) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Technologia druku: SLA lub LFS - Minimalny obszar roboczy: nie mniej niż 140 x 140 x 180 mm |  |
|  | Ustawienia rozdzielczości warstw: 25, 50, 100, 140, 160, 300 mikronów |  |
|  | Średnica plamki lasera: nie więcej niż 90 mikronów |  |
|  | Materiał do druku: metakrylanowa żywica fotopolimerowa |  |
|  | Oprogramowanie: wliczone w cenę, dedykowane oprogramowanie i sterowniki w zestawie, |  |
|  | Obsługiwane typy plików: .stl, .obj, |  |
|  | Łączność: USB, WiFi, Ethernet |  |
|  | Komora robocza: zamknięta, podgrzewana powietrzem komora robocza |  |
|  | Automatyczne system generowanie podpór |  |
|  | Pamięć wewnętrzna: nie mniej niż 10 GB |  |
|  | Pojemnik z żywicą: kartridże o zawartości co najmniej 11 żywicy |  |
|  | Automatyczny system napełniania żywicy do zbiornika roboczego |  |
|  | Komputer do obsługi drukarki o parametrach: - procesor o ilości rdzeni nie mniejszej niż 6, o taktowaniu nie mniejszym 4.6 GHz; - karta graficzna z własną pamięcią nie mniejsza niż 16GB; - komputer kompatybilny z systemem operacyjnym Mac OSX |  |
|  | Komputer z zainstalowanymi jednocześnie dwoma systemami operacyjnymi: - Mac OSX nie starszy niż OSX Catalina, - Windows Professional nie starszy niż 10. |  |
|  | Monitor o matrycy LED, IPS, przekątnej ekranu nie mniejszej niż 23,7 cala, rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 3840x2160. |  |
|  | Licencja na oprogramowanie do przetwarzania obrazów przeznaczone do pików w formacie DICOM (.dcm) powstającym w obrazowaniu medycznym (MRI, CT, PET, PET-CT, SPECT-CT, USG). Oprogramowanie zgodne ze standardem DICOM (dane komunikacyjne oraz w formacie obrazów). Oprogramowanie posiada możliwość pobierania obrazów transferowanych przez protokół komunikacyjny DICOM z każdej modalności PACS. Oprogramowanie kompatybilne z systemem Mac OSX, z certyfikatem do użytku klinicznego, zgodne z dyrektywą European Directive 93/421EEC z darmowymi uaktualnieniami na okres 12 miesięcy. |  |
|  | Urządzenie do automatycznego mycia modeli i stolika roboczego kompatybilny z drukarką 3D |  |
|  | Urządzenie do dodatkowego utwardzania modeli promieniami UV. Wyposażone z obrotowy stół, podgrzewaną, do temperatury nie mniejszej niż 75 stopni Celsjusza, komorę, wyposażone w nie mniej niż 12 źródeł światła |  |
|  | Dostawca musi zapewnić także materiały eksploatacyjne do pierwszego uruchomienia tj. 3 rodzaje żywic po 2 litry każda: twarda przezroczysta, twarda szara, elastyczna transparentna o Shore: A50. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)