Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 42A/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do terapii uciskowej - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Wyposażenie : 2 x 12 komorowy mankiet na kończynę górną, 2 x 12 komorowy mankiet na kończynę dolną | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia 2 mankietów jednocześnie | Tak |  |
|  | Tryby pracy : sekwencyjny, falowy, preterapia + sekwencja, preterapia + fala | Tak |  |
|  | Regulacja ciśnienia : 20-90mmHg | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia urządzenia | Tak |  |
|  | Wymiary : 19x37,5x31,5cm | Tak, podać |  |
|  | Waga : max. 7kg | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie : 230V | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z komputerem | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze indywidualnie z poziomu komputera | Tak |  |
|  | Wyświetlacz graficzny | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wanna do masażu wirowego kończyn górnych - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego | Tak |  |
| 2 | Min. 44 dysze do hydromasażu | Tak, podać |  |
| 3 | Pojemność zabiegowa min. 40l | Tak, podać |  |
| 4 | Pojemność przelewowa max. 48l | Tak, podać |  |
| 5 | Waga urządzenia ok. 50 kg | Tak, podać |  |
| 6 | Wymiary max. 90 cm x 95 cm x 92 cm | Tak, podać |  |
| 7 | Zasilanie 230 V / 50 Hz | Tak, podać |  |
| 8 | System zabezpieczający przed pracą na sucho | Tak |  |
| 9 | Elektronicznie sterowane odkamienianie | Tak |  |
| 10 | Czujnik temperatury wody | Tak |  |
| 11 | Funkcja ciepłego prysznica | Tak |  |
| 12 | Hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (bierny masaż perełkowy) | Tak |  |
| 13 | Automatyczne napełnianie | Tak |  |
| 14 | Krzesło obrotowe w zestawie | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Platforma dynamograficzna - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Analiza dystrybucji obciążenia w osi pionowej, | Tak |  |
|  | Dynamiczny i statyczny pomiar obciążenia, | Tak |  |
|  | Ocena równowagi i balansu pacjentów, | Tak |  |
|  | Podest dla bezpieczeństwa pacjentów, | Tak |  |
|  | Pomiar m.in. przyspieszenia, prędkości, siły, | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia jednej lub dwóch kamer video rejestrujących przebieg testu, | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystywania biofeedbacku podczas ćwiczeń i testów, | Tak |  |
|  | Możliwość analizy danych oraz gotowe szablony raportów, | Tak |  |
|  | Gotowe protokoły pomiarowe | Tak |  |
|  | Intuicyjne oprogramowanie języku polskim, | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji parametrów ćwiczeń, | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu danych | Tak |  |
|  | Wyposażenie: podwójna platforma, podest z poręczą, stojak z komputerem typu laptop z procesorem min. i3 lub równoważnym, 2 Gb RAM, dyskiem 320 Gb HDD i monitorem min. 14 cali, stojak z telewizorem min 32 cale statyw z kamerą internetową oprogramowanie PC, min Windows 10 niezbędne do poprawnego działania przewody. | Tak |  |
|  | Wymiary 1 płyty min. 630 x 300 x 140 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga całości maks. 35 kg | Tak. podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie statyczne min. 150 kg | Tak, podać |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Platforma stabilometryczna - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Platforma stabilometryczna do treningu z pacjentami neurologicznymi na stałym i niestabilnym podłożu | Tak |  |
|  | Niestabilne podłoże symulowane za pomocą poduszki gąbkowej z wyrysowaną podziałką do ustawienia stóp | Tak |  |
|  | Platforma umożliwiająca prowadzenie badań, trening oraz gry | Tak |  |
|  | System umożliwiający prowadzenia bazy danych oraz raportowanie postępu pacjenta w prowadzonej rehabilitacji | Tak |  |
|  | System umożliwiający prowadzenie testów i pomiarów tj.: test Limit of Stability, test CTSIB, pomiar CoP, pomiar dystrybucji obciążenia, śledzenie drogi oraz dowolnego ruchu i balansu dynamicznie i statycznie. | Tak |  |
|  | Komunikacja: USB | Tak, podać |  |
|  | Eksport do arkusza Excel | Tak, podać |  |
|  | Wymiary platformy (dł. x szer. x wys.): | min. 50 x 30 x 5 cm |  |
|  | Waga [kg]: | Maks. 3 kg |  |
|  | W zestawie mata do symulacji niestabilnego podłoża z podziałką | Tak |  |
|  | Do zestawu dołączony komputer typu laptop z procesorem min. i5, 4 GB RAM oraz min. 1 GB pamięci karty graficznej | Tak |  |
|  | Do zestawu dołączony stojak na komputer z ekranem min. 40” | Tak |  |
|  | Do zestawu dołączone składane poręcze asekuracyjne dla pacjenta z możliwością otoczenia go z 4 stron dla większej asekuracji | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Ergometr eliptyczny - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 150kg | Tak, podać |  |
|  | Zależne od prędkości obciążenie na poziomie min. od 15 do 200 kroków/min | Tak, podać |  |
|  | Możliwość manualnej zmiany obciążenia ze schodkiem o wartości min. 5 kroków/min | Tak, podać |  |
|  | Treningi min.: manualny, kardio, profile | Tak, podać |  |
|  | Stabilna podstawa ergometru | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych | Tak |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej / krokowej: min. 15 – 200 kroków | Tak, podać |  |
|  | Wymiary ergometru max. 205 x 70 x 170 cm | Tak |  |
|  | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu: min. poziom intensywności, czas, tętno | Tak, podać |  |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Waga ergometru max. ok 160 kg | Tak, podać |  |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stepper - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 200kg | Tak, podać |  |
|  | Zależne od prędkości obciążenie na min. poziomie od 15 do 155 kroków/min | Tak, podać |  |
|  | Możliwość manualnej zmiany obciążenia ze schodkiem o wartości min. 5 kroków/min | Tak, podać |  |
|  | Treningi: min. manualny, kardio, profile | Tak, podać |  |
|  | Stabilna podstawa ergometru | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych | Tak |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej / krokowej: min. 15 – 155 kroków | Tak, podać |  |
|  | Panel kontrolny | Tak, podać |  |
|  | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) | Tak |  |
|  | Wymiary ergometru max. 110 x77 x 181 cm | Tak, podać |  |
|  | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu: min. WATT, poziom intensywności, czas, tętno, SpO2 (opcjonalnie) | Tak, podać |  |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Waga ergometru max. ok 110 kg | Tak, podać |  |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Ergometr z siedziskiem i oparciem - 1 szt

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 200 kg | Tak, podać |  |
|  | Zależne od prędkości obciążenie na poziomie min. od 15 do 600 W | Tak, podać |  |
|  | Możliwość manualnej zmiany obciążenia z krokiem min. 5W | Tak, podać |  |
|  | Dokładność obciążenia: min. do 400 W – 5 %, powyżej 400W – 10% | Tak, podać |  |
|  | Treningi: min. manualny, kardio, profile | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych | Tak |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej: min. 20 – 120 rpm | Tak, podać |  |
|  | Panel kontrolny | Tak, podać |  |
|  | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) | Tak |  |
|  | Wymiary ergometru max. 160 x 54 x 125 cm | Tak, podać |  |
|  | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu: min. RPM, TIME, WATT | Tak, podać |  |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Waga ergometru max ok. 75 kg | Tak, podać |  |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Rotor kończyn górnych - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Terapia kończyn górnych i dolnych | Tak |  |
|  | wysokość max. 130 cm | Tak, podać |  |
|  | długość max. 70 cm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość max. 70 cm | Tak, podać |  |
|  | minimalna odległość między stabilizatorami stóp (mierzona od wewnętrznej strony) max. 12 cm | Tak, podać |  |
|  | maksymalna odległość między stabilizatorami stóp (mierzona od wewnętrznej strony) min. 25 cm | Tak, podać |  |
|  | masa urządzenia max. 55 kg | Tak, podać |  |
|  | zakres regulacji rpm: tryb bierny : 1-60rpm, tryb czynny :1 90rpm | Tak, podać |  |
|  | min. 7” kolorowy wyświetlacz (panel dotykowy) | Tak |  |
|  | analiza min. 10 ostatnich przeprowadzonych treningów | Tak |  |
|  | statystyki z treningu do analizy długoterminowej | Tak |  |
|  | gotowe protokoły treningowe | Tak |  |
|  | bezpieczne zapięcia stóp z paskami rzepowymi | Tak |  |
|  | regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi) | Tak |  |
|  | regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi) | Tak |  |
|  | ergonomiczne uchwyty | Tak |  |
|  | automatyczna kontrola spastyczności (Anti-Spastic Control) | Tak |  |
|  | wbudowane programy do walki ze spastycznością | Tak |  |
|  | automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie) | Tak |  |
|  | licznik pracy rotora | Tak |  |
|  | gumowane kółka transportowe | Tak |  |
|  | Terapia kończyn górnych i dolnych | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zestaw nr 1

Pozycja nr 1

Przedmiot zamówienia – Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą - 1 szt

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Oprogramowanie zapewniające pełną zgodność z ergometrami, pochodzące od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Pełna kontrola oraz programowanie treningów ze stanowiska sterującego | Tak |  |
|  | Indywidualne lub grupowe zarządzanie pacjentami i ich treningami ze stanowiska sterującego | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia treningów: min. interwałowych, sterowanych obciążeniem, sterowanych tętnem | Tak, podać |  |
|  | Możliwość projektowania indywidualnych programów treningu | Tak |  |
|  | Funkcja dopasowania obciążenia | Tak |  |
|  | Monitorowanie sygnału EKG pacjenta podczas ćwiczeń na dowolnym przyrządzie treningowym z jednoczesną, bezprzewodową transmisją sygnału EKG pacjenta do centrali sterującej (telemetria - 8 sztuk). | Tak |  |
|  | Akwizycja sygnału ekg przy użyciu pasków piersiowych oraz kabli ekg | Tak |  |
|  | Waga czujnika ekg max 50g | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja na monitorze centrali sterującej parametrów wszystkich aktualnie trwających treningów | Tak |  |
|  | Ustawianie progów alarmowych dla HR, DIA, SYS dla każdego pacjenta | Tak |  |
|  | Przeglądanie dotychczas zarejestrowanego EKG dla każdego trenującego pacjenta w dowolnym momencie treningu | Tak |  |
|  | Baza danych pacjentów i ich treningów | Tak |  |
|  | Wydruk diagramów treningowych | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku zapisu EKG | Tak |  |
|  | Możliwość kontroli min. 24 stanowisk | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows | Tak |  |
|  | Oprogramowanie z licencją na 8 stanowisk, umożliwiające obsługę systemu w całości w języku polskim | Tak |  |
|  | Zintegrowana baza danych pacjentów | Tak |  |
|  | Parametry dostosowane do treningu dla każdego pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość przyłączenie pacjentów do grupy treningowej | Tak |  |
|  | Możłiwość przełączanie pomiędzy pacjentami na ergometrach | Tak |  |
|  | Zapis oraz archiwizacja istotnych parametrów (obciążenie, HR, krzywe EKG, ciśnienie krwi) | Tak |  |
|  | Jednoczesna kontrola wszystkich parametrów (obciążenie, pomiar ciśnienia krwi) | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia treningowych sesji modułowych składających się z treningów na ergometrach i sali gimnastycznej | Tak |  |
|  | Wbudowany w system moduł umożliwiający wykonanie testu wysiłkowego służącego do określania bieżącego poziomu wydajności pracy pacjenta z automatycznym tworzeniem treningów na podstawie wykonanego testu wysiłkowego (dane przenoszone automatycznie wewnątrz systemu) | Tak |  |
|  | Dokumentacja w formie raportu wszystkich istotnych zdarzeń | Tak |  |
|  | Czujniki ekg zasilane 1 akumulatorem typu AAA każdy, z zewnętrzną ładowarką | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu: ergometrów, bieżni, ergometrów ręcznych, steperów, ergometrów leżankowych, ergometrów eliptycznych | Tak |  |
|  | SYSTEM STERUJĄCY |  |  |
|  | Procesor min. 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) | Tak, podać |  |
|  | Płyta główna wraz ze zintegrowaną grafiką | Tak |  |
|  | Pamięć operacyjna min. 1 GB (architektura 32-bitowa) lub min. 2 GB (architektura 64-bitowa) | Tak, podać |  |
|  | Dysk twardy min. 320GB | Tak, podać |  |
|  | Kolorowy monitor LCD min. 27" | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura oraz myszka przewodowa | Tak |  |
|  | Kolorowa zewnętrzną drukarka laserowa | Tak |  |
|  | Systemem operacyjny min. Windows 10 | Tak, podać |  |
|  | Interfejs sieciowy bezprzewodowy i przewodowy | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

UWAGA: Zaoferowane urządzenia „Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningowym” oraz „8-stanowiskowy system do rehabilitacji onkologicznej” muszą być ze sobą kompatybilne i umożliwiać prace jako jeden kompletny zamknięty system.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pozycja nr 2

Przedmiot zamówienia – 8-stanowiskowy system do rehabilitacji onkologicznej- 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Min. 8 ergometrów | Tak, podać |  |
|  | Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście min. 120 – 210 cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 200kg | Tak, podać |  |
|  | Niezależne od prędkości obciążenie min. od 6 do 1000 Watt | Tak, podać |  |
|  | Regulacja pochylenia kierownicy | Tak |  |
|  | Zasilanie: 90 – 230V | Tak |  |
|  | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych | Tak |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej: min. 20-130 rpm | Tak, podać |  |
|  | Panel kontrolny | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta | Tak |  |
|  | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) | Tak |  |
|  | Wymiary ergometru max. 128 x 62 x 146 cm | Tak, podać |  |
|  | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu min. WATT, RPM, TIME, BP SYS, BP DIA | Tak, podać |  |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzący od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Waga ergometru max ok 65 kg | Tak, podać |  |
|  | Funkcja sterowania siodełkiem dla wygodnego wsiadania przez pacjentów ortopedycznych | Tak |  |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy ergometru o pomiar SpO2 | Tak |  |
|  | Panel (wyświetlacz) ergometru obracany o 180º | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

UWAGA: Zaoferowane urządzenia „Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningowym” oraz „8-stanowiskowy system do rehabilitacji onkologicznej” muszą być ze sobą kompatybilne i umożliwiać prace jako jeden kompletny zamknięty system.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zestaw nr 2

Pozycja nr 1

Przedmiot zamówienia – Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie wchodzące w skład platformy medycznej wyposażonej we wspólną bazę danych w jednej aplikacji komputerowej (bez dodatkowych programów integrujących), w której zbierane są dane medyczne z modułów komputerowego EKG, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, komputerowej spirometrii oraz ergospirometrii. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania pośredniej kalorymetrii | Tak, podać |  |
|  | Sposób pomiaru: oddech po oddechu | Tak |  |
|  | Dedykowany wózek z miejscem na każdy z elementów systemu z 4 blokowanymi kółkami | Tak |  |
|  | Blat wózka wykonany ze bezporowego materiału - staronu, pozwalającego spełnić standardy higieniczne każdej pracowni czy laboratorium | Tak |  |
|  | Wygodna kalibracja, pompa kalibracyjna stabilnie przymocowywana do wózka | Tak |  |
|  | Mocowanie butli z gazem o pojemności 2l , 5l, 10l z boku wózka | Tak |  |
|  | Analizator montowany na ruchomym ramieniu | Tak |  |
|  | Zoptymalizowana prezentacja danych na dwóch monitorach zawieszonych pionowo (jeden pod drugim) | Tak |  |
|  | Zsynchronizowany obraz na obydwu monitorach: jeden monitor prezentujący zapis EKG, drugi parametry oddechowe | Tak |  |
|  | Mierzone Parametry: W-obciążenie, MET- Równoważnik metaboliczny, VE- wentylacja minutowa, VT- Objętość oddechowa, fR- Częstotliwość oddechu, VO2 - Zużycie tlenu, VO2 max- Maksymalne zużycie tlenu, VO2 max/kg - Maksymalne zużycie tlenu na masę ciała, VCO2- Objętość wydalanego dwutlenku węgla, VCO2 max- Maksymalna objetość wydalanego dwutlenku węgla, OUES - Nachylenie krzywej wydajności pobierania tlenu, RER - Współczynnik wymiany oddechowej, REE- Zużycie energii podczas spoczynku, EE - Zużycie energii, HR - Tętno, pO2 - Stężenie O2, pCO2- Stężenie CO2, PETO2 - Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne O2, PETCO2 - Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne CO2, FVC - Natężona pojemność życiowa, SVC - Swobodna pojemność życiowa, MVV - Maksymalna wentylacja dowolna, IC - Pojemność wdechowa płuc podczas wysiłku, Przepływ wydechowy płuc na koniec badania, Poziom odcinka ST, Produkt podwójny | Tak, podać |  |
|  | Funkcje diagnostyczne: wyznaczanie progu anaerobowego metodą RER, V-slope oraz VE, interpretacja wydajności aerobowej, badanie PRE i POST, gazometria, kalorymetria: spalenie tłuszczu i wydatek energetyczny, automatyczne wykrywanie arytmii, analiza ryzyka choroby wieńcowej, mapy ST (wykresy kołowe) | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie ergometrem i bieżnią | Tak |  |
|  | Komunikacja z ergometrem lub bieżnią za pomocą portu RS232 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o profesjonalną spirometrię z możliwością porównania (nałożenia wykresów i podania parametrów liczbowych) badań oraz przeprowadzenia testów bronchoprowokacyjnych) | Tak |  |
|  | Wyświetlanie uśrednionego QRS z obrazem referencyjnym w spoczynku | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar ciśnienia | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podciśnieniowy system aplikacji elektrod stosowany do próby wysiłkowej i próby ergospirometrycznej z analizą kardiologiczną | Tak |  |
|  | Dane techniczne sprzętu do próby ergospirometrycznej: |
|  | Krótki przewód wentylacyjny pacjent-analizator bez adapterów i elementów elektronicznych | Tak |  |
|  | Przepływomierz (głowica pneumotachymetryczna) dwukierunkowy o zwartej budowie, bez ruchomych części, gwarantujący minimalny opór | Tak |  |
|  | Przepływomierze wielokrotnego użytku (dezynfekowalne) | Tak |  |
|  | Zakres przepływu: min. +/-18l/s | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru przepływu: min. +/- 2% lub 50 ml/s | Tak, podać |  |
|  | Niski opór czujnika: min. 60 Pa/l/s przy 15 l/s | Tak, podać |  |
|  | Zakres objętości: min. 15 l | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru objętości: +/- 2% lub 50 ml/s | Tak, podać |  |
|  | Sensor CO2 w technologii absorbcji podczerwieni NDIR (Non Dispensive Infra-Red) | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru CO2 min. 0-10% | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru CO2: min. 0,05% | Tak, podać |  |
|  | Czas odpowiedzi T90: max. 130 ms | Tak, podać |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 w otoczeniu | Tak |  |
|  | Sensor O2 wyposażony w superszybki czujnik elektrochemiczny | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru O2: 0-100% | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru O2: min. 0,05% | Tak, podać |  |
|  | Czas odpowiedzi T90: max. 130 ms | Tak, podać |  |
|  | Absorbcja CO2 przy użyciu wapna sodowanego: umożliwia ustawienie zerowego poziomu CO2 podczas kalibracji | Tak |  |
|  | Wraz z oprogramowaniem do ergospirometrii należy dostarczyć: |
|  | Analizator gazów z czujnikami O2 i CO2, zawór do butli | Tak |  |
|  | Wózek do systemu | Tak |  |
|  | Zestaw komputerowy z dwoma monitorami, drukarką laserową i zainstalowanym systemem Windows o parametrach minimalnych: Microsoft Windows Pro 10 64 bit, pamięć RAM 8GB, procesor Intel Pentium i5, HDD 500GB, 8x Port USB 2.0, 2x monitor min. 24&quot; 1920x1080, drukarka laserowa | Tak, podać |  |
|  | Min. 12 szt. przepływomierzy (głowic pneumotachymetrycznych) | Tak, podać |  |
|  | Min. 2 szt adapterów do masek | Tak, podać |  |
|  | adapter do spirometrii | Tak |  |
|  | czujnik parametrów otoczenia | Tak |  |
|  | pompa kalibracyjna 3l (zintegrowana ze stolikiem) | Tak |  |
|  | maska rozmiar M | Tak |  |
|  | maska rozmiar S | Tak |  |
|  | pasek na głowę rozmiar M | Tak |  |
|  | pasek na głowę rozmiar S | Tak |  |
|  | Min. 50 ustników jednorazowych do spirometrii | Tak |  |
|  | okablowanie | Tak |  |
|  | Min. 100 szt. elektrod jednorazowych | Tak |  |
|  | butla z gazem kalibracyjnym 2l | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do 12 kanałowego EKG wysiłkowego i spoczynkowego, z modułem analizy odcinka QT i QTc z możliwością dokonania ręcznych pomiarów za pomocą cyrkla. | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

UWAGA: Zaoferowane urządzenia „Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych” oraz – System do badania prób wysiłkowych z bieżnią” muszą być ze sobą kompatybilne i umożliwiać prace jako jeden kompletny zamknięty system.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pozycja nr 2

Przedmiot zamówienia – System do badania prób wysiłkowych z bieżnią - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Zakres prędkości taśmy w przedziale min. 0,2-25 km/h regulowanej co 0,1 km/h | Tak, podać |  |
|  | Zakres nachylenia bieżni min. 0-25% regulowanego co 0,5% | Tak, podać |  |
|  | Długość części użytkowej min. 1400mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość części użytkowej min. 520 mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego min. 100mm | Tak, podać |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 200 kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiary max. 2170 x 730 x 1350 mm | Tak, podać |  |
|  | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu | Tak |  |
|  | Ergonomicznie ukształtowane poręcze | Tak |  |
|  | Port szeregowy RS 232/USB | Tak |  |
|  | Zasilanie 220V/50Hz | Tak |  |
|  | Łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | System do prób wysiłkowych | - |  |
|  | System do prób wysiłkowych | Tak – podać nazwę |  |
|  | 12 odprowadzeniowy nadajnik EKG, bezprzewodowy | Tak |  |
|  | CMRR min. 115 dB | Tak, podać |  |
|  | Impedancja min. 100MΩ | Tak |  |
|  | A/D 24 bit | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 32000 Hz | Tak, podać |  |
|  | Pasmo przenoszenia min. 0,05-300 Hz | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylacją | Tak |  |
|  | Transmisja danych za pomocą Bluetooth | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne 2 x AAA | Tak |  |
|  | Wymiary max 115 x 65 x 15 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga max. < 90 g z baterią | Tak, podać |  |
|  | W zestawie kabel pacjenta 10 przewodowy | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do przeprowadzenia badania wysiłkowego | Tak |  |
|  | Parametry wyświetlane: min. HR, HRmax, ciśnienie, podwójny produkt, czas testu, dane protokołu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmiany etapu protokołu | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania protokołu typu RAMP | Tak |  |
|  | Wyświetlane na ekranie podstawowe dane o badaniu takie jak: min. stan badania dane pacjenta, filtry, komentarze, ostrzeżenia, błędy | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie badaniem za pomocą ikon lub klawiszy funkcyjnych | Tak |  |
|  | Wyświetlane przebieg EKG 6/12 | Tak |  |
|  | Amplituda min. 5/10/20 mm/mV | Tak, podać |  |
|  | Prędkość min. 5/10/25/50 mm/s | Tak, podać |  |
|  | Gotowe raporty badania | Tak |  |
|  | Możliwość edycji raportu przed wydrukiem | Tak |  |
|  | Analiza arytmii | Tak |  |
|  | Obliczanie min. QT, QTc, punktu J, J+60, J+80 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość w czasie trwania badani edycji danych pacjenta, tworzenie nowego pacjenta, przeglądanie innych badań pacjenta, przeglądanie wstecznego przebiegu EKG | Tak |  |
|  | Filtr mięśniowy min. 25/40/150Hz | Tak, podać |  |
|  | Filtr autoadaptacyjny pływania izolinii | Tak |  |
|  | Podgląd 12 kanałów EKG na ekranie w min. rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
|  | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HR | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów | Tak |  |
|  | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn | Tak |  |
|  | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania | Tak |  |
|  | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HR | Tak |  |
|  | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Prezentacja trendów min. ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie i rejestracja zdarzeń arytmii: min. AF, SVT, VT, asystolia | Tak, podać |  |
|  | Skala Duke’a i Framinghama | Tak |  |
|  | Wskaźnik FAI (funcional aerobic impairment) | Tak |  |
|  | Nałożone na siebie przebieg EKG i wysiłkowy | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji z systemami zewnętrznymi przy użyciu protokołów: DICOM, HL7, GDT | Tak |  |
|  | System wyposażony w zestaw komputerowy: zainstalowany system operacyjny Windows 10, ekran LCD min 23” 1980x1080, procesor Procesor klasy x86, minimum 6 rdzeniowy, pamięć RAM min 8GB, dysk min. 500GB, karta dźwiękowa zintegrowana, napęd DVD+/-RW/RAM/, karta bezprzewodowa Wi-Fi, klawiatura, mysz, drukarka laserowa, interfejs sieciowy bezprzewodowy i przewodowy. | Tak, podać |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

UWAGA: Zaoferowane urządzenia „Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych” oraz – System do badania prób wysiłkowych z bieżnią” muszą być ze sobą kompatybilne i umożliwiać prace jako jeden kompletny zamknięty system.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pozycja nr 3

Przedmiot zamówienia – Cykloergometr - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 200kg | Tak, podać |  |
|  | Niezależne od prędkości obciążenie od min. 6 do 1000 Watt | Tak, podać |  |
|  | Regulacja pochylenia kierownicy | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych | Tak |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej: min 30-130 rpm | Tak, podać |  |
|  | Panel kontrolny | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta | Tak |  |
|  | Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego) | Tak |  |
|  | Wymiary ergometru max. 128 x 62 x 146 cm | Tak, podać |  |
|  | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu min. WATT, RPM, TIME | Tak, podać |  |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzącym od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Waga ergometru max. ok 65 kg | Tak, podać |  |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

UWAGA: Zaoferowane urządzenia „Cykloergometr”, Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych” oraz – System do badania prób wysiłkowych z bieżnią” muszą być ze sobą kompatybilne i umożliwiać prace jako jeden kompletny zamknięty system

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)