Załącznik nr 8 do SIWZ

Szp/FZ – 51/2020

WYMAGANIA POD KĄTEM DOSTOSOWANIA DŹWIGU ZLOKALIZOWANEGO W ŁĄCZNIKU 1E DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Dźwig zlokalizowany w łączniku 1E powinien spełniać wymagania programu Dostępność Plus.

Strefa oczekiwania na windę:

- Przed drzwiami windy należy umieścić urządzenia informujące wizualnie i głosowo o przyjeździe oraz kierunku jazdy windy.

- Przed drzwiami windy należy umieszczać oznaczenia piętra w postaci cyfry kontrastującej z kolorem ściany oraz oznaczenia pismem Braille’a.

- Co najmniej obrys drzwi windy należy oznaczyć kolorem kontrastowym względem koloru ściany /drzwi windy.

- Przyciski wzywające windę należy umieścić konsekwentnie z tej samej strony wejścia do windy.

- Najniżej umieszczony przycisk wzywający windę nie powinien być na wysokości mniejszej niż 0,80 m, zaś najwyżej umieszczony przycisk nie powinien być wyżej niż 1,20 m od poziomu podłogi;

- Panel sterowania powinien odróżniać się kolorystycznie od ściany, a jego przyciski należy oznaczyć pismem Braille’a i oznaczeniami wypukłymi.

Kabina dźwigu:

      - Należy wyposażyć windę w komunikaty wizualne; sygnalizację dźwiękową oraz komunikaty głosowe, potwierdzające wybór piętra, kierunek jazdy, potwierdzenie dojazdu na określone piętro oraz informację o głównych funkcjach zlokalizowanych na danym piętrze.

      - Należy wyposażać windy w czujniki ruchu zabezpieczające przed uderzeniem drzwiami.

      - Ściany powinny być matowe niepowodujące odblasków i olśnień.

      - Należy wyposażyć windę w kamerę umożliwiającą pracownikom obsługi technicznej podgląd wnętrza kabiny i system komunikacji głosowej z pętlą indukcyjną dla osób słabosłyszących.

      - Tolerancja dla precyzji zatrzymania windy wynosi 0,01 m.

Panel sterowania w kabinie:

            - Panel sterowania powinien być umieszczony po prawej stronie windy w odległości 0,50 m od ściany kabiny z umieszczonymi w niej drzwiami.

            - Najniżej umieszczony przycisk panelu nie powinien być na wysokości mniejszej niż 0,80 m, zaś najwyżej umieszczony przycisk nie powinien być wyżej niż 1,20 m od poziomu posadzki kabiny.

            - Nie jest dopuszczalne stosowanie dotykowych paneli sterowania (poprzez dotykowe panele sterowania należy rozumieć wszelkie urządzenia, w których wybór dokonywany jest przez dotknięcie palcem ekranu, wyświetlacza, szklanej płytki itp.).

            - Przyciski powinny mieć kolorystykę kontrastującą, odróżniającą się wyraźnie od panelu sterowania.

5.  	Przyciski muszą być oznaczone pismem Braille’a i mieć wypukłe numery pięter (oznaczenia 	Braille’a oraz cyfry wypukłe umieszczać obok przycisku, dzięki czemu można uniknąć 	przypadkowych naciśnięć).

      - Przycisk niskiego parteru powinien być dodatkowo wyróżniony spośród pozostałych przycisków, powinien mieć kolor zielony i być wyższy od pozostałych przycisków.

      - Przycisk wybrany powinien zostać podświetlony.

      - Wybór piętra powinien być dodatkowo potwierdzony na wyświetlaczu umieszczonym bezpośrednio przy panelu sterowania oraz dodatkowo komunikatem głosowym.

      - Średnica/szerokość przycisków nie powinna być mniejsza niż 0,02 m.

      - Panel sterowania powinien być wyposażony w przycisk alarmowy (wyposażony w świetlne i dźwiękowe potwierdzenie naciśnięcia). System alarmowy windy powinien umożliwiać bezpośrednie połączenie z obsługą techniczną dźwigu.